《公路工程造价编制》课程考核试卷答案-----（19）卷答案

一、填空题（每小题1 分，总计10分）

1、计价性    2、定额说明  定额附录     3、  不变费用 可变费用     4、《公路工程估算指标》     5、工程造价增涨预留费   预备费   6、 设计概算 修正设计概算  施工图预算   7、外购材料 地方性材料     8. 7%     9、按月结算 竣工后一次结算  分段结算 其他结算方式  10、合同内索赔 合同外索赔  道义索赔

二、选择题（每小题 1 分，总计 10 分）

1、B           2、C       3、A        4、D        5、D

6、C           7、A         8、B        9、B         10、A

11、D          12、B        13、B       14、A        15、B

三、多项选择题（每小题 2 分，总计20分）

1. ABC           2.ABC         3.ABC       4.ABCD         5.AD

6.ABD          7.ACDE         8.AB      9.AB      10.ABCD

四、判断题(每小题2分，共10分)

# 1、×      2、√       3、×      4、√      5、√

# 五、简答题（本大题共3小题，每小题4 分，总计12分）

1、答：⑴拟定工作方案，确定编制原则（1分）

⑵在熟悉设计图表资料和施工现场的基础上，根据计价定额、指标，正确摘取工作量（1分）

（3）了解施工方案和施工计划中的内容，确定先进合理、安全可靠的施工方法（1分）

（4）进行工程造价的各种价格、费用的分析和累计计算，复核及审核最后编写编制说明和出版等。（1分）

2. 答：（1）是项目投资决策的依据（1分）

（2）是编制初步设计概算的重要依据（1分）

（3）是资金筹措的依据（1分）

(4) 当采用一阶段设计时，可行性研究报告投资估算是编制年度建设投资计划的依据（1分）

3.答：（1）准备工作（0.5分）（2）工程量计算（0.5分）（3）确定工、料、机单价（0.5分）（4）计算综合费率（0.5分）（5）计算工程项目总金额（0.5分）（6）编制标底单价（0.5分）（7）计算标底总金额（0.5分）（8）编写标底说明（0.5分）

六、案例分析题（本大题共4小题，总计38分）

1解：（本小题6分）

有了上述数据，则所需最低利润额P为：

P=贷款利息+留存利润+按扣除利息后的利润应缴纳的公司税+股东股息

=0.125×5000000+0.3P+0.35(P-0.125×5000000)+0.1×10000000

=625000+0.3P+0.35P-218750+1000000  （5分）

即 P=4017857美元                    （1.分）

2解（本小题8分）

一次使用量=77×0.0752×（1+5%）=6.080（m3）    （2分）

周转使用量=6.080×[1+(8-1)×15%]÷8=1.558（m3） （3分）

回收量=77×0.0752×（1-15%）÷8=0.615（m3）      （2分）

摊销量=1.558-0.615=0.760（m3）                    （2分）

3.解（本小题10分）

（1）挖土方平均运距

按不同运距的土方量占总土方量的比例为权重，计算加权平均运距。即：

（30×1000000+50×1000000+200×1000000+30×1000000+3000×1000000）÷4000000=820m  （4分）

（2）合理的机械化施工方式

因短距离采用推土机完成运输作业是较经济的，因此平均运距30m和50m采用推土机施工。（2分）

因短、中等距离采用铲运机完成运输作业是较经济的，因此平均运距200m采用铲运机施工。（2分）

当运距超过500m时，运输机械采用自卸汽车。平均运距3000m,土质为普通土，考虑采用推土机集土、装载机装土、自卸汽车运输施工。（2分）

4.解（本题14分）

1.定额直接费：（2分）

| 序号 | 工程细目名称 | 单位 | 工程量 | 定额表号 | 基价（元） | 定额直接费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖基坑土方（干处） | m3 | 460 | 4001001 | 12.3 | 5658 |
| 2 | 浆砌片石基础、护底、截水墙 | m3 | 410 | 4031001 | 96.9 | 39729 |
| 3 | 浆砌片石台、墙 | m3 | 335 | 4031005 | 108.7 | 36415 |
| 4 | 混凝土帽石 | m3 | 0.6 | 4039002 | 346.8 | 208 |
| 5 | 预制矩形板混凝土 | m3 | 71.7 | 4057001 | 248.7 | 17832 |
| 6 | 矩形板钢筋 | t | 6.02 | 4057003 | 3221 | 19390 |
| 7 | 安装矩形板 | m3 | 71.7 | 4058002 | 64.1 | 4596 |
| 8 | 预制构件运输 | 第一个1km | m3 | 71.7 | 4083007 | 49.8 | 3571 |
|  |  | 每增运1km | m3 | 71.7*3 | 4083011 | 3.6 | 774 |
| 9 | 预制场地平整 | M2 | 400 | 4100002 | 0.912 | 365 |
| 10 | 预制场地铺沙砾垫层 | m3 | 18 | 4104001 | 39.6 | 713 |
| 11 | 预制场地水泥沙浆抹面 | M2 | 80 | 4105017 | 4.77 | 382 |
| 12 | 沉降逢高3m计10道 | M2 | 50 | 4106008 | 79 | 3950 |
| 13 | 合计 |  |  |  |  | 133583 |

2.直接费（2分）

133583*1.15=153620(元)

3.其他直接费、现场经费、间接费（2分）133583*[(1+0.037+0.138)*(1+0.048)-1]=30911(元)

4.施工技术装备费（2分）

(133583+30911)*0.03=4935(元)

5.计划利润（2分）

(133583+30911)*0.04=6580(元)

6.税金（2分）

(153620+30911+6580)*0.0341=6517(元)

7.建筑安装工程费（2分）

153620+30911+4935+6580+6517=202563(元)