# 《公路工程造价编制》课程考核试卷

试卷 4   考试方式 闭卷   考试时间（120分钟）

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |

| 得分 |  |
| --- | --- |

一、填空题（请在横线上填上正确的内容）（本大题共10小题，每小题1 分，总计10分）

1. 建设前期主要要进行两项工作，即编制项目建议书和                。

2. 桥面面积为桥梁全长与               的乘积.

3. 投标人在投标有效期内违反招标文件有关规定，则将没收               . 。

4.                           是指承包人采购用于永久工程的材料和设备到达工地现场时，业主支付的一笔无息预付款。

5．定额水平就是                                   。

6．           是以施工定额为基础编制的，它是施工定额的综合和扩大，是编制施工图预算的依据。

7．               是企业编制施工组织设计、施工作业计划的依据。

8. 直接费是由                和                组成。

9. 其他工程费系指                                                      的费用。

10. 间接费由           、                     两项组成。

| 得分 |  |
| --- | --- |

# 二、单项选择题（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在题末的括号中）（本大题共10小题，每小题 1 分，总计 10 分）

1．公路工程中施工企业为组织施工生产和经营管理所需的费用称为     。【     】

A. 其他工程费    B. 现场管理费    C. 直接工程费    D. 企业管理费用

2．按我国现行规定，施工现场的排污费用属于       。               【     】

A．其他直接费  B. 直接费   C. 现场经费   D. 间接费

3．公路工程项目的工程招标费应计入       。                        【     】

A 建设项目前期工作费   B 建设单位管理费

C 工程监理费           D 施工机构迁移费

4．编制项目建议书、可行性研究报告所需的费用应计入     。         【     】

A 建设项目前期工作费   B 建设单位管理费

C 工程监理费           D 施工机构迁移费

5．建设期贷款利息是指      。                                    【     】

A 建设项目贷款总额的全部利息

B 建设项目贷款的全部利息中再建设期内应归还的贷款利息

C 建设期内贷款项的全部利息

D建设期内所贷款项的全部利息中再建设期内应归还的贷款利息

6．以批准的初步设计进行施工招标的工程，其造价控制值应在       范围内。    【     】

A 总估算   B总概算   C 总预算   D 总概算与总估算之间

7．在编制施工图预算时，当水泥砂浆、混凝土的标号与预算定额的规定不同时，根据规定      。                                                  【     】

A 不允许调整   B仅允许混凝土调整   C 允许对其调整   D仅调整水泥用量

8．编制公路基本建设项目概预算时，外购构件应采用      的费率计算。【     】

A 构造物I   B 构造物II   C 钢结构   D 构造物III

9．下列各项费用中，与施工组织设计关系最大的是       。          【     】

A 工程建设其他费用      B 设备、工器具及家具购置费用

C 建筑安装工程费        D 预留费

10．在编制施工图预算时,应选择套用        。                      【     】

A 施工定额    B 预算定额   C 概算定额   D 估算指标

| 得分 |  |
| --- | --- |

三、多项选择题（在每个小题多个备选答案中选出正确答案，填在题末的括号中）（本大题共10小题，每小题 2 分，总计20分）

1．建设工程造价的计价特点有       。                            【     】

A 单件性计价                 B 按定额计价

C 按工程构成粉分部组合计价   D 多次计价

2．下列        属于建筑安装工程费的内容。                       【     】

A 直接工程费              B 计划利润

C 设备、工具、器具购置费     D 建设期贷款利息

3．公路工程中的企业管理费由下列       等组成。              【     】

A 基本费用         B 职工探亲路费

C 工地转移费       D 职工取暖补贴

4．公路工程间接费由下列        组成。                       【     】

A 规费   B 其他工程费   C 施工辅助费   D 企业管理费

5．下列       应计入建设项目前期工作费。                    【     】

A 编制工程可行性研究报告所需费用  B 初步设计的勘察费

C 水土保持评估费                  D 设计文件审查费

6．工程建设定额具有        等特性.                          【     】

A 复杂性   B 权威性   C 公开性   D 稳定性

7．下列定额中，       属于国家规定的计价定额。              【     】

A 估算指标   B 预算定额    C 施工定额    D 概算定额

8．下列       应列入生产工人人工费。                        【     】

A 生产工人探亲期间的工资     B 生产工人福利费

C 生产工人的退休工资         D 生产工人的劳动保护费

9．公路工程造价中,下列      属于材料预算价格的组成部分。    【     】

A 供销部门手续费      B 材料原价

C 运杂费              D 包装费

10．初步设计阶段编制工程造价采用的主要计价依据包括      。  【     】

A 《公路基本建设投资估算编制办法》  B 《公路工程概算定额》

C 《公路基本建设工程概算、预算编制办法》  D《公路工程估算指标》

| 得分 |  |
| --- | --- |

四、判断题（在下面每个小题题末的括号中，正确的描述打上√，错误的描述打上×）（本大题共5小题，每小题2 分，总计10分）

1． 工程量数据及政府部门颁发的有关经济法规、政策等均是计价依据。【     】

2．施工定额是编制初步设计文件的依据。                          【     】

3．预算定额是计算和摘取工程量的主要依据。                      【     】

4．勘查设计费是属于建设项目的预备费。                        【     】

5．材料的包装费也应计入材料的预算价格内。                    【     】

| 得分 |  |
| --- | --- |

五、简答题（本大题共2小题，每小题6 分，总计12分）

1．哪些情况下可采用不平衡报价法？

2．设计概算的作用

| 得分 |  |
| --- | --- |

六、案例分析题（本大题共4小题，总计 38 分）

1.某桥需原木，采用汽车运输，运距60km，单位运价为0.43元/吨公里，装卸费2.40元/t，已知供应价格为850元/m3。不计场外运输损耗，采购保管费率为2.5%，试确定原木的预算价格。（原木毛重1.1t/m3）（6分）

2．已知人工单价为50元/工日，柴油4.8元/kg,试计算斗容量为2m3以内的单斗挖掘机的台班价格。附土、石方工程机械台班费用定额（8分）

土、石方工程机械费用定额

| 代号 | 430 | 432 | 435 | 436 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 单位 | 单斗挖掘机 | 装载机 |
|  |  | 液 压 机 械 | 履 带 式 |
|  |  | 斗 容 量（m3） |
|  |  | 1以内 | 2以内 | 1.5以内. | 3.2以内 |
| 不 变 费 用 | 折旧费 | 元 | 216.03 | 377.90 | 152.77 | 302.03 |
|  | 大修理费 | 元 | 51.23 | 85.71 | 55.32 | 96.90 |
|  | 经常性修理费 | 元 | 135.76 | 227.13 | 132.77 | 232.56 |
|  | 安装拆卸及辅助设施费 | 元 | 2.21 | 3.32 |  |  |
|  | 小计 | 元 | 405.23 | 694.06 | 340.86 | 631.49 |
| 可 变 费 用 | 人工 | 工日 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 汽油 | kg |  |  |  |  |
|  | 柴油 | kg | 66 | 95 | 60 | 87 |
|  | 养路费及车船使用税 | 元 |  |  |  |  |
| 定额基价 | 元 | 589.07 | 944.60 | 510.90 | 863.63 |
| 序号 | 25 | 26 | 27 | 28 |

3．某二级公路的路面设计采用煤渣垫层，设计厚度18cm、宽度20m。试求2km长度该煤渣垫层的工、料、机预算数量，并计算该分项预算的直接工程费。已知：1）工料机预算单价：人工50元/工日，水1元/m3，砂和沙砾15元/m3，煤渣12元/m3，6~8t光轮压路机199.2元/台班，12~15t光轮压路机279.89元/台班；2）各类稳定土基层、级配碎石、级配砾石基层的压实厚度在15cm 以内，填隙碎石一层的压实厚度在12cm 以内，垫层、其他种类的基层和底基层压实厚度在20cm 以内，拖拉机、平地机和压路机的台班消耗按定额数量计算。如超过上述压实厚度进行分层拌和、碾压时，拖拉机、平地机和压路机的台班消耗按定额数量加倍计算，每1000m2 增加3 个工日。3)面垫层的预算定额如下表。 (12分)

单位：1000M2

| 项目 | 单位 | 煤渣 | 矿渣 | 煤渣 | 矿渣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压实厚度15CM | 每增减1CM |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 人 工 | 工日 | 56.4 | 47.8 | 3.7 | 3.0 |
| 水 | M3 | 26 | 22 | 2 | 2 |
| 煤 渣 | M3 | 252.45 |  | 16.83 | - |
| 矿 渣 | M3 | - | 198.9 | - | 13.26 |
| 6~8t光轮压路机 | 台班 | 0.27 | 0.14 | - | - |
| 12~15t光轮压路机 | 台班 | 0.86 | 0.86 | - | - |
| 基 价 | 元 | 2397 |  | 153 | 156 |

4.某公路路基土方工程，采用1.0m3以内的单斗挖掘机挖装土方，土质为普通土，土方量为125000 m3，试确定该工程细目的直接费。（已知该地区为七类工资区基本工资为235元/月，工资性津贴为60元/月，地区生活补贴不计，柴油预算价格为3.25元/Kg，75KW以内履带式推土机的台班单价为435元）。（12分）

附挖掘机挖装土方定额和土石方工程机械费用定额。
挖掘机挖装土方定额

1—10  挖掘机挖撞土方

单位：1000 m3天然密实方

| 顺 序 号 | 项目 | 单位 | 代 号 | 挖掘机斗容量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.6以内 | 1.0以内 |
|  |  |  |  | 松土 | 普通土 | 硬土 | 松土 | 普通土 | 硬土 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2 3 4 5 | 75KW以内履带式推土机 0.6 m3以内单斗挖掘机 1 m3以内单斗挖掘机 2 m3以内单斗挖掘机 | 台班 台班 台班 台班 | 403 426 430 432 | 1.17 3.50 - - | 1.34 4.03 - - | 1.53 4.60 - - | 0.88 - 2.19 - | 1.01 - 2.53 - | 1.15 - 2.87 - |
| 6 | 基价 | 元 | 999 | 818 | 935 | 1061 | 722 | 826 | 933 |

2）土、石方工程机械费用定额

| 代号 | 430 | 432 | 435 | 436 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 单位 | 单斗挖掘机 | 装载机 |
|  |  | 液 压 机 械 | 履 带 式 |
|  |  | 斗 容 量（m3） |
|  |  | 1以内 | 2以内 | 1.5以内. | 3.2以内 |
| 不 变 费 用 | 折旧费 | 元 | 216.03 | 377.90 | 152.77 | 302.03 |
|  | 大修理费 | 元 | 51.23 | 85.71 | 55.32 | 96.90 |
|  | 经常性修理费 | 元 | 135.76 | 227.13 | 132.77 | 232.56 |
|  | 安装拆卸及辅助设施费 | 元 | 2.21 | 3.32 |  |  |
|  | 小计 | 元 | 405.23 | 694.06 | 340.86 | 631.49 |
| 可 变 费 用 | 人工 | 工日 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 汽油 | kg |  |  |  |  |
|  | 柴油 | kg | 66 | 95 | 60 | 87 |
|  | 养路费及车船使用税 | 元 |  |  |  |  |
| 定额基价 | 元 | 589.07 | 944.60 | 510.90 | 863.63 |
| 序号 | 25 | 26 | 27 | 28 |