# 《公路工程造价编制与管理》课程考核试卷

试卷  5   考试方式 闭卷   考试时间（120分钟）

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |

| 得分 |  |
| --- | --- |

一、填空题（请在横线上填上正确的内容）（本大题共5小题，每小题2分，总计10分）

1. 公路工程中概预算的间接费包括          和              。

2. 计算材料消耗量时，各种合理损耗是指场内运输损耗、         和           。

3. 工程合同价的形式有固定合同价、           和              三种

4. 工程价款的主要结算方式按月结算、         、分段结算和            。

5. 建设项目管理费包括建设单位管理费、         、工程监理费、工程定额测定费和         。

| 得分 |  |
| --- | --- |

# 二、单项选择题（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在题末的括号中）（本大题共10小题，每小题 1 分，总计 10 分）

1.施工预算的编制单位是                                          【     】

A、建设单位   B、设计单位     C、监理单位    D、施工单位

2．在确定材料净用量定额时，采用的编制方法是                     【     】

A、现场技术测定法  B、实验室试验法    C、现场统统计法   D、 理论计算法

3.某施工机械预算价50万元，耐用总台班2000台班，大修理间隔台班400台班一次大修理费8000元，台班大修理费为                                 【     】

A.8元    B.10元     C.12.8元    D.16元

4．有路面的便道便桥在计算其他工程费时，取费标准应选择           【     】

A.人工土方      B.高级路面      C.其他路面      D.构造物II

5.《公路工程预算定额》中，预制垫石应查定额项为                   【     】

A.预制矩形板、空心板、少筋微弯板      B.预制桩

C.预制小型构件                        D.预制、安装排架立柱

6．材料的预算价格是指                                            【     】

A 材料由其来源地或交货地到达施工现场的入库价格

B材料由其来源地或交货地到达施工现场的出库价格

C 材料由其来源地或交货地到达工地仓库或中心堆料场的入库价格

D材料由其来源地或交货地到达工地仓库或中心堆料场的出库价格

7．投标报价必须遵循一定的程序，在研究招标文件后，应该进行的工作是【     】

A.现场考察     B.确定招标策略    C.办理履约保函      D.进行投标计算

8.定额工作时间不包括                                             【     】

A.转移工作面的时间  B.布置任务的时间

C.阅读图纸的时间    D.材料不合格造成的停工时间

9.编施工图预算时，可以增加或调整的项目是                       【     】

A.材料的场内运输损耗    B.小型机具使用费

C.材料工地小搬运        D.砼供应采用商品砼时

10.如果承包人根据合同条款提出索赔时，他向监理工程师提交其索赔意向书的时间应在该索赔事件首次发生的                                    【     】

A. 28天之内  B. 21天之内 C.14天之内  D.7天之内

| 得分 |  |
| --- | --- |

三、多项选择题（在每个小题多个备选答案中选出正确答案，填在题末的括号中）（本大题共10小题，每小题 2 分，总计20分）

1．概、预算文件中甲组文件包括的内容有                       【     】

A.总概（预）算表                   B.建筑安装工程费计算表

C.分项工程概（预）算表             D.材料预算单价计算表

E.工料机数量汇总表

2、工程结算的原则有                                         【     】

A、按合同有关规定结算

B、坚持“完成多少工程量，支付多少工程价款”或钱货两清

C、维护收支双方经济权益

D、价款的拨付可以通过银行或通过支付现金进行

E、必须按月结算

3.估算指标中其他材料费包括主要材料以外的其他材料的费用以及概算定额内的【     】

Ａ.小型机具使用费　 Ｂ.其他材料费

Ｃ.设备摊销费　　　 Ｄ.机械使用费        E.材料费

4、竣工决算报告的编制依据有                                    【     】

A、经批准的设计文件，变更设计以及开工报告等文件

B、历年的年度基本建设投资计划

C、经审核批复的历年年度基本建设财务决算

D、编制的施工图预算，承包合同，工程结算等有关资料

E、工程质量鉴定，检验等有关文件，工程监理有关资料

5．施工辅助费包括                                              【     】

A.生产工具用具使用费      B.新结构、新材料的试验费

C.工程定位复测费          D.场地清理费        E.劳动保险基金

6、公路工程造价的计价特征有                                     【      】

A.单件性计价   B.重复性计价

C.多次性计价   D.组合性计价特征   E.依据的复杂性特征

7、下列关于《公路工程预算定额》的调整叙述正确的有                 【      】

A.设计采用的砼、砂浆标号与定额所列标号不同时，可按配合比表进行换算

B.当实际施工配合比材料用量与定额配合比表用量不同时，可进行调整

C.砼、砂浆配合比表的水泥在实际施工中可以调整

D.定额中的“工料机代号”不应随意变动

E.设计采用的砼的标号与定额不同时，人工也应进行调整

8、沥青混凝土拌和设备的安、拆项目，不包括                         【      】

A.场地平整   B.加铺垫层   C.垫层碾压    D.设备调试   E.设备运输

9、编制施工图预算时，对达不到周转次数的周转性材料可以计算回收金额的有【     】

A.钢模板    B.现浇梁用的支架   C.拱圈用的拱盔、支架   D.钢便桥    E.波纹管

10、属于工程投标的策略有                                          【      】

A.突然降价法    　B.不平衡报价   C.多方案报价

D.增加建议方案    E.保守法报价

| 得分 |  |
| --- | --- |

四、判断题（在下面每个小题题末的括号中，正确的描述打上√，错误的描述打上×）（本大题共5小题，每小题2 分，总计10分）

1．直接费中人工费包括机械操作人员和材料采购员的工资及津贴。（     ）

2．施工图预算与施工预算的编制依据是一致的。（      ）

3．间接费等于直接费乘间接费费率。（      ）

4．预算定额编制是确定每个分项工程定额的工、料、机消耗量指标。（     ）

5. 材料的二次搬运费应计入材料的预算价格内。（      ）

| 得分 |  |
| --- | --- |

五、简答题（本大题共3小题，每小题4 分，总计12分）

1.简述机械台班费用定额的作用及费用构成

2. 简述施工图预算的概念及其编制依据

3.施工辅助费的含义

| 得分 |  |
| --- | --- |

六、案例分析题（本大题共4小题，总计 38 分）

1. 某路面工程，用桶装石油沥青，调查价格为4200元／t，运价为1.2元／t·km，装卸费为6元／t，运距线路75km，场外运输损耗率为3％，摊销回收沥青桶50元／t，试确定其预算价格。（本题6分）

2、某土方工程，土方量240000m３，天然密实土，90KW推土机推土，普通土，运距80M，人工预算单价为50元/工日，柴油预算价为7.6元/kg，计算该工程细目的直接工程费。（本题6分）

(已知:90KW推土机台班费用定额：不变费用　311.14元；可变费用　人工２工日，柴油65.37kg)

附：预算定额　        　　  　1-1-12推土机推土　　      　单位：1000m３

| 项 目 | 单 位 | 第一个20m | 每增运10m |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普 通 土 | 硬 土 |  |
| 人 工 | 工 日 | 4.5 | 5.0 | - |
| 90KW推土机 | 台班 | ２.39 | 2.90 | 0.80 |
| 基价 | 元 | 1966 | 2363 | 584 |

题2表

3.某二级公路的路面设计采用煤渣垫层，设计厚度18cm、宽度10m。试求5km长度该煤渣垫层的工、料、机预算数量，并计算该分项预算的直接费。已知：1）工料机预算单价：人工50元/工日，水2元/m3，砂和沙砾30元/m3，煤渣20元/m3，6~8t光轮压路机500元/台班，12~15t光轮压路机800元/台班；2）其他工程费综合费率15%；3）路面垫层的预算定额如下表。（本题10分）

单位：1000m2

| 项目 | 单位 | 煤渣 | 矿渣 | 煤渣 | 矿渣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压实厚度15cm | 每增减1cm |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 人 工 | 工日 | 56.4 | 47.8 | 3.7 | 3.0 |
| 水 | M3 | 26 | 22 | 2 | 2 |
| 煤 渣 | M3 | 252.45 |  | 16.83 | - |
| 矿 渣 | M3 | - | 198.9 | - | 13.26 |
| 6~8t光轮压路机 | 台班 | 0.27 | 0.14 | - | - |
| 12~15t光轮压路机 | 台班 | 0.86 | 0.86 | - | - |
| 基 价 | 元 | 2397 |  | 153 | 156 |

4、某公路施工图设计有一座明洞，长78.5m，其主要工程数量如下：

| 隧道洞身 | 现浇拱墙 | 现浇拱部 | 回填土 | 路面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开挖（㎥） | 砼（㎥） | 钢筋（t） | 砼（㎥） | 钢筋（t） | （㎥） | （㎡） |
| 13170 | 3750 | 155 | 2550 | 196 | 2939 | 1800 |

已知：隧道横断面积为156㎡其中拱部面积为88㎡，隧道洞身开挖Ⅵ级围岩占80%，Ⅲ级围岩占20%，弃碴平均运距为3km；洞内路面设计为中粒式沥青砼，沥青混合料拌和设备生产能力160t/h以内，厚度为15cm，混合料平均运距为4km。

请根据上述资料列出编制说明该明洞施工图预算所涉及的相关定额项名称、数量等内容，并填入表格中，需要时应列式计算。（本题16分）