1、前言

承载力是桩基工程检测的一项主要内容。目前较为广泛地用来检测基桩承载力的两种方法，是单桩静载荷试验和高应变动力试桩法。

静载荷试验是确定单桩承载力最可靠的方法，但它具有试验周期长、试验费用高等缺点，使得试验数量受到了极大的限制。高应变动力试桩法具有试验周期短、试验费用低等优点，能够有效地补充和部分取代传统的静载荷试验，增加试桩数量。受自身特点和人们对它认识程度的限制，高应变动力试桩法比单桩静载荷试验具有较大的误差。

对于摩擦端承桩而言，在极限承载力状态下，桩顶荷载主要由桩端阻力承受。一般情况下，摩擦端承桩静载试验的Q—s曲线呈缓变形状，只有在沉降达到较大值时，桩端阻力才能充分发挥。对于此类桩，高应变动力试桩产生的位移小，端阻力不能充分激发，使得高应变承载力分析结果具有更高的误差。

本文通过3根混凝土预制静压桩的静、动对比试验分析，对摩擦端承桩高应变承载力误差进行定量分析。

2、工程地质条件概述

场地土层上部主要为第四系上更新统黄土、古土壤、粉质粘土，可塑～硬塑，厚度18.50~20.20m。场地土层下部主要为中粗砂，中密一密实，厚度9.90~12.30m。中粗砂顶面下80cm夹粉土透镜体。

3根试桩有效桩长13.50m，桩截面450mm×450mm。桩身处于黄土、古土壤、粉质粘土层，桩端位于中粗砂层顶部。

按照设计思想，中粗砂层为主要持力层，侧摩阻力与端阻力各占50％左右。

3、高应变承载力试验结果

按照高应变动力试桩法，对Sl、S2、S3试桩进行了单桩竖向极限承载力测试，实测波形图与拟合分析结果图见图1～图3。

从高应变实测曲线形态观察，桩端反射特征较明显，力和速度时程曲线在桩端处的距离较近，具有摩擦端承桩力一速度时程曲线特征。

高应变承载力采用实测曲线拟合法分析计算，其桩土参数按已有的实践经验并参考规范提供的参数选取，桩土主要参数及承载力拟合计算结果见表1。

表1高应变动力试桩结果汇总表

| 桩 | 弹限 (mm) | 阻尼 (s／m) | 卸载 系数 | 卸载 | 土塞 | 拟合 质量 | 桩侧 阻力 | 桩端 阻力 | 高应¦ 变极¦ 限承 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 | 桩 侧 | 桩 端 | 桩 侧 | 桩 端 | 桩 侧 | 桩 端 | 水平 | 系数 | 系数 (MQ) | (Ia'0 | (r2'0 | 载力 (KN） |
| S1 | 4．O0 | 11．O | 0.85 | 0.55 | 0.60 | 0.25 | 0.18 | 0.50 | 1.67 | 1741 | 1109 | 2850 |
| S2 | 4.34 | 12．O | 0.85 | 0.60 | 0.72 | 1.00 | 0.55 | 1.20 | 1.56 | 1690 | 1010 | 2700 |
| S3 | 4.00 | 10.5 | 0.85 | 0.50 | 0.90 | 0.73 | 0.18 | 0.56 | 1.81 | 1665 | 705 | 2370 |

由于实测曲线拟合法的解不是唯一解，其强调的是桩土参数的合理性与拟合质量。表l中的参数较为合理，从动测角度评价，其承载力应是一个普遍认可的结果。

4、单桩竖向静载试验结果

高应变动力测试后，对三根试桩进行了单桩竖向静载荷试验，其荷载与沉降关系见表2，Q—S、s—lgt曲线见图4～图6。

表2静载试验荷载与沉降关系表

| 桩号/沉降/荷载 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 2.05 | 3.42 | 5.63 | 9.20 | 800 | 12.59 | 22.17 |  | 27.93 |  | 3830 |
| S2 | 2.35 | 4.44 | 7.25 | 11.46 | 11.46 | 15.26 | 27.61 |  | 37.91 |  | 55.64 |
| S3 | 2.61 | 4.69 | 7.27 | 11.86 | 11.86 | 17.98 | 35.57 | 39.58 | 44.98 | 50.89 | 59.27 |

三根试桩在各级荷载作用下沉降逐渐增大，均达到稳定标准。Q—s曲线呈缓变形状，曲线尾部未出现陡降。S-lgt曲线在各级荷载下均较平直，尾部未出现明显下弯现象。

由于Q—s曲线呈缓变型，取与桩顶沉降s=40mm对应的荷级值为单桩竖向极限承载力，确定三根桩单桩竖向极限承载力分别为4000kN、3600kN、3400kN。

5、承载力动静对比分析

将高应变动力试桩法与静载荷试验结果列于表3。可见，采用高应变实测曲线拟合法分析计算，其单桩竖向极限承载力较静载试验结果低25％以上。

表3动静试验结果对比表

|  | 静载试验 | 高应变动力试桩 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 桩号 | 最大加荷量(KN) | 最大沉降量(mm) | 单桩极限承载力(KN) | 最大动位移(mm) | 单桩极限承载力(KN) | 误差 |
| 81 | 4000 | 38.30 | 400 | 5.16 | 2850 | -28％ |
| S2 | 4000 | 55.64 | 3600 | 7.44 | 2700 | -25％ |
| S3 | 4000 | 59.27 | 3400 | 6.91 | 2370 | -30％ |

三根试桩静载试验的Q—s曲线呈缓变状，沉降随试验荷载缓慢增加，致加载终止也未出现陡降现象。端承力逐渐增加是曲线呈缓变状的主要原因。试验表明，当桩体发生较大的沉降后(s>40mm)，端承力才能得到较好发挥。

对于高应变动力试桩法而言，在冲击荷载作用下桩顶仅产生几个毫米的动位移。对比表3中的实测结果，最大动位移约为静载试验最大沉降量的1／7～1／9，显然难以使端承力充分激发。这就是摩擦端承桩高应变动测结果误差较大的原因所在。

对于摩擦端承桩高应变动力试桩而言，所激发的端阻力较小。无论试验测试技术人员多么精心，无论怎样改进动测试验方法，若不能使桩产生足够的位移，承载力动测结果存在较大误差的缺陷是难以克服。

6、结束语

高应变动力试桩法对摩擦端承桩承载力测试存在较大的误差，其原因不可能简单地进行几组传统的动静对比试验就能完全明了。在此类工程桩检测中应优先选用静载试验，若采用高应变动力试桩法进行检测且承载力结果不满足设计要求时，不能就此结束，须用静载试验法作进一步验证。