并行集群监控软件的开发和应用

大庆油田有限责任公司勘探开发研究院

魏锐  冯保民  李建霞

集群作为一种新技术代表，在管理上还有很多需要完善的方面，其中集群系统管理和集群硬件监控就是重点。运行大作业时利用监控软件监控参与生产任务节点机的关键性能指标的变化趋势，如温度、风扇速度，及时评估节点运行状态，做好故障处理预案，在生产中起着越来越重要的作用。然各厂家的监控软件各有所长，如何在集群系统上安装、开发不同功能的监控软件是实际生产中需要解决的关键问题之一。今天为大家介绍应用在集群系统上的二个监控软件：GkrellM和Ganglia。

一、集群监控软件GKrellM

1、工作原理

Gkrellm（GNU Krell Monitor）监控软件通过I2C总线通道来读取系统主板上的w83627hf监控芯片采集到的信息，以图形的方式显示出来，可以监控的信息有：主板电压、风扇转速、cpu温度、cpu利用率、mem使用、系统进程数等，因此，使用该软件进行监控的前提是系统使用的主板上必须有该软件所支持的监控芯片。

2、安装环境

计算节点内核：2.4.18-4smp #1

管理节点内核：2.4.18-4-lenovo#3

I/O节点内核：2.4.18.4-4smp #7

3、实现过程

从四个方面谈一下实现过程：安装I2C驱动模块；安装lm_sensors驱动模块；模块配置过程；安装配置gkrellm软件。

I2C驱动模块和lm_sensors驱动模块，需下载并进行重新编译安装。下载位置：http://secure.netroedge.com/~lm78/download.html

目前最新的版本应该是2.8.4

1）安装I2C驱动模块

安装I2C驱动模块需要有内核源代码包。这个源代码包一定要是编译你现在使用的内核的源代码。如:我们现在使用的7.3操作系统源代码都在/usr/src/linux-2.4.18-4目录里。编译好模块安装到/lib/modules/2.4.18-4smp/kernel/drivers/i2c 下，同时将i2c的头文件安装到/usr/local/include/linux下，这个头文件在lm_sensors的安装中会使用到。

2）安装lm_sensors驱动模块

通过解压、编译后，编译好的模块放到/lib/modules/2.4.18-4smp/kernel/drivers/i2c/[buses|chips]，分别是总线驱动和芯片驱动。

3）模块配置过程

运行 sensors-detect程序 ，它会检测出你的i2c总线是使用什么驱动，然后会加载这个驱动，并且去检测这条总线上有什么芯片，如：winbond万帮芯片厂商的w83627hf监控芯片；lm78芯片等；它会给出需要你修改的参数，放置在/etc/modules.conf 文件中；然后它还会产生一些如何加载这些驱动的命令，都是以modprobe方式执行。

安装完成后在/proc/sys/dev/sensors/目录下会出现相应的w83627hf-isa-0290芯片目录，里面的文件内容是该芯片检查到的硬件数据，如temp1；fan1等。

4）安装配置gkrellm软件

经过解压、编译后，将监控软件安装到/usr/local/gkrellm目录下， 执行/usr/local/gkrellm/bin/gkrellm ,会显示出一个图形窗口，在图形窗口上弹右键，可以对sensors进行配置，选出需要监控的硬件元素即可。

4、运行方式

/export/bin/jk.sh  js  c0101

二、集群监控软件ganglia

1、功能

Ganglia监控软件主要是用来监控系统性能的软件，如：cpu 、mem、硬盘利用率， I/O负载、网络流量情况等，通过曲线很容易见到每个节点的工作状态，对合理调整、分配系统资源，提高系统整体性能起到重要作用。

2、 安装环境

各节点内核版本：

G01 : 2.4.20-8smp

G02 g03 g04 g05 g06 07 g08 g09 g10 g11 g12  : 2.4.18-10smp

3、实现过程

从三个方面谈一下实现过程：软件介绍；ganglia软件安装；ganglia软件配置。

1）软件介绍

ganglia  是分布式的监控系统，有两个daemon,  分别是：Ganglia Monitoring Daemon (gmond)和Ganglia Meta Daemon (gmetad)，还有Ganglia PHP Web Frontend（基于web的动态访问方式）组成。是一个Linux下图形化监控系统运行性能的软件，界面美观、丰富，功能强大，身受用户喜爱。

2)ganglia软件安装

- server端安装工作：

选用g03节点做server，下载的都是tar包，需经过解压、解tar，再编译的过程，包括：Monitoring Core Installation；PHP Web Frontend Installation；支撑软件rrdtool Installation（提供网页访问监控信息的功能），软件安装的路径为/opt/ganglia。

- client端安装工作：

G01由于内核不同，需要单独安装、编译

其它节点内核相同，拷贝即可。

3）安装rrdtool

版本：rrdtool-1.0.48

源程序路径：/omgprod/adminsoft/ganglia/rrdtool-1.0.48

步骤： 解压、解tar、配置编译参数、编译、安装编译成功的模块

安装路径：  /opt/rrdtoo

4）安装ganglia – core

版本 ： 2.5.6

源程序路径：/omgprod/adminsoft/ganglia/ganglia-monitor-core-2.5.6

步骤：解压、解tar、配置编译参数、编译、安装编译成功的模块

安装路径：  /opt/gangllia

5）安装ganglia-webfronted (网页PHP文件)

版本： 2.5.5

源程序路径：/omgprod/adminsoft/ganglia

步骤：解压、解tar、把软件移植到缺省网页能访问的目录下

安装路径：/var/www/html/ganglia

4、Ganglia 软件配置

Gmond Configuration: 定义机群名字（dell）、节点数及网卡名；

metad Configuration：定义节点名及支撑软件位置；

HP Web Frontend Configuration：定义支撑软件、ganglia软件的位置。

5、运行方式

通过浏览器访问，IP必为g03节点。

四、功能比较

1) gkrellm监控软件是点对点的工作方式，每次只能看到一个节点的硬件技术指标、系统运行性能、工作状态，不支持浏览器方式访问；

2）ganglia监控软件具有丰富的图形界面，美观、大方，能对不同时间段系统使用的资源情况做一个综合的图形概述，包括：load、mem、cpu、network；能对各节点系统资源使用、忙闲情况通过不同的排序方式实时显示出来，还能显示节点的详细工作状态等，支持浏览器方式访问，但不能监控节点硬件技术指标。

五、结束语

各厂家的管理监控软件各有所长，工作中将不同集群系统中好的系统管理理念和管理监控软件互相移植，方便了系统员管理系统，提高了对集群系统的管理效率。Ganglia监控软件在集群上的开发成功，使得系统员在办公室就可以通过网页远程监视集群系统的运行情况，该监控软件可开发应用于dell、联想、HP、IBM等并行集群上。