一、选择题（每空2分，共20分）

1、在图示的回路中，阀1和阀2的作用是           。

A、阀1起溢流作用，阀2起安全作用

B、阀1起安全作用，阀2起溢流作用

C、均起溢流作用

D、均起安全作用

2、真空度是指____________。

A、绝对压力和相对压力的差值；

B、当绝对压力低于大气压力时，此绝对压力就是真空度；

C、当绝对压力低于大气压力时，此绝对压力与大气压力的差值；

D、大气压力与相对压力的差值。

3、 液压泵进口处的压力称为       ；泵的实际工作压力称为       ；泵的连续运转时允许的最高工作压力称为       ；泵短时间内超截所允许的极限压力称为       。

A、 工作压力             B、 最大压力

C、 额定压力             D、吸入压力。

4、 液压系统的最大工作压力为10MPa，安全阀的调定压力应为            。
A 、等于10MPa； B、小于10MPa； C、大于10MPa； D、其他;

5、         在常态时，阀口是常开的，进、出油口相通；         、         在常态状态时，阀口是常闭的，进、出油口不通。

A、 安全阀；            B、减压阀；              C、顺序阀

二、判断题（每题2分，共10分）

1、气压传动系统适用于传动比要求严格的场合使用。                    （     ）

2、双作用叶片泵因两个吸油窗和两个压油窗对称分布，转子和轴承所受的

径向液压力相平衡。                                                 （     ）

3、作用于气缸活塞上的推力越大，气缸活塞的运动速度越快。            （     ）

4、气缸差动连接时，气缸的推力比非差动连接时的推力大。              （     ）

5、单向阀可以用来作背压阀。                                        （     ）

三、作图题（每题10分，共20分）

1、试用两个液控单向阀绘出锁紧回路（其他元件自定）。

2、试用一个单向节流阀、气容和2位3通换向阀绘制延时切断回路（其他元件自定）。

四、分析计算题（共计50分）

1、如图为一个压力分级调压回路,回路中有关阀的压力值已调好,试问:（1）该回路能够实现多少压力级？ （2）每个压力级的压力值是多少？请填下表。（共计18分）

| 换向阀动作 （+表示得电，-表示失电） | 系统压力 （MPA） |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |  |  |
| 可实现多少压力级：（ ）个 |

2、填写表格，分析以下回路分别是什么调速回路，溢流阀起什么作用？ （每空2分，共计12分)

| 回路 | 什么调速回路？ | 溢流阀作用 |
| --- | --- | --- |
| 回路a） |  |  |
| 回路b） |  |  |
| 回路c） |  |  |

3、已知轴向柱塞泵的额定压力为p=16MPa，额定流量Q=330L/min，设液压泵的总效率为η=0.9，机械效率为ηm=0.93。求：1)驱动泵所需的额定功率； 2)泵的泄漏流量。（10分）

4、如图，A1＝100cm2,A2=50cm2,F1=28×103N,F2=8.4×103N ,单向阀作背压阀的背压为0.2MPa，节流阀的压差为0.2MPa，不计其它损失，试求出A、B、C三点的压力。（10分）

答案

一、选择题（每空2分，共计20分）

1、  B；

2、  C；

3、  D  A  C  B；

4、  C；

5、  B  A  C。

二、判断题（每个2分，共计10分）

1、×

2、√

3、×

4、×

5、√

三、作图题（每个10分，共计20分）

1、

2、

四、分析计算题（共计50分）

1、每行2分，共计18分。

| 换向阀动作 （+表示得电，-表示失电） | 系统压力 （MPA） |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |  |  |
| - | - | - | 0 |  |
| - | - | + | 0.5 |  |
| - | + | - | 1 |  |
| - | + | + | 1.5 |  |
| + | - | - | 2 |  |
| + | - | + | 2.5 |  |
| + | + | - | 3 |  |
| + | + | + | 3.5 |  |
| 可实现多少压力级：（ 8 ）个 （2分） |

2、每空2分，共计12分。

| 回路 | 什么调速回路？ | 溢流阀作用 |
| --- | --- | --- |
| 回路a） | 进油节流调速 | 溢流稳压 |
| 回路b） | 容积节流调速 | 背压 |
| 回路c） | 旁路节流调速 | 安全 |

3、（每问5分，共计10分）

4、（共计10分）

（4分）

（4分）

（2分）