《模拟电子技术》模拟试题四

一、填空题（每空1分，共15分）

  - N型半导体中多数载流子是﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍，P型半导体中多数载流子是﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍，PN结具有﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍特性。

  - 发射结﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍偏置，集电结﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍偏置，则三极管处于饱和状态。

  - 当Ucs=0时，漏源之间存在导电沟道的称为﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍型场效应管，漏源之间不存在导电沟道的称为﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍型场效应管。

  - 两级放大电路的第一级电压放大倍数为100，即电压增益为﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍dB，第二级电压增益为26dB，则两级总电压增益为﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍dB。

  - 差分电路的两个输入端电压分别为Ui1=2.00V，Ui2=1.98V，则该电路的差模输入电压Uid为﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍V，共模输入电压Uic为﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍V。

  - 集成运算放大器在比例运算电路中工作在﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍区，在比较器中工作在﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍区。

  - 在放大电路中为了提高输入电阻应引入﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍负反馈，为了降低输出电阻应引入﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍负反馈。

二、选择题（每题2分，共20分）

1、一个平衡PN结，用导线将P区和N区连起来，而导线中（  ）。

A、有微弱电流    B、无电流  C、有瞬间微弱电流

2、晶体管在大电流工作时，随Ic的增加β值将（   ）。

A、增加          B、下降    C、不变

3、三极管的反向电流ICBO是由（  ）组成的。

A、多数载流子    B、少数载流子   C、多数载流子和少数载流子

4、放大器的输入电阻高，表明其放大微弱信号能力（　）。

Ａ、强　　Ｂ、弱　　Ｃ、一般

５、射极跟随器具有（　）特点。

Ａ、电流放大倍数高　Ｂ、电压放大倍数高　Ｃ、电压放大倍数近似于１且小于１输入电阻高，输出电阻低

６、引入并联负反馈，可使放大器的（　）。

Ａ、输出电压稳定　Ｂ、反馈环内输入电阻增加　Ｃ、反馈环内输入电阻减小

７、直接耦合放大器的低频特性比阻容耦合放大器的（　）。

Ａ、好　　Ｂ、差　　Ｃ、相同

８、工作在线性区的运算放大器应置于（　）状态。

Ａ、深度反馈　　 Ｂ、开环　　  Ｃ、闭环

９、产生正弦波自激震荡的稳定条件是（　）。

A、引入正反馈    B、|AF|≥1    C、AF=1

10、测量脉冲电压（例如尖脉冲）的峰值应使用（　）。

Ａ、交流毫伏表　　Ｂ、直流电压表     Ｃ、示波器、

三、二极管电路如图A.1所示，设各二极管均具有理想特性，试判断图中各二极管是导通还是截止，并求出UAO（每题5分，共10分）

图  A.1

四、指出图A.2所示各放大电路的名称，并画出它们的交流电路（图中电容对交流呈现短路）。

（每小题4分，共12分）

(a)                     (b)                           (c)

图A-2

五、判断图18-29所示电路能否产生自激震荡；若能产生震荡，试写出震荡频率fo的表达式，设CB对谐振频率fo的容抗可不计。（7分）

图18-29

六、三极管放大电路如图A.4所示，已知三极管的UBEQ=0.7V，β=100，各电容在工作频率上的容抗可不计。（！）求静态工作点ICQ、UCEQ；（2）画出放大电路的微变等效电路；（3）求电压放大倍数Au=uo/ui；（4）求输入电阻Ri和输出电阻Ro（16分）

七、对图18-25的OCL电路，解答下列问题：（每题2分，共8分）

- VD1、VD2两个二极管可否反接于电路中？

答：

- V1、V2两晶体管工作在哪种状态？

答：

- 若V1、V2的饱和压降UCES1 =UCES2 =2V，RL =8Ω，求该电路的最大不失真功率Pom。

答：

- 若电源提供的总功率PE=16.3W，求每管的最大管耗PV1 ，PV2。

答：

图18-25

八、运算电路如图A.6所示，设各集成运放均具有理想特性，试求各电路输出电压uo的大

小或表达式。（每题4分，共12分）