《模拟电子技术》模拟试题七

一、选择题（每空2分，共34分）

1、三端集成稳压器CXX7805的输出电压是（    ）

A  5v    B   9v     C   12v
2、测某电路中三极管各极电位分别是0	V、-6V、0.2V则三极管的三个电极分别是（    ），该管是（    ）。

A (E、C、B)  B(C、B、E)    C(B、C、E)     D(PNP)      E(NPN)

3、共射极放大电路的交流输出波形上半周失真时为（    ）失真。共射极放大电路的交流输出波形下半周失真时为（    ）失真。

A 饱和 	B 截止      C交越       D频率

4、差分放大电路是为了（     ）而设置的。

A稳定Au    B放大信号   C抑制零点漂移

5、对功率放大器的主要要求有（     ） （      ） （     ）

A Uo高     B  	Po大     C效率高     D  Ri大   E 波形不失真

6、LM386是集成功率放大器，它可以使电压放大倍数在（   ）变化。

A  0-20    B 20 -200      C   200-1000

7、单相桥式整流电容  波电路输出电压平均在Uo=(    )U2。

A  0.45          B  0.9         C  1.2

8、当集成运放线性工作时，在两条分析依据（    ）（    ）。

A  U-=U+        B I-=I+=0       C Uo=Ui       D   Au=1

9、对功率放大器的主要要求有（   ）（   ）（   ）。

A Uo高     B  	Po大     C效率高     D  Ri大   E 波形不失真

10、振荡器的输出信号最初是由（    ）而来的。

A基本放大器       B 选频网络       C干扰或噪声信号

二 、填空题（每空1分 ，共32分）

1、自由电子为（       ）载流子，空穴为（    ）载流子的杂质半导体称为（     ）半导体。

2、PN结的单向导电性，就是PN结正偏时（   ），反偏时（  ）。

3、扩展运动形成的电流是（      ）电流，漂移运动形成的电流是（       ）。

4、所谓理想二极管就是当其正偏时，结电阻为（   ），等效成一条直线；当其反偏时，结电阻为（     ），等效成开断。

5、场效应管的漏极电流ID=(      ),所以它是（     ）控制文件。

6、当温度升高时三极管的集电极电流IC（         ），电流放大系数β（　　　　）。

7、为了提高三极管放大电路的输入电阻，采用（　　　）负反馈。为了稳定输出电流，采用（　　　）负反馈。

8、负反馈使放大电路增益（      ），但（      ）增益稳定性。

9、（      ）称为负反馈深度，其中F=(       ),称为（             ）。

10、差模信号是大小（       ），极性（     ），差分电路不抑制（      ）漂移。

11、甲乙类互补功率放大器，可以消除（     ）类互补功率（    ）失真。

12、用低频信号去改变高频信号的（      ）称为调幅，高频信号称为（          ）信号。

13、当频率升高时，晶体管电流放大系数（     ）共基极电路比共射极电路的高频特性（    ），fδ=（      ）fβ

14、振荡电路的平衡条件是（          ），正反馈才能保证振荡电路的（                 ）。

15半波整流电路电阻负载时，理想二极管承受的最高反压是（        ）。

三、分析计算题（共34分）

1、已知电力如下图示：为理想二极管，试分析：

①二极管导通还是截止？②UA0=？（4分）

解：

2、已知电力如图示：Vcc=12V，RB=300KΩ，RE=RL=2KΩ，

Rs=500Ω， UBEQ≈0，C1=C2=30uF，rbe=1.5K，β=100，Us=10sinwt mV

求：① ICQ  ② UCEQ ③ Au（取小数点后2位）  ④ Ri

⑤ R0（10分）

解：

3、具有电流源的差分电路如图所示，已知UBEQ=0.7V，β=100，rbb=200Ω，试求：（1）V1、V2静态工作点ICQ、UCQ；（2）差模电压放大倍数Aud；（3）差模输入电阻Rid和输出电阻RO；（9分）

4、电路如图所示，设UCES=0试回答下列问题：（6分）

（1）ui=0时，流过RL的电流有多大？

（2）若V3、V4中有一个接反，会出现什么后果？

（3）为保证输出波形不失真，输入信号ui的最大幅度为多少？管耗为多少？

5、根据自激振荡的相位条件，判断下图能否产生振荡？如果能振荡，

求出F0；（5分）