《模拟电子技术》模拟试题八

一、选择题（每空2分，共30分）

1、三端集成稳压器	CW7906的输出电压是（    ）

A -6V   B   -9v     C   -12v

2、测得某电路中三极管各极电位分别是3V、2.3V、12V则三极管的三个电极分别是（    ），该管是（    ）型。

A (E、B、C)  B(B、C、E)    C(B、E、C)     D(PNP)      E(NPN)

3、共射极放大电路的交流输出波形上半周失真时为（    ）失真。共射极放大电路的交流输出波形下半周失真时为（    ）失真。

A 饱和 	B 截止      C交越       D频率

4、差分放大电路是为了（     ）而设置的。

A稳定Au    B放大信号   C抑制零点漂移

5、KMCR是差分放大电路的一个主要技术指标，它反映放大电路（   ）能力。

A放大差模抑制共模    B 输入电阻高    C输出电阻低

6、LM386是集成功率放大器，它可以使电压放大倍数在（   ）变化。

A  0-20    B 20 -200      C   200-1000

7、单相桥式整流电容  波电路输出电压平均在Uo=(    )U2。

A  0.45          B  0.9         C  1.2

8、当集成运放线性工作时，在两条分析依据（    ）（    ）。

A  U-=U+        B I-=I+=0       C Uo=Ui       D   Au=1

9、对功率放大器的主要要求有（   ）（   ）（   ）。

A Uo高     B  	Po大     C效率高     D  Ri大   E 波形不失真

10、振荡器的输出信号最初是由（    ）而来的。

A基本放大器       B 选频网络       C干扰或噪声

二、填空题：（每空1分 共40分）

1、PN结正偏时（    ），反偏时（   ），所以PN结具有（    ）导电性。

2、漂移电流是（    ）电流，它由（   ）载流子形成，其大小与（    ）有关，而与外加电压（   ）。

3、所谓理想二极管，就是当其正偏时，结电阻为（  ），等效成一条直线；当其反偏时，结电阻为（    ），等效成断开；

4、三极管是（   ）控制元件，场效应管是（   ）控制元件。

5、三极管具有放大作用外部电压条件是发射结（   ），集电结（     ）。

6、当温度升高时，晶体三极管集电极电流Ic（    ），发射结压降（   ）。

7、三极管放大电路共有三种组态分别是（     ）、（     ）、（     ）放大电路。

8、为了稳定三极管放大电路的静态工作点，采用（   ）负反馈，为了稳定交流输出电流采用（   ）负反馈。

9、负反馈放大电路和放大倍数AF=（      ），对于深度负反馈放大电路的放大倍数AF=（      ）。

10、带有负反馈放大电路的频带宽度BWF=（      ）BW，其中BW=（     ），

（     ）称为反馈深度。

11、差分放大电路输入端加上大小相等、极性相同的两个信号，称为（     ）信号，而加上大小相等、极性相反的两个信号，称为（     ）信号。

12、为了消除乙类互补功率放大器输出波形的（    ）失真，而采用（    ）类互补功率放大器。

13、OCL电路是（     ）电源互补功率放大电路；

OTL电路是（     ）电源互补功率放大电路。

14、共集电极放大电路具有电压放大倍数（        ），输入电阻（  ），输出电阻（  ）等特点，所以常用在输入级，输出级或缓冲级。

15、差分放大电路能够抑制（    ）漂移，也称（   ）漂移，所以它广泛应用于（    ）电路中。

16、用待传输的低频信号去改变高频信号的幅度称为（     ），未被调制的高频信号是运载信息的工具，称为（　　　　）。

17、模拟乘法器输出与输入的关系式是U0=（       ），电路符号是（       ）。

三、分析计算题（共30分）

1、（4分）由理想运放构成的小信号交流放大电路如图示：

求：①频带内电压放大倍数Auf（取整数）；

②截止频率fL；

2、（6分）已知：电路如图：t=0时，Uc（0-）=0，Ui=0.1V。

求：①U01②t=10s时的U0？

3、（10分）已知：电路如图示：Vcc=12V，RB1=40K，RB2=20K，Rc=RL=2K，

RE=1.65K，UBEQ=0.7V，C1=C2=20uf，rbe=1.5K，β=100，CE=10uf

求：① ICQ  ② UCEQ ③ Au  ④ Ri ⑤ R0（取小数点后1位）

4、（6分）已知：RC振荡电路如下图，R=7.9KΩ，C=0.02uF，RF=10K，求：①fo ② R1冷态电阻值；③ 指明R1的温度特性；

5、（4分）已知：电路如图示：IQ=5mA，R1=500Ω，R2=1KΩ；

求：输出电压U0；