内蒙古科技大学2013/2014学年第二学期

《计算机通信网》考试试题(补考)

课程号：67119305					        考试方式：闭卷

使用专业、年级：通信10，电子信息10		任课教师：高丽丽

考试时间：        					    备    注：

一.选择题(共20题，每小题2分，共40分)

1. TCP/IP体系结构中的TCP和IP所提供的服务分别为(     )

A.链路层服务和网络层服务              B.网络层服务和运输层服务

C.运输层服务和应用层服务              D.运输层服务和网络层服务

2.下列（ ）是用于邮件发送的协议。

A.HTTP           B.FTP

C.SMTP           D.POP3

3.下列（ ）是用于邮件发送的协议。

A.HTTP           B.FTP

C.SMTP           D.POP3

4.WWW服务中，（）是用于传输的协议。

A.FTP    B.TELNET    C.HTTP    D.DHCP

5.世界上第一个计算机网络是（  ）。

A.APPANET    B.ChinaNet    C.Internet    D.CERNET

6. B类IP地址默认的子网网络掩码是(  )

A.255.0.0.0        B.255.255.0.0

C.255.255.255.0    D.255.255.255.255

7. 当一台计算机从FTP服务器下载文件时，在该FTP服务器上对数据进行封装的五个转换步骤是(  )

A.比特、数据帧、数据包、数据段、数据

B.数据、数据段、数据包、数据帧、比特

C.数据包、数据段、 数据、比特、数据帧

D. 数据段、数据包、数据帧、数据、比特、

8.在路由器互联的多个局域网中，通常要求每个局域网的(  )

A.数据链路层协议和物理层协议必须相同

B.数据链路层协议必须相同，而物理层协议可以不同

C.数据链路层协议可以不同，而物理层协议必须相同

D.数据链路层协议和物理层协议都可以不相同

9.在OSI中，为实现有效、可靠数据传输，必须对传输控制操作进行严格的控制和管理，完成这项工作的层次是(  )

A.物理层                B.数据链路层

C.网络层                D.运输层

10.分组交换与报文交换在形式上的主要区别在于(  )

A.分组交换的数据单元包括目的地址

B.报文交换采用存储－转发机制

C.分组交换网络限制数据单元的长度

D.报文交换可以把一个报文发到多个目的地

11.www.tsinghua.edu.cn在这个完整名称里，(  )是主机名

A. edu.cn                B. tsinghua

C. tsinghua.edu.cn       D. www

12.常用的数据传输速率单位有Kbps，Mbps，Gbps，1Gbps等于(  )

A.103Mbps  B.103Kbps  C.106Mbps D.109kbps

13.Internet的核心协议是(  )

A.X.25   B.TCP/IP   C.ICMP  D.UDP

14.关于MAC地址的说法，正确的是(  )

A.MAC是由软件设置的，子网中不要求唯一

B.MAC是为每个网卡设置的全球唯一的识别号

C.MAC相当于中断的识别号

D.MAC设置的目的是为了CPU可以找到自己的网卡

15.下面关于网络互连设备叙述错误的是(  )

A.在物理层扩展局域网可使用转发器和集线器

B.在数据链路层扩展局域网可使用网桥

C.以太网交换机实质上是一个网桥，工作在网络层

D.路由器用来互联不同的网络，是网络层设备

16.常把数据链路层的PDU称为(  )

A.分组  B.帧  C.数据报  D.报文

17.下面关于虚拟局域网VLAN错误的是(  )

A. VLAN是由一些局域网网段构成的与地理位置无关的逻辑组

B.利用以太网交换机可以很方便的实现VLAN

C.每一个VLAN的工作站可处在不同的局域网中

D.虚拟局域网是一种新型局域网

18.数据传输速率是描述数据传输系统的重要指标之一，数据传输速率在数值上等于每秒钟的 (  )

A.比特数  B.字符数  C.帧数  D.分组数

19.在TCP中，连接的建立采用 (  )握手的方法

A.一次  B.二次  C.三次  D.四次

20.在互联网中，下面（  ）协议可完成生成路由表、维护路由表的功能

A.RIP         B.DNS       C.HTTP     D.POP

二.填空题(共10空，每空1分，共10分)

1. WWW上的每一个网页(Home Page)都有一个独立的地址，这些地址称为_______。

2. 计算机网络中，分层和协议的集合称为计算机网络的________________。其中，实际应用最广泛的是________________。

3.IP地址的主机部分如果全为1，则表示_____________地址，IP地址的主机部分若全为0，则表示___________地址，127.0.0.1被称做_________________地址。

4. 在一个IP网络中负责主机IP地址与主机名称之间的转换协议称为_____________，负责IP地址与MAC地址之间的转换协议称为______________。

5.物理层规范规定了____________、机械特性、电气特性和________________。

三、简答(共3题，每题5分，共15分)

1.说明IP地址与物理地址的区别，为什么要使用这两种不同的地址？(5分)

2.简述CSMA／CD的工作方式。(5分)

3.比较一下TCP和UDP的异同。(5分)

四、名词解释（共3题，每题5分，共15分）

资源子网   ARP    ISP

五.综合题(共2题，每题10分，共20分)

1.画出OSI七层模型和TCP/IP模型结构比较图，要求按照顺序画出每层的名称以及两个协议栈的对应关系

2.一个自治系统有5个局域网，其连接图如图示。LAN2至LAN5上的主机数分别为：91，150，3和15该自治系统分配到的IP地址块为30.138.118/23。试给出每一个局域网的地址块（包括前缀）。

# Text boxes

学生班级________________学生学号：□□□□□□□□□□□□学生姓名：________________

………………装订线………装订线………装订线…………试卷须与答题纸一并交监考教师…………装订线………装订线………装订线………………