试卷（A）答案

一、填空题（每空1分，共10分）

- 电位计式电阻传感器，应变式电阻传感器

- 越大

- 接触电势，温差电势

- 变极距型，变面积型，变介质型，变极距型

- 压阻效应

二、简答（每题6分，共30分）

- 应变效应：导体或半导体在受到外力作用时，产生机械形变，导致阻值变化，这种因形变而使其阻值发生变化的现象称为应变效应。

- 热电偶冷端补偿方式有冰水保温瓶法，恒温槽法，冷端自动补偿法。

- 外光电效应：在光线的作用下，物体内的电子逸出物体表面向外发射的现象称为外光电效应。4分

基于外光电效应的光电器件有光电管、光电倍增管等。2分

- 电容极板距离初始值影响电容传感器的灵敏度，距离越小传感器灵敏度越高，但初始距离太小容易引起电容器击穿，可以在极板间放置云母片防止击穿。

- 差动式与单线圈电感式传感器比较有如下优点：

（1）线性好；2分

（2）灵敏度提高一倍，即衔铁位移相同时，输出信号大一倍；2分

（3）温度变化、电源波动、外界干扰等对传感器精度的影响，由于能互相抵消而减小，电磁吸力对测力变化的影响也由于能相互抵消而减小。2分

三、

- 10分

证明：EABC(T,T0)=eAB(T)+eBC(T0)+eCA(T0) （1）

当T=T0时,有

EABC(T0)=eAB(T0 )+eBC(T0)+eCA(T0)=0

由此得eAB(T0 )＝-eBC(T0)-eCA(T0)

代入（1）式

EABC(T,T0)=eAB(T)-eAB(T0)=EAB(T,T0)

- 选择传感器（每个2分）说明工作原理（每个3分）

- (1) Rs=10k  5分
 (2) E=9v    5分

- 布局示意图1所示：上面两个为受拉型，下面两个为受压型。（2分）

图1

测量电路如图2所示：四个应变片为两个受拉，两个受压，并且相邻桥臂上的应变片类型相反。当受到向下的力时，上面两个应变片受拉形变，下面两个应变片受压形变，导致应变片的电阻发生变化，电桥不平衡产生输出电压。（测量电路4分，工作原理分析4分）

图2

四、波形图10分，工作原理10分

U1与U2同频同相正半周时D3 D4正相导通，D1 D2反向截止，流过电流表的电流从左向右为正方向：

故i４＞ i３，流经RL的电流为　i０= i４－ i３ ＞0

负半周时D3 D4反向截止，D1 D2 正相导通，

故i１＞ i２，流经RL的电流为　i０= i１－ i２ ＞0

# Text boxes

0

i3

t

0

iM

t

0

i4

t

0

i2

t

0

i1

t

0

t

U2

0

U1

t