2015年硕士研究生招生考试试题

考试科目: 建筑技术综合                    满分：150分     考试时间：180分钟

建筑物理（60分）

- 名词解释（5小题，每小题2分，共10分）

1.质量定律   2.混响时间   3.室外综合温度   4.热桥   5.采光系数

- 单项选择题（10小题，每小题2分，共20分）

1.有几种住宅楼楼板的计权标准化撞击声级隔声量如下，哪种最好?             （    ）

A.75dB      B.65dB      C.55dB     D.50dB

2.人之所以听到回声是因为下面哪个原因？                                 （    ）

A.掩蔽效应   B.哈斯效应   C.等响曲线    D.计权网络

3.下列频率范围属于倍频程500Hz的频带范围内的是哪个选项？               （    ）

A.250-500Hz    B.500-1000Hz    C.355-710Hz    D.430-560Hz

4.一只扬声器发出声音的声压级为60dB，如果将两只扬声器放在一起同时发声，这时的声压级为多少dB？                                                        （    ）

A.60        B.63        C.66        D.120

5.以下哪条措施对增强中空玻璃的保温性能基本不起作用？                   （    ）

A.将两层玻璃中间抽成真空   B.用Low-e玻璃代替普通玻璃

C.在两层玻璃中间充惰性气体 D.增加两层玻璃的厚度

6.在一个密闭的房间里没，当空气温度升高时，以下关于其相对湿度变化，说法正确的是哪个选项？                                                             （    ）

A.降低	    B.升高	    C.保持不变     D.不一定

7.下列材料的导热系数由小到大排列正确的是下列哪个选项？                 （    ）

A.钢筋混凝土、重砂浆黏土砖砌体、水泥砂浆

B.岩棉板、加气混凝土、水泥砂浆

C.水泥砂浆、钢筋混凝土、重砂浆黏土砖砌体

D.加气混凝土、保温砂浆、玻璃棉花

8.已知低压钠灯发出波长为589nm的单色光，其辐射的光谱能效最大值Km为683lm/W，相对应的光谱光效率ν（λ）为0.78，设其辐射通量φeλ为10.3W，则它发出的光通量为多少lm？                                                                （    ）

A.5487lm     B.4732lm    C.7035lm    D.6068lm

9.下列光源色温中,哪种色温的色表为冷色?                                 （    ）

A.6000K      B.5000K      C.4000K      D.3000K

10.在明亮环境条件下，人眼对下列哪种单色光最敏感。                      （    ）

A.红色光        B.蓝色光      C.黄绿光      D.紫色光

- 计算题（3小题，共30分）

- 有一间大教室，平面尺寸为15m×6m，高4.5m，室内总吸声量为10m2，墙面可铺吸声材料的面积为100m2。（10分）

试问：（1）如果墙面全铺上吸声系数为0.5的材料，房间混响时间为多少？

- 室内总噪声级降低多少？

2.某一内保温结构墙体，构造如图1所示，相关物理参数见下表，求该墙体结构的热阻和传热系数。（8分）

| 序号 | 材料名称 | 厚度d （mm） | 导热系数 （W/m·K） | 修正系数a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石膏板 | 12 | 0.330 | 1.000 |
| 2 | 岩棉 | 30 | 0.045 | 1.200 |
| 3 | 钢筋混凝土墙 | 240 | 1.740 | 1.000 |
| 4 | 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.000 |

Ri=0.115 m2·K/W     Re=0.04m2·K/W

3. 一房间平面尺寸为8m(15m，净空高5m。在顶棚正中布置一亮度为500cd/m2的均匀扩散光源，其尺寸为3m(12m，求其在房间地面正中和四角处地面的照度。（12分）

建筑构造（60分）

一、名词解释（5小题，每小题2分，共10分）

1.泛水   2.构造柱   3.刚性角   4.基础埋置深度   5.勒脚

二、单项选择题（10小题，每小题2分，共20分）

1.楼梯从安全和舒适的角度考虑，常用的坡度为？                          （    ）

A.10°～20°     B.20°～25°     C.26°～35°    D.35°～45°

2.在无障碍设计中，室外坡道应留有不小于多大的轮椅回转面积？             (    )

A. 1200mm×1200mm                    B. 1500mm×1500mm

C. 2000mm×2000mm                    D. 2100mm×2100mm

3.以下哪项不是玻璃幕墙立面分格设计考虑的因素？                        （    ）

A.玻璃幕墙的性能  B.使用玻璃的品种  C.使用玻璃的尺寸  D.室内空间效果

4.下列哪种做法不能代替伸缩缝？                                        （    ）

A.施工缝     B.抗震缝    C.后浇带     D.沉降缝

5.彩色水磨石地面中的铜嵌条主要起什么作用？                             (    )

A.增加美观      B.防止地面开裂     C.提高平整度     D.增强耐磨性

6.高层建筑中，每个防烟分区的面积最大值为多少？                         (    )

A.400m2    B.500m2       C.600m2     D.700m2

7.下列措施中，既适用于南方地区，也适用于北方地区的是？                 (    )

A.外表采用浅色装饰      B.设置通风间层    C.蓄水屋面   D.种植屋面

8.“鸟巢”属于哪种大跨度结构形式？                                    （    ）

A.拱结构     B.钢桁架结构       C.网壳结构     D.充气膜结构

9.如果某地面为室外地面，不宜选用下列哪种面层材料？                   （    ）

A.广场砖          B.釉面瓷砖        C.火烧板      D.青石板

10.铝合金门窗外框和墙体的缝隙，一般采用玻璃棉条等材料填塞，缝隙外表留5～8mm深的槽口，镶嵌密封材料，这样做的目的是什么？                           （    ）

A.防热桥    B.防扭转   C.防虫  D.防火

三、绘图题（2小题，每小题15分，共30分）

1.绘出钢筋混凝土坡屋面，要求采用倒置式保温形式，防水等级为Ⅱ级（注明各层材料）。（15分）

- 绘出外墙外保温墙面水平防火隔离带的构造节点。（15分）

建筑材料（30分）

一、问答题（共30分）

1.下面两种窗框型材的名称分别是什么？各自有什么构造上的特点？性能上各自有何优缺点？（16分）

A                               B

2.请简述防火机理和木结构建筑的防火措施。（14分）

# Text boxes

注意：所有试题答案写在答题纸上，答案写在试卷上无效。

图1