2014年硕士学位研究生入学考试试题

考试科目: 建筑学基础                      满分：150分     考试时间：180分钟

中国建筑史部分

一、名词解释（每题3分，共9分）

1、升起

2、举折

3、副阶周匝

二、简答题（第一题7分，第二题9分，共16分）

1、《老子》一书中写到：“埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利,无之以为用”。 请解释其含义。

2.简述中国古代建筑庭院布局的特点？

三、作图题（第一题7分，第二题8分，共15分）

1、北宋东京城平面图

2、抬梁式结构剖面图

外国建筑史部分

一、名词解释（每小题4分，共12分）

1、巴西利卡

2、希腊十字

3、森佩尔的建筑四要素

二、作图题（每题5分，共10分）

1、帆拱

2、帕拉迪奥母题

三、简答题（第一小题6分，第二小题8分，共14分）

1、简述巴洛克建筑的主要特征。

2、希腊三柱式及其主要特征

四、论述题（14分）

1、结合建筑实例论述现代建筑设计方法的特点。

建筑构造部分

一、名词解释（3小题，每小题2分，共6分）

1.勒脚

2.构造柱

3.刚性基础

二、单项选择题（16小题，每小题1.5分，共24分）

1.以下对圈梁作用的描述，哪项是不正确的？                                 （    ）

A.加强建筑整体性   B.提高墙体承载力

C.增加墙体稳定性   D.减少由于地基不均匀沉降而引起的墙体开裂

2.楼梯从安全和舒适的角度考虑，常用的坡度为？                             （    ）

A.10°～20°     B.20°～25°     C.26°～35°    D.35°～45°

3.关于建筑物基础的埋置深度，下列表述错误的是？                           （    ）

A.建筑物的基础一般应尽量放在地下水位以上

B.建筑物的基础一般应埋置在冰冻线以下200mm

C.基础埋置深度是指室内地坪到基础底部的深度

D.建筑物的基础埋置深度一般不宜小于0.5m

4.在无障碍设计中，室外坡道应留有不小于多大的轮椅回转面积？                (    )

A. 1200mm×1200mm                    B. 1500mm×1500mm

C. 2000mm×2000mm                    D. 2100mm×2100mm

5.下列哪种墙体不能作为多层建筑的承重墙？                                 （    ）

A.灰砂砖墙    B.普通粘土砖墙   C.粘土多孔砖墙    D.粘土空心砖墙

6.下列哪种吊顶不宜作为卫生间吊顶？                                       （    ）

A.水泥石棉板吊顶  B.普通纸面石膏板吊顶    C.铝合金面板吊顶     D.塑料面板吊顶

7.以下哪项不是玻璃幕墙立面分格设计考虑的因素？                          （    ）

A.玻璃幕墙的性能    B.使用玻璃的品种    C.使用玻璃的尺寸      D.室内空间面积

8.下列哪种做法不能代替伸缩缝？                                           （    ）

A.施工缝     B.抗震缝    C.后浇带     D.沉降缝

9.临空高度为20m的阳台、外廊栏板的最小高度为多少？                        （    ）

A.90cm     B.100cm       C.105cm     D.125cm

10.彩色水磨石地面中的铜嵌条起什么作用？                                  (    )

A.增加美观      B.防止地面开裂     C.提高平整度     D.增强耐磨性

11.高层建筑中，每个防烟分区的面积最大值为多少？                          (    )

A.400m2    B.500m2       C.600m2     D.700m2

12.下列措施中，既适用于南方地区，也适用于北方地区的是？                  (    )

A.外表采用浅色装饰      B.设置通风间层    C.蓄水屋面   D.种植屋面

13.“鸟巢”属于哪种大跨度结构形式？                                    （    ）

A.拱结构     B.悬索结构       C.网壳结构     D.充气膜结构

14.关于楼梯梯段净宽的解释，下列哪项是正确的？                            （    ）

A.墙边至扶手内侧的距离    B.墙边至扶手外侧的距离

C.墙边至梯段边的距离      D.墙边至扶手中心线的距离

15.如果某地面为室外地面，不宜选用下列哪种面层材料？                       （    ）

A.广场砖          B.光面花岗岩        C.火烧板      D.青石板

16.铝合金门窗外框和墙体的缝隙，一般采用玻璃棉条等材料填塞，缝隙外表留5～8mm深的槽口，镶嵌密封材料，这样做的目的是什么？                                （    ）

A.防热桥    B.防扭转   C.防虫  D.防火

三、绘图题（1小题，共10分）

1.绘出钢筋混凝土坡屋面，要求采用倒置式保温形式，防水等级为Ⅱ级（注明各层材料）。（10分）

建筑物理部分

一、问答题（共20分）

1、什么是被动式建筑设计？有哪些具体措施？（10分）

2、什么是气体放电光源和固体放电光源？请各举一列。（5分）

3、简述改善轻质隔墙隔声性能的措施有哪些？（5分）

# Text boxes

注意：所有试题答案写在答题纸上，答案写在试卷上无效。