工程热力学部分（共75分）

一、名词解释（每题3分，共15分）：

1、热源

2、平衡状态

3、熵产

4、分压力

5、循环热效率

二、填空题（每空1分，共22分）

1、气体常数由（        ）决定，与气体所处状态（        ）（填有关或无关）；

2、温标是指（        ）；国际单位制采用（         ）作为基本温标；

3、系统与外界传递热量的动力是（        ）；

4、实现可逆过程的条件是 （                ）和（            ）；

5、焓是状态参数，由（                   ）和（        ）两部分组成；

6、 热力学第二定律指出了热力过程进行的（      ），（     ），（     ）；

7、卡诺循环由两个（          ）过程和两个（            ）过程组成；

8、定温过程的多变指数是 （       ）；定压过程的多变指数是（        ）；

9、可逆过程容积变化功表达式为（        ），可逆过程技术功的表达式为（          ）；

10、熵增加的过程（      ）（填一定或不一定）是吸热过程；

11、热力系统与外界发生（          ）交换而引起的熵变化称为熵流；

12、在水的定压汽化过程中，单位质量的水从（     ）状态到（     ）状态吸收的热量称为汽化潜热。

三、计算题（共38分）

1、（本题6分）长期放在室内的一个氧气瓶，体积为25L，压力表指示的瓶内氧气的表压为0.5MPa,室温为20℃，大气压力为0.1 MPa，求瓶内所存氧气的质量。其中氧气的摩尔质量为32g/mol。

2、（本题6分）气体在某一过程中吸入热量12kJ，同时热力学能增加了20 kJ，该过程对外交换的功量是多少？是压缩过程还是膨胀过程？

3、（本题12分）请分别用克劳修斯积分不等式、卡诺定理、孤立系统熵增原理证明以下热力过程能否发生：热机工作于t1=267℃和t2=27℃之间，工质从高温热源吸收了1000kJ热量，对外做功480kJ。

4、（本题14分）设气缸中有0.1kg二氧化碳，其压力为0.1MPa，温度为27℃。如进行一个可逆定压过程，气体对外作功3 kJ。设比热容为定值，求过程中气体热力学能和熵的变化，以及过程中气体吸收的热量。已知二氧化碳的气体常数为0.1889 kJ/kg.K，比定容热容为0.661 kJ/kg.K。

传热学部分（共75分）

- 简答题（每题4分，共20分）

1、导热系数、热扩散率a、对流换热表面传热系数h的单位各是什么？哪些是物性参数? 哪些与过程有关？

2、导热问题常见的三类边界条件是什么？

3、写出Gr数的定义式及其物理含义。

4、什么是黑体？黑体热辐射的三个基本定律是什么？

5、写出对数平均温差的计算式，并说明各个符号的含义。

二、简要分析题（每题5分，共20分）

1、写出Nu数与Bi数的定义式，它们之间有什么区别？

2、如图1所示的双层平壁中，导热系数λ1、λ2为定值，假设过程为稳态，试分析图1中①、②、③条温度分布曲线所对应的λ1和λ2的相对大小。

图1

3、示意性地画出管内湍流流动时，局部对流表面传热系数hx的沿程变化规律，并进行简要说明。

4、角系数有哪些性质？求出图2中半球面2对半圆底面1的角系

图2

数X2,1 。

三、计算题（共35分）

1、（本题10分）直径为2cm的钢球，比热为0.48kJ/(kgC)，密度为7753kg/m3，导热系数为33W/(mK)，置于对流换热系数为20W/(m2K)、温度为20C的空气中，计算该钢球从400C下降到200C时所用的时间（以秒为单位）。

2、（本题10分）在边界层流动中，热边界层中的温度分布为：

其中tf为流体外流的温度，tw为壁面的温度， 为热边界层厚度，若流体的导热系数为0.03W/(m.K)， / x=5.0/Rex1/2，当x =0.2m时的雷诺数为Rex = 102400，求当地（x =0.2m处）的对流换热系数hx及Nux数。

3、（本题15分）两块平行放置平板的表面发射率均为0.8，温度分别为t1=527C及t2=27C，板间距远小于板的宽度和高度， =5.6710-8 (W/m2K4)。计算：（1）板1、2之间的辐射换热量；（2）板1的自身辐射；（3）板1的投入辐射；（4）板1的有效辐射；（5）板1的反射辐射。

【完】