一、（每小题7分，共6小题，共42分）请解释：

- 入瞳、出瞳

- 干涉条纹的可见度及主要影响因素

- 临界角

- 惠更斯-菲涅尔原理

- 费马原理

- 波的相速度和群速度

二、（18分）已知平面单色波，，，求：（1）波的偏振方向和传播方向；（2）相速度和波长；（3）振幅大小。

三、（15分）如图1，杨氏双缝实验中，原来P点是屏上第五级亮纹所在位置。现将一玻璃片插入光源S1发出的光束途中，则P点变为中央亮条纹的位置，求玻璃片的厚度。（已知: (＝0.6(m，玻璃折射率n＝1.5）

图1

四、（20分）用波长为624nm的单色光照射一光栅，已知该光栅的缝宽a=0.012mm，不透明部分b=0.029mm，缝数N=103条。试求：（1）中央峰的角宽度；（2）中央峰内干涉主极大的数目。

五、（15分） 汽车两前灯相距1.2m，设灯光波长为600nm，人眼瞳孔直径为D = 5mm。试问：对迎面而来的汽车，求人眼刚能分辨出两盏前灯的最远距离。

六、（每小题10分，共20分）作图。

（1）如图2，试判断下图所示棱镜系统的转像情况，设输入为右手坐标系，画出相应输出坐标系。（10分）

图2

（2）如图3，已知空气中薄透镜成像，虚物AB的共轭虚像为A＇B＇，求物CD的像C＇D＇。（10分）

图3

七、（20分）如下图，平凹透镜前表面为平面，后表面为球面，球面半径50mm，透镜中心厚度（O1O2）20mm，折射率为1.5。今在平凹透镜的凹面镀反射膜，在透镜平面侧正前方100mm处放一点光源，此点光源最后的像在何处？

附录：部分公式

【完】

# Text boxes

S2

S1

P

r2

r1

屏

x

z

B

B′

A′

A

C

D

A1

O1

O2