桂林电子科技大学2014年研究生统一入学考试试题

科目代码：801          科目名称：机械设计（A）

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。

（各题标题字号为黑体五号字，题干字号为标准宋体五号字。） 一、选择题（20分，每小题2分） 1、某结构若承受最大应力不变, 下列哪种加载下最易发生失效? 。 A. 对称循环变应力 B. 脉动循环变应力 C. 静应力 D. 无法判断 2、在直齿圆柱齿轮设计中，若中心距保持不变，而增大模数m，则可以 。 A．提高齿面接触强度 B. 提高轮齿的弯曲强度 C. 弯曲与接触强度均可提高 D. 弯曲与接触强度均不变 3、在蜗杆传动中，若其他条件不变，而增加蜗杆头数，则 。 A．提高传动效率，降低滑动速度 B. 提高传动效率，增加滑动速度 C．降低传动效率，滑动速度不变 D. 提高传动效率，滑动速度不变 4、设计V带传动时，为防止带内弯曲应力过大，应限制 不宜过小。 A．大带轮直径 B. 中心距 C. 小带轮包角 D. 小带轮直径 5、在低速时，润换良好的条件下，链传动的承载能力主要取决于 。 A．滚子和套筒的冲击疲劳强度 B. 销轴与套筒的胶合限定 C. 链板的疲劳强度 D. 铰链磨损 6、 不是靠摩擦力来传递运动和动力的。 A．普通V带 B. 平带 C. 同步带 D. 摩擦盘离合器 7、键的截面尺寸通常是根据 从标准中选取。 A. 传递的转矩 B. 传递的功率 C. 轮毂的长度 D. 轴的直径 8、在设计液体动压润滑的径向滑动轴承时，若其他条件已经取定，偏心率 取的越大，则轴承的 。 A．承载能力越大 B. 动压油膜越厚 C. 回转精度越高 D. 承载能力越小 9、采用普通螺栓连接的凸缘联轴器，在传递转矩时， 。 A．近承受拉伸作用 B. 螺栓横界面受剪切作用 C. 同时受到拉伸与剪切作用 D. 同时受到拉伸与扭转作用 10、在弯扭合成计算轴的应力时,引入系数 是考虑 。 A. 正应力与切应力的方向不同 B. 轴上键槽的影响 C. 合成正应力与切应力时的折算系数 D. 正应力与切应力的循环特性不同的系数 二、填空题（15分，每空1分） 1、在计算轮齿弯曲强度时，齿形系数 与模数 ，与齿数 ，与变位系数 ，与斜齿轮螺旋角 。 2、斜齿轮与直齿轮组成两级传动，斜齿轮应置于 ；锥齿轮与直齿轮组成的两级传动，锥齿轮应置于 。 3、非液体摩擦滑动轴承验算 值，是为了防止 。 4、在蜗杆传动中，自锁条件为 。 5、V带传动由于存在 的影响，其传动比不恒定。 6、在给定的边界条件下，滑动轴承的承载系数取决于 、 、 。 7、在基本额定动载荷作用下，滚动轴承可以工作 转而不发生点蚀失效，其可靠度为 。 8、传递两相交轴间运动而又要求轴间夹角经常变化时，可采用 联轴器。 三、判断题 （20分，每小题2分，正确的打√，错误的打×） 1、如果采用普通平键连接，当传递转矩较大时，可采用双键，并相隔。 （ ） 2、在变位蜗杆传动中，蜗轮尺寸不变。 （ ） 3、只在静载荷作用下的机械零件，不会发生疲劳失效。 （ ） 4、为了提高螺栓强度，有时需要在一个螺栓上采用两个螺母。 （ ） 5、相同条件下，V带比平带传动能力大。 （ ） 6、为降低齿轮传动中齿向载荷分布的不均匀程度，可以进行轮齿齿顶修缘。 （ ） 7、带传动打滑总是在小轮上先开始。 （ ） 8、齿轮在轴上悬臂布置时，齿宽系数应取较小值。 （ ） 9、一对标准直齿圆柱齿轮，若，，则齿轮1的齿面接触应力大于齿轮2的接触应力。 （ ） 10、在高速情况下，滑动轴承润滑油的粘度不宜选得较高。 （ ） 四、简答题(25分，每小题5分) 试分析带传动弹性滑动的原因？ 在完全液体滑动轴承设计中，相对间隙的选择依据是什么？对承载能力有何影响？ 齿轮传动的主要失效形式有哪些? 开式和闭式齿轮传动的失效形式有什么不同? 蜗杆传动与齿轮传动相比有何特点? 若热平衡计算不合要求时, 可采取哪些措施? 提高螺栓连接强度的措施有哪些? 五、计算题（55分，第一小题10分，第二、三、四题15分） 某材料试件，MPa，MPa，静应力时，强度极限MPa，屈服极限MPa， 试绘制此材料的简化极限应力图； 若此时试件受MPa，MPa的交变应力作用，按应力比保持不变加载时，在极限应力图上标出其极限应力点。 在图示传动系统中，1为蜗杆，2为蜗轮，3和4为斜齿圆柱齿轮，5和6为直齿锥齿轮。若蜗杆为主动轮，要求齿轮6的回转方向如图所示。试确定：（把图画在答题纸上） 若要使Ⅱ、Ⅲ轴上所受的轴向力互相抵消一部分，蜗杆、蜗轮及斜齿轮3和4的螺旋线方向及Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ轴的回转方向。 在Ⅱ、Ⅲ轴上，各轮啮合点处的受力方向（ ， ， ） 若传递功率 =8.8kW， =960r/min，传动比i=18，蜗杆头数 =2，直径系数 ，端面模数 =10mm，蜗杆传动效率 =0.88，计算蜗杆啮合点处各力的大小。 如图有一轴承托架用4个普通螺栓固定与钢立柱上，螺栓材料的需用拉伸应力为360MPa，需用安全系数，结合面摩擦系数，可靠性系数 =1.2，螺栓相对刚度=0.2，载荷=6000N，尺寸如图所示。 由托架不下滑条件计算所需预紧力？ 假设（1）中算计算的预紧力满足接合面不分离且不被压溃，求螺栓小径的计算值。 一根轴用两个角接触球轴承支撑， =80mm，=240mm，轴端作用轴向力N，径向力=1500N。 分别求出两轴承所受的径向负荷和轴向负荷。（内部轴向力 ） 已知 ，当时，，；当时， ， 。求两轴承的当量动载荷。 六、结构改错题（15分） 图示为一轴承组合设计，轴承采用脂润滑，齿轮采用油润滑，忽略结构导角。试从定位、加工、安装等方面做出指出图上的结构错误。（每个错误2.5分，答对6个及以上满分）