桂林电子科技大学2015年研究生统一入学考试试题

科目代码：824    科目名称：计算机组成原理+计算机网络

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。

“计算机组成原理”试题 一、单项选择题(本大题共12小题，每小题2分，共24分。) 1. 完整的计算机系统包括（ ）。 ① 运算器、存储器、控制器 ② 外部设备和主机 ③ 主机和实用程序 ④ 硬件系统和软件系统 2. 用8位二进制（其中最高位为符号位）写出x=-49/64的[x]补=（ ）。 ① 0.1100010 ② 1.1100010 ③ 0.0011110 ④ 1.0011110 3. 若机器字长为32位，在浮点数据表示时阶符占1位，阶码值占7位，数符占1位，尾数值占23位，阶码用移码表示，尾数用原码表示，则该浮点数格式所能表示的最小负数为（ ）。 ① -1 ② -2-151 ③ –(1-2-23)×2127 ④ –2127 4. 在Cache存储器的几种地址映像方式中，Cache的空间利用率最高的是( )。 ① 全相联映像 ② 直接映像 ③ 组相联映像 ④ 段相联映像 5. 设存储器的字长为64位，模块数m=8，用交叉方式进行组织，主存储器的存储周期为T=100ns，数据总线宽度为64位，总线传送周期τ=50ns。若按地址顺序连续读取16个字，则交叉存储器的带宽为（ ）Mb/s。 ① 1024 ② 1205 ③ 2731 ④3562 6. 某计算机的Cache共有16块，采用2路组相联映像方式（即每组2块）。每个主存块大小为32字节，按字节编址。主存地址129（十进制）所在主存块应装入到Cache中哪一组（ ）。 ① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 7. 某指令系统中指令字长均为16位，每个操作数的地址码长6位，设系统有双操作数指令 、单操作数指令和无操作数指令三类。若双操作数指令有13条，无操作数指令有192条，问单操作数指令最多可设计（ ）条。 ① 187 ② 188 ③ 189 ④ 192 8. 保存当前正在执行指令的指令代码的寄存器为（ ）。 ① 指令寄存器IR ② 程序计数器PC ③ 地址寄存器AR ④ 程序状态字PSW 9. 在微程序控制方式中，机器指令和微指令的关系是（ ）。 ① 每一条机器指令由一条微指令来解释执行 ② 每一条机器指令由一段(或一个)微程序来解释执行 ③ 一条微指令由若干条机器指令组成 ④ 一段机器指令组成的工作程序可由一条微指令来解释执行 10. 在单机系统中采用的三总线结构是指哪三总线（ ）。 ① 数据总线、地址总线和控制总线 ② 系统总线、存储总线和I/O总线 ③ 局部总线、系统总线和通信总线 ④ 电缆式总线、主板式总线和背板式总线 11. 某处理机的微指令格式中微命令的编码采用编码表示法（字段直接译码法），若操作控制字段按4位、4位、3位、11位、9位、16位、7位、1位、8位、22位分成10个字段，则该微指令格式中的操作控制字段最多可以表示（ ）个微命令。 ① 30 ② 32 ③ 34 ④ 85 12. 在以下四种I/O设备数据传送控制方式中，CPU效率最低的是（ ）。 ① 程序查询方式 ② 程序中断方式 ③ DMA方式 ④ 通道方式 二、（12分）已知x=0.1011，y=-0.1001，请根据直接补码阵列乘法器的计算步骤求x×y。 三、（12分）设有一台计算机，其指令长度为16位，有一类RS型指令的格式如下： 其中，OP为操作码，占6位；R为寄存器编号，占2位，可访问4个不同的通用寄存器；MOD为寻址方式，占2位，与形式地址A一起决定源操作数，规定如下： MOD=00，为立即寻址，A为立即数； MOD=01，为相对寻址，A为位移量； MOD=10，为变址寻址，A为位移量。 如下图所示，假定要执行的指令为加法指令，存放在1000H单元中，形式地址A的编码为02H，其中H表示十六进制数。该指令执行前存储器和寄存器的存储情况如下图所示，假定此加法指令的两个源操作数中一个来自于形式地址A或者主存，另一个来自于目的寄存器R0，并且加法的结果一定存放在目的寄存器R0中。 地址 内容 1000H 指令代码 2000H 1001H 1000H 变址寄存器Rx 1002H 1100H 1003H 1200H 0100H R0 2001H 2000H 2002H 3000H 在以下几种情况下，该指令执行后，R0和PC的内容为多少？ (1)若MOD=00，(R0)= ； (2)若MOD=01，(R0)= ； (3)若MOD=10，(R0)= ；(PC)= 。 四、（12分）单总线结构机器的数据通路如下图所示，IR为指令寄存器，PC为程序计数器，MAR为主存地址寄存器，MDR为主存数据缓冲寄存器，R0～Rn-1为n个通用寄存器，Y为ALU的输入数据暂存寄存器，Z为ALU的结果暂存寄存器，SR为状态寄存器。“LOAD Rd，mem”指令的功能是执行读存储器数据到Rd，其中mem为内存地址值，画出其指令周期流程图。 五、（共15分）某8位机采用单总线结构，地址总线16根（A0-A15，A0为低位），双向数据总线8根（D0-D7），控制总线中与主存有关的有存储器请求信号（低电平有效），读/写信号（高电平为读，低电平为写）。 主存地址空间分配如下：0000H～1FFFH为系统程序区，由只读存储器芯片组成；2000H～5FFFH为用户程序区；最后（最大地址）4K地址空间为系统程序工作区。存储器按字节编址。现有如下存储器芯片： ROM：8K×8位 SRAM：16K×1位，2K×8位，4K×8位，8K×8位 请从上述芯片中选择适当芯片设计该计算机主存储器，要求： (1)画出主存地址空间分配图，并从上述芯片中选择适当的芯片及个数设计该计算机的主存储器； (2)写出地址译码方案； (3)画出存储器与CPU的连接图。 “计算机网络”试题 一、单项选择题(本大题共8小题，每小题3分，共24分。) 1．Intermet 的基本结构与技术起源于（ ） A）MICROSOFT B）ARPANET C）NOVELL D）SNA 2．在数据通信中，传输的对象是（ ） A）数据 B）信息 C）信号 D）信号 3．网络中不同节点的对等层之间的通信需要用到（ ） A）服务接口 B）电信号 C）传输媒介 D）对等层协议 4. 下面的IP地址中哪一个是B类地址（ ） A) 10.171.10.192 B) 171.168.0.1 C) 223.168.0.1 D) 202.171.0.1 5. HDLC是一种（ ） A）面向比特的同步链路控制协议 B）面向比特的异步链路控制协议 C）面向字符的同步链路控制协议 D）面向比特的异步链路控制协议 6. 快速以太网中的100Base-T标准使用的传输媒体为（ ） A）同轴电缆 B）光纤 C）双绞线 D）微波 7. 下面哪个协议运行在传输层？（ ） A）HTTP B）FTP C）UCP D）IP 8. 实现传输层或更高层互连的设备是（ ） A) repeater B) bridge C) router D) gateway 二、填空题（本大题共6小题，每空2分，共12分） 1．在曼彻斯特码方式中，每一位的中间有一个跳变。位中间的跳变既作为时钟，又作为数据；_____________的跳变表示1。 2．IP地址转换到MAC地址由_____________实现。 3．在TCP/IP体系结构中，网络层提供的是不可靠的数据传输服务，即它不能保证所传输的分组无错误，不丢失和____________。 4. 在常用网络设备中，____________工作在OSI参考模型中数据链路层的MAC子层。 5．____________WAN技术可提供大于100Mbps的传输速度。 6．网络操作系统有三种类型，它们是集中式、客户机/服务器模式和____________。 三、简答题（本大题共2小题，每小题8分，共16分） 1． 对于带宽为10kHz的信道，若有16种不同的物理状态来表示数据，信噪比为20dB。问：按Nyquist定理和Shannon定理，最大限制的数据速率分别是多少？ 2． 列举TCP/IP与OSI/RM相同的两个方面和不同的两个方面。 四、运算题（本大题共2小题，第1小题11分，第2小题12分） 1． 一个CSMA/CD基带总线网长度为4000米，信号传播速度为2×108米／秒，假如位于总线两端的两台计算机在发送数据时发生了冲突，试问： （1）两台计算机间的信号传播延迟是多少？（3分）往返传播时间是多少？（2分） （2）每台计算机最多需要多长时间可以检测到冲突？ （2分） （3）若建立传输速率为10Mb/s的网络，最短帧长为多少？（4分） 2． 某一网络地址202.173.64.0中有5台主机A、B、C、D和E，它们的IP地址及子网掩码如下表所示。 主机IP地址及子网掩码表 主机 IP地址 子网掩码 A 202.173.64.10 255.255.255.240 B 202.173.64.168 255.255.255.240 C 202.173.64.145 255.255.255.240 D 202.173.64.158 255.255.255.240 E 202.173.64.161 255.255.255.240 （1）5台主机A、B、C、D、E分属几个网段？（2分）哪些主机位于同一网段？(4分) （2）主机D的网络地址为多少？（3分） （3）若在该网络地址块中采用VLAN技术划分子网，何种设备能实现VLAN之间的数据转发？（3分）

# Text boxes

…

…