桂林电子科技大学

2016年硕士研究生统一入学考试试题

科目代码: 807	科目名称:	微机原理及应用

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。答题纸请注明页码与总页数。

| 一、填空题（每空1分，共20分） 1、已知X＝-108，则[X]原＝ (1) ，[X]补＝ (2) 。（用8位二进制表示）。 2、8086 CPU的寄存器中用作地址指针的有BP、 (3) 和 (4) 。 3、8086CPU工作于最小模式， 信号应为 (5) 电平，该模式下，若数据处于发送状态，信号应为 (6) 电平。 4、若AL=10111010B，单独执行指令SHL AL, 1后，AL结果为 (7) ；单独执行指令SAR AL, 1后，AL结果为 (8) 。 5、有变量定义如下： ORG 0100H VAL DB ‘AB’ (0100H)存放的数据为 (9) ，(0101H)存放的数据为 (10) 。（十六进制表示） 6、已知某RAM存储器芯片的地址线为12位，数据线为4位，该存储芯片的容量为 (11) bit，若该存储器末地址为00FFFH，则其首地址为 (12) 。 7、8086系统I/O端口的编址方式为 (13) ，I/O端口地址范围为 (14) 。 8、8086系统最多能识别 (15) 种不同类型的中断，在中断向量表中为每个中断源分配有 (16) 个字节单元，用以存储中断服务程序的入口地址。 9、可编程定时/计数器8253的计数初值可采用 (17) 码和 (18) 码两种格式。 10、串行通信中，波特率是指 (19) ，为了保证异步串行通信的正确，必须在收发双方通信前约定帧格式、 (20) 、时钟和校验方式等。 二、单项选择题（每题2分，共30分） 1、[X1]原=00100100B，[X2]原=10110010B，则[X1－X2]补=( )。 A．11010110B B．01010110B C．01110010B D．11110010B 2、在寄存器间接寻址中，默认与SS段寄存器对应的地址寄存器是（ ）。 A．BX B．BP C．SI D．DI 3、指令执行前AX=0236H，BL=10H，执行语句MUL BL，则执行后AX=( )。 A．2360H B．08D8H C．01B0H D．00B0H 4、下列指令中不正确的是（ ）。 A．IN AX, 200H B．XLAT C．IN AL, DX D．OUT DX, AL 5、设AL＝26H，则执行下面两条指令后，AL为( )。 ADD AL, 75H DAA A．9BH B．155 C．01H D．101H 6、已知8086微机系统在数据传输中采用奇校验方式，以待传送字符的ASCII码的最高位作为校验位，若待传送的字符为‘D’和‘F’，增加校验位后的数据为 ( )。 A．01000100B和 11000110B B．01000100B和 01000110B C．11000100B和 01000110B D．11000100B和 11000110B 7、设AL中的数为有符号数，若要对该数求负，下列各组指令中不能完成该功能的是( )。 A．NOT AL INC AL B．MOV AL, 0FFH IMUL AL C．XOR AL, 7FH ADD AL,01H D．NEG AL 8、在8086宏汇编过程中，不产生机器码，只用来指示汇编程序如何汇编的指令是（ ）。 A．汇编指令 B．宏指令 C．机器指令 伪指令 9、下列四条指令中，不影响进位标志位CF的是（ ）。 A．SAL AL, 1 B．STC C．AND AL, 1 D．MOV AL, 1 10、已知VAR DB 01H, 02H，03H, $+9, 04H, 05H，若汇编时VAR的偏移地址为1000H，则执行MOV AX,VAR+3后，AX的内容为( )。 A．11 B．0CH C．100CH D．100EH 11、8086/8088微机系统中，对I/O端口进行读操作时，CPU输出控制信号有效的是( )。 A．, B．, C．, D．, 12、已知RAM芯片62256容量为32K(8bit，要使用其构成容量为256KB的存储器，需要使用该芯片的数目及片外寻址需要的最少地址线数量是( )。 A．8、3 B．8、4 C．16、3 D．16、4 13、在下列8086 CPU中断源中，优先权最高的是( )。 A．非屏蔽中断 B．可屏蔽中断 C．单步中断 D．断点中断 14、已知某中断服务程序入口地址为0000H:0038H,该中断的类型码为( )。 A．38H B．09H C．14H D．0EH 15、下列关于8255A工作方式设置的描述中，正确的是( )。 A．8255A有三个端口，每个端口均可工作于三种工作方式 | B．A端口可工作于方式0、方式1和方式2，B端口只能工作于方式0和方式1 C．A端口工作于方式2时，B端口不能工作 D．A端口和B端口必须设置为相同的工作方式 三、简答题（每题10分，共50分） 1、分析下列程序段的功能，执行完程序段后，相关寄存器及存储单元的内容分别为多少？ DATA SEGMENT BUFA DB 78H, 21H, 23H, 74H BUFB DB 54H, 43H, 22H, 56H DATA ENDS MOV CX, 4 LEA SI, BUFA LEA DI, BUFB CLC LP: MOV AL, [SI] SBB AL, [DI] MOV [DI], AL INC SI INC DI LOOP LP （1）该程序段的功能是 。 （2）CX= , SI= , DI= , (0005H)= 。 2、写出完成下述要求的汇编语言语句，每个要求只能用一条指令完成，顺序执行完下列指令后，相应寄存器的值为多少？ DATA SEGMENT ORG 1000H BUF DB 12,34,56,78,90,31,42,53,64,75 CNT EQU $-BUF DATA ENDS （1）将CNT存于CX； 语句： ，CX＝ （2）用MOV指令将BUF的偏移地址存于BX； 语句： ，BX＝ （3）取出以BX为地址的单元内容，存入AL中； 语句： ，AL＝ （4）将AL寄存器高4位取反，低4位保持不变； 语句： ，AL＝ （5）BX指向下一个字节存储单元； 语句： ，BX＝ 3、已知8255的端口地址为94H～97H，8253的端口地址为90H～93H，利用74LS138译码器对A7～A0地址线进行全译码，74LS138的逻辑符号如图1所示，试按要求设计8255和8253的译码电路。 图1 74LS138的逻辑符号 4、已知8086系统的存储器连接图如下图所示，试问：（写出具体分析过程） （1）ROM和RAM存储器芯片的容量。 （2）ROM和RAM存储器芯片的地址范围。 图2存储器系统连接图 四、编程题（每题10分，共30分） 1、已知以BUFFER为首地址的字节存储区中，存放有100个ASCII字符，试编写程序段实现该功能，统计其中’$’字符的个数存于DX寄存器，并将’$’字符的偏移地址分别存放在以ADDR为首地址的字存储区。 2、已知以BUF为首地址的字节存储区存放有4个无符号数，求出四个数的算术平均值存入RESULT字节单元，试编写程序段实现该功能。 3、利用系统功能调用从键盘连续输入10个字符，将最大数保存于MAX字节单元，最小数保存于MIN字节单元，试编写程序段实现该功能。 五、应用题（30分） 1、（10分）已知8253定时/计数器1的时钟为100kHz，则该计数器最长定时时间为多少？要求实现50ms的定时时间，采用十进制计数方式，请确定计数器初值和方式控制字，并编写8253初始化程序。（已知8253端口地址为40H～43H。） 2、（20分）A/D转换器ADC0809通过并行接口芯片8255A与8086系统总线连接，如下图所示，图中START为启动信号（正脉冲有效），EOC为转换结束信号（高电平有效），OE为输出允许信号（高电平有效），利用查询方式依次采集8个模拟通道，将采集结果存储在以ADRESULT为首地址的字节缓冲区。 （1）确定8255A各端口地址和8255A方式控制字； （2）编写程序段实现上述功能。 附8255A方式控制字和C口位操作控制字格式如下： 8253A 方式控制字格式如下： |
| --- | --- |