桂林电子科技大学

2016年研究生统一入学考试试题

科目代码：817        科目名称：电子技术综合（A）

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。答题纸请注明页码与总页数。

第一部分 模拟电子技术（满分75分） 一、选择题（每题3分共36分） 1、由NPN管组成的共射极放大电路，若静态点偏置过小，则当输入电压为正弦波时，输出电压波容易产生（ ）。 A、正半波削平 B、负半波削平 C、双向削平 D、不变 2、差分放大器由双端输出改为单端输出时，其共模及差模电压增益的改变为： A . 减小，不变 B . 减小，增大 C . 增大，不变 D . 增大，减小 3、放大电路在低频信号作用时放大倍数下降的原因是（ ）。 A、耦合电容和旁路电容的存在 B、半导体极间电容和分布电容的存在 C、半导体的非线性 D、温度对导体的影响 4、图2-1所示反馈电路引入的反馈类型为（ ）。 A、并联电压负反馈 B、串联电流正反馈 C、串联电压正反馈 D、并联电流负反馈 5、如下图所示单相桥式整流、电容滤波电路，电容量足够大时，已知副边电压有效值为，测得输出电压的平均值，则下列描述正确的是（ ）。 A. 电路正常工作 B. 电容C开路 C.负载RL开路 D. 电容C和二极管D1同时开路 6、集成运放接成单限电压比较器时，电路形式应为（ ）。 A、开环 B、电压负反馈 C、电流负反馈 D、并联负反馈 7、OTL功放电路中，电源电压为24V，忽略，则8Ω负载上能获得的最大不失真功率为（ ）。 A、9W B、18W C、36W D、72W 8、多级放大电路放大倍数的波特图是（ ）。 A、各级波特图的叠加 B、各级波特图的乘积 C、各级波特图中通带最窄者 D、各级波特图中通带最宽者 9、将正弦波转换为矩形波，应采用（ ）。 A、乘法电路 B、加法电路 C、积分电路 D、电压比较电路 10、正弦波振荡电路的起振条件是（ ）。 A、 B、 C、 D、 11、有两个放大器，空载时的输出电压均为3V，当它们接入相同的负载时，甲放大器的输出电压为2V，乙放大器的输出电压为1V，则说明甲比乙的（ ）。 A、输入电阻大 B、输入电阻小 C、输出电阻大 D、输出电阻小 12、放大电路中引入负反馈后，不能改善的是（ ）。 A、提高电压增益 B、减小非线性失真 C、提高增益的稳定性 D、展宽频带 二、计算题（共39分） 1、（14分）图示电路是由共集电极电路与共射极电路组成的共集—共射放大电路。这种电路既具有高的输入电阻，又具有高的电压放大倍数。已知 ， ， 。试求电路的电压放大倍数 、输入电阻 和输出电阻 。 2、（13分）电路如图5所示，RW的阻值很小，可忽略其影响。已知：晶体管的β均为50， ，，。 1）求静态工作点的，； 2）求，，。 3、（12分）电压－电流转换电路如图所示，已知集成运放为理想运放，R2＝R3＝R4＝R7＝R，R5＝2R。求解iL与uI之间的函数关系。 第二部分：数字电子技术（满分75分） 三、选择题（每题2分共20分） 1、.F=A+BD+CDE+D= 。 A. B. C. D. 2、下列表达式中不存在竞争冒险的有 。 A.Y=+AB B.Y=AB+C C.Y=(A+)A 3、TTL反相器输入为低电平时其静态输入电流为（ ） A．－3ma B．＋5mA C．－1mA D．－7mA 4、对于JK触发器，若J=K，则可完成 触发器的逻辑功能。 A.RS B.D C.T D.Tˊ 5、电路如下图（图中为下降沿Jk触发器），触发器当前状态Q3 Q2 Q1为“011”，请问时钟作用下，触发器下一状态为（ ） A．“110” B．“100” C．“010” D．“000” 6、T触发器特性方程（ ）。 A B C D 7、一位8421BCD码计数器至少需要 个触发器。 A.3 B.4 C.5 D.10 8、在下列逻辑电路中，不是组合逻辑电路的有 。 A.译码器 B.编码器 C.全加器 D.寄存器 9、8位移位寄存器，串行输入时经 个脉冲后，8位数码全部移入寄存器中。 A.1 B.2 C.4 D.8 10、要构成容量为4K×8的RAM，需要 片容量为256×4的RAM。 A.2 B.4 C.8 D.32 四、化简逻辑函数（每题5分，共10分） 1．用公式法化简，化为最简与或表达式。 2．F（A，B，C，D）=∑m(2,3,4,5,6,7)+∑φ(10,11,12,13,14,15)，化为最简与或表达式。 五、分析题（共45分） 1、分析下图电路的逻辑功能，列出真值表，写出函数式，说明电路逻辑功能的特点。（15分） 2、分析下面时序逻辑电路图的功能，写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程， 画出电路的状态转换图，并判断电路能否自启动。（15分） 3、现有如图所示的4×4字位容量RAM若干片，如需把它们扩展成8×8字位RAM。 1.试问需用几片4×4字位容量 RAM？ 2.画出扩展后的电路图(可用少量与非门)。(13分)

# Text boxes

R6

R5

R7

R4

R3

R2

R1