桂林电子科技大学2014年研究生统一入学考试试题

科目代码：904          科目名称：微机原理及应用（B2）

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。

选择题（本题共15小题，每小题2分，共30分） 用汇编语言编写的程序，称为 。 A. 源程序 B. 目标程序 C. 编译程序 D. 解释程序 将十进制数253转换成十六进制数，其转换结果为 。 A. 0A3H B. 0D9H C. 0FDH D. 0EFH 机器字长8位，用补码表示，其整数的范围是 。 A. -127(+127 B. -128(+127 C. -127(+128 D. -128(+128 微处理器8086CPU的地址线数目是 。 A. 8 B. 16 C. 20 D. 32 微型计算机的ALU部件是包含在 之中。 A. 显示器 B. I/O设备 C. 存储器 D. CPU 下列寄存器中，可用于寄存器间接寻址的是 。 A. BX B. AX C. SP D. IP 若要把寄存器AX的高8位清零，低8位保持不变，可以使用的指令是 。 A. TEST AX,0FFH B. XOR AX,0FFH C. OR AX,0FFH D. AND AX,0FFH 下列指令使用时，不会影响CF标志的是 。 A. ADD B. CMP C. INC D. SUB 已知变量为ARRAY，可以把变量段地址送到BX寄存器的指令是 。 A. MOV BX, LENGTH ARRAY B. MOV BX, SEG ARRAY C. MOV BX, TYPE ARRAY D. MOV BX, SIZE ARRAY 下列指令中，正确的指令是 。 A. MUL BL B. PUSH AL C. POP CS D. NOT 100H EPROM2732有4KB个地址单元，若其首地址位8000H，则末地址为 。 A. 83FFH B. 8400H C. C000H D. 8FFFH 主机与外设传送数据时，CPU效率最高的方式是 。 A. 触发方式 B. DMA方式 C. 中断方式 D. 程序查询方式 在8086微机系统中，某外设的端口地址为60H，若要从该端口读入一个字节数据到AL寄存器，对应的指令是 。 A. IN AL,60H B. IN 60H,AL C. OUT AL,60H D. OUT 60H,AL PC机系统中，外中断优先级最高的是 。 A. 磁盘中断 B. 时钟中断 C. 软盘中断 D. 键盘中断 定时/计数器8253的工作方式中，相当于分频器作用的是 。 A. 方式0 B. 方式1 C. 方式2 D. 方式3 填空题（本题共15小题，每小题2分，共30分） 已知十进制数-65，用8位二进制表示，其原码= ，补码= 。 微型计算机的硬件系统可分为 、 、存储器、输入设备和输出设备。 微处理器8086从功能上，把内部结构分为两大部分，即 和 。 总线根据传递数据的功能，可分为数据总线、 、 。 与指令 MOV SI, OFFSET ARRAY 等价的汇编指令是 。 若AL=0FEH, BL=0FDH，则指令 IMUL BL 执行后，AX= 。 已知AX=4A8EH，CL=08H，则指令 ROL AX,CL 执行后，AX= 。 变量主要用来定义存储器中的数据，具有三种属性： 、 和类型属性。 子程序与调用它的主程序不在同一个代码段，此时子程序名一般属于 类型，这种调用方式称为 。 32位微处理器80486具有三种工作方式： 、 和虚拟8086方式。 Intel 2118芯片存储容量为16K×1，若要用该芯片构成容量为32KB的存储器，则需要存储芯片的数目是 片。 中断服务子程序的入口地址是由 和 。 控制信息是由CPU发出，用于控制外设接口工作方式以及外设的 的信息。 在8086指令系统中，开中断指令是 ，关中断指令是 。 在对8255的C口进行按位置位复位时，写入的端口地址是 地址。 判断题（本题共10小题，每小题2分，共20分） 堆栈是一个按先进先出原则组织的存储区，用堆栈段段寄存器SS表示段基址，用SP指出栈顶的16位偏移地址。 （ ） 8086/8088CPU一个基本的总线周期包含4个T状态，即时钟周期，它是CPU处理动作的最小单位。 （ ） 指令 REP STOSW 执行后，寄存器CX,DI的内容改变。 （ ） 标号的距离属性若定义为NEAR，则表示该标号可以在段间使用。 （ ） 使用EQU语句定义的符号在同一个程序模块中，允许重新定义。 （ ） 主存储器由ROM、RAM、Cache以及硬盘构成，也称为内存，用于存放经常使用的程序和数据。 （ ） 程序查询I/O方式最主要的缺点是接口复杂，使用成本高。 （ ） 在8086/8088中断系统中，其中断向量表可存放256个中断向量。 （ ） RS-232C标准是EIA制定的串行总线标准，主要适合于数据传输速率在0--20kbit/s范围内的通信。 （ ） 直接存储器访问方式是一种不需要CPU干预，也不需要软件介入的高速数据传送方式，整个传送过程由DMAC控制。 （ ） 分析简答题（本题共6小题，每小题5分，共30分） 已知DS=2000H，ES=3000H，SS=1500H，BX=0200H，BP=5000H，SI=0E50H，求出下列指令中，源操作数采用哪种寻址方式？物理地址各是多少？ （1） MOV AX, [1000H]； （2） MOV AX，[BP]； （3） MOV AX，[BX][SI]； 已知AX=3600H，BX=4800H，CX=5010H，分析程序段执行后，寄存器AX,BX,CX的值。 PUSH AX PUSH BX PUSH CX XOR AX, AX NOT CX XCHG BH, CH POP CX POP BX POP AX 指令执行后，AX= , BX= , CX= 。 已知OPER1和OPER2为16位带符号数，分析下面程序段功能和执行结果。 BUFFER DW ? ...... MOV AX，OPER1 MOV BX，OPER2 ADD AX，BX CMP AX，0 JGE NEXT NEG AX NEXT： SAR AX，1 MOV BUFFER，AX （1）程序段实现的功能是： 。 （2）若OPER1=0FFFFH，OPER2=0FFF8H，程序执行后，BUFFER的内容是？ 已知数据段定义如下，分析程序段执行结果。 DATA SEGMENT ARRAY DB 10,20 DUP（2,15,4,0） ORG 2000H TABLE DW 506H，4600H，$+6，1200H，4A00H DATA ENDS … MOV BX，OFFSET TABLE ADD BX，4 MOV DX，[BX] (1) ARRAY、TABLE的偏移地址各是多少？ 程序执行完后，DX= 。 为什么DRAM需要定时刷新，而SRAM不需要刷新？ 某系统使用8259A中断控制器，采用级联方式，主片的ICW3初始化值为18H，则该中断系统最多接入多少个中断？有几片从片，从片各自对应的ICW3是多少？ 综合设计题（本题共4小题，每小题10分，共40分） 下列程序实现的功能是，在一个带符号数的字数组TABLE中，找出数组的最大值，并且把结果存放在MAX单元。阅读程序，在空白处填上合适的内容，使程序完整。 DATA SEGMENT TABLE DW 30，-5，0，2890，-200，… COUNT EQU ($-TABLE)/2 （1） DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE, DS:DATA START: MOV AX, DATA MOV DS, AX （2） MOV AX, [BX] （3） DEC CX L: ADD BX, 2 （4） JGE NEXT MOV AX, [BX] NEXT: LOOP L （5） MOV AX, 4C00H INT 21H CODE ENDS END START 编写一个子程序，段内调用，实现把一个16位二进制数在屏幕上输出的功能。子程序名为DISP_BIN，入口参数用寄存器BX，即要输出的数放在BX中，例如BX内容为7A40H，则屏幕输出为： 0111101001000000。子程序中用到的寄存器要求入栈保护。 定时/计数器8253工作方式控制字如图所示，已知接入CLK的时钟频率为2MHz，端口地址为40H--43H。编写程序： （1）用计数器0输出频率为1KHz的方波，二进制计数，给出初始化程序段；（5分） （2）要读出计数器1的当前计数值，存放到BX寄存器，给出相应程序段。（5分） ADC0809通过并行接口8255A与系统总线连接，如图所示，已知缓冲区BUFFER已定义，大小为100个字节，现要求从ADC0809通道3（IN3）中，采用查询方式，采集100个数据，送到BUFFER缓冲区保存；A/D转换启动命令为START为高电平，EOC为高电平表示转换结束。完成相关程序段。8255A的端口地址范围是 60H--63H。方式选择控制字如下：

# Text boxes

SC1

SCO

RL1

RL0

M2

M1

M0

BCD

D7  D6    D5   D4  D3   D2    D1    D0

计数器通道选择

计数器读写操作选择

工作方式选择

计数方式选择