桂林电子科技大学2014年研究生统一入学考试试题

科目代码：904          科目名称：微机原理及应用（B2）

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。

选择题（本题共15小题，每小题2分，共30分） 硬盘驱动器是一种 。 A. 内存 B. 外存 C. 主存 D. 输入设备 N位无符号整数的表示范围为 。 A. 0(2N-1 B. 0(2N-1-1 C. 0(2N D. 0(2N-1 十进制数64的压缩BCD码是 。 A. 01100100B B. 11001000B C. 01000000B D. 01000110B 微型计算机的字长取决于 的宽度。 A. 串行总线 B. 地址总线 C. 数据总线 D. 控制总线 8086CPU处于最大工作方式，其 引脚接地。 A. B. ALE C. RESET D. READY 下列寄存器中，在串处理和LOOP指令中用作计数器的是 。 A. AX B. BX C. CX D. DX 已知AL=80H,指令 CBW 执行完后，AX= 。 A. 80H B. 8000H C. 80FFH D. 0FF80H 若要令串操作中的串指针按减量变化，要使用的指令是 。 A. STC B. STD C. CLC D. CLD 已知A=5H，B=5H,则指令MOV AX,(A AND B)OR(A XOR B)经汇编执行后，AX= 。 A. 0005H B. 0000H C. 0FFFFH D. 0055H 子程序的调用指令是 。 A. STOS B. CALL C. RET D. XLAT 在以下存储器中，具有信息易失性的存储器是 。 A. EPROM B. ROM C. RAM D. PROM 在接口实现数据格式转换时使用 。 A. 译码器 B. 分频器 C. 计数器 D. 寄存器 在8086的中断控制系统中，它最多能处理 个不同类型的中断。 A. 64 B. 32 C. 16 D. 8 在8086/8088中断系统中，中断指令 INT 4AH 对应的中断向量地址是 。 A. 94H B. 128H C. 4AH D. 250H 在8255A中，三种工作方式都能使用的是 。 A. 端口C B. A组和B组 C. A组 D. B组 填空题（本题共15小题，每小题2分，共30分） 计算机语言总的来说，可以分为 、 和高级语言三种。 已知[X]补=0011 0101B，则[-2X]补= 。 指令指针寄存器IP的用途是指出将要执行的指令在 。 已知BX=80ABH,CL=10H,则指令 SAR BX,CL 执行后，寄存器BX的值是 。 宏定义中，用 表示宏定义的开始，结束则用 表示。 若AX=0056H, BL=7FH，则指令 DIV BL 执行后，AX= 。 已知AX=8A70H，则指令 TEST AX,80H 执行后，AX= ，ZF= 。 8086CPU的执行部件主要由算术逻辑部件、 和 构成。 关系运算的结果应为逻辑值，结果为真时其值为 ，结果为假时其值为 。 条件转移指令采用段内 ，转移范围在 之内。 存储器是计算机系统中的记忆装置，用来存放 和 。 微型计算机中有两种I/O接口的寻址方式，即 和 。 使用8259A，若要屏蔽IR7，IR4中断请求，其它中断允许，OCW1的值为 。 在串行通信中，有两种最基本的通信方式，即 和 。 定时/计数器8253采用二进制计数，计数初值为0，则计数值是 。 判断题（本题共10小题，每小题2分，共20分） 接口电路是设置在外设与CPU之间的专门电路，又称I/O接口，用于协调CPU与外设之间的信息传输。 （ ） 8086CPU的总线接口部件BIU主要由地址加法器、专用寄存器组、指令队列缓冲器和总线控制逻辑等部件组成。 （ ） 8086CPU中，设立了一个16位的标志寄存器FLAGS，有9个标志位，其中CF、IF、PF、SF、ZF和OF等6个标志用来表示运算结果的状态。 （ ） 指令语句由4项内容构成，即 标号：指令助记符 操作数 ； 注释 。 （ ） 逻辑运算符与指令系统中的逻辑运算指令具有完全相同的符号，功能相同，两者实际使用也没任何区别。 （ ） Cache-主存层次的主要要求是速度要高，所以该层次的管理由操作系统完成，调度由高速辅助硬件电路来实现。 （ ） DMA操作的基本方式有三种：周期挪用、周期扩展和CPU停机方式。 （ ） 在8086/8088中断系统中，可屏蔽中断由NMI引脚接入。 （ ） A/D转换器要求的启动信号一般有两种：脉冲启动信号和电平启动信号。 （ ） 接口芯片8255A，8259A，8251都是可编程的，都可以当作计数器来使用。 （ ） 分析简答题（本题共6小题，每小题5分，共30分） 段地址和偏移地址为1000H:117AH指向的存储单元物理地址是多少？而1109H:00EAH的物理地址是多少？1025H:0F2AH的存储单元的物理地址是多少？这说明什么问题？ 已知X为32位带符号数，存放在(DX，AX)中，分析下面程序段功能和执行结果。 CMP DX，0H JNL NEXT NOT AX NOT DX ADD AX，1 ADC DX，0 NEXT： … （1）程序段完成的功能是： 。 （2）若X=0FFFFFFFEH，则该程序段执行完后，AX= ，DX= 。 分析程序段的功能和执行结果。 XOR AX, AX MOV BX, AX MOV CX, 100 L: INC BX ADD AX, BX LOOP L （1）程序段实现的操作是： 。 （2）程序执行后，AX= , BX= 。 已知数据定义如下： ORG 1000H BUF1 DW 4040H, 1234H, 5C00H,46C8H,8900H BUF2 DW 3000H COUNT DW BUF1 DAT EQU BUF2-BUF1 则COUNT的内容是 ；DAT代表的值是 。 计算机I/O有哪几种控制方式？各有哪些优缺点？ 已知定时/计数器8253初始化时，其控制字内容为77H，使用的计数器是哪个？工作方式是？计数数制是？此时，最大计数值是多少？ 综合设计题（本题共4小题，每小题10分，共40分） 程序实现的功能是：把长度为26的字符串STR1复制到STR2中。阅读程序，在空白处填上合适的内容，使程序完整。 DATA SEGMENT STR1 DB ‘ABCD…XYZ’ STR2 DB 26 DUP(?) DATA ENDS CODE SEGMENT ASSMUE （1） START: MOV AX, DATA （2） MOV ES, AX LEA SI, STR1 （3） MOV CX, 26 （4） REP MOVSB MOV AX, 4C00H （5） CODE ENDS END START 已知8255A控制寄存器地址为PORT，编写程序段，令PC7输出1000个方波，设系统提供延时子程序DELEY。 中断控制器8259A单片使用，其中断请求寄存器IRR对应位为“1”时，表示IRi引脚有中断请求，而中断服务寄存器ISR用来记录正在处理的所有中断级。设8259A端口地址为20H,21H，编写程序段，读出ISR内容保存到BUF单元，并统计当前正有多少个中断请求等待服务，并把结果送到BL中。 已知字符串MESS1中包含50个互不相等的字符，字符串MESS2中包含30个互不相等的字符，找出既在MESS1中出现，也在MESS2中出现的字符，组合成一个新的字符串，保存到STRING中，把新字符串长度保存在COUNT。给出完整程序。