桂林电子科技大学2016年研究生统一入学考试试题

科目代码：904          科目名称：微机原理及应用（B2）

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。

选择题（本题共15小题，每小题2分，共30分） 1.8086系统进行取指令操作时，使用的段寄存器是（ ） A．CS B．DS C．ES D．SS 2. -27的补码用8位二进制数表示为（ ） A．00011011B B．10011011B C．11100100B D．11100101B 3.下列寄存器中属于通用寄存器的是（ ） A．CS B．DS C．SP D．IP 4．将数据3618H存放在DATA1存储单元中的数据定义语句是（ ） A．DATA1 DB 1836H B．DATA1 DB 3618H C．DATA1 DW 1836H D．DATA1 DW 3618H 5．2764A芯片有13条地址线，8条数据线，其存储容量为（ ） A．13×8位 B．3K×8位 C．8K×8位 D．64K×8位 6.下列寄存器中，可用于寄存器间接寻址的是（ ）。 A. AX B. BX C. CX D. DX 7.若要把寄存器AX的高8位求反，低8位保持不变，可以使用的指令是（ ）。 A. TEST AX,0FF00H B. XOR AX,0FF00H C. OR AX,0FF00H D. AND AX,00FFH 8.在下述指令的表示中，不正确的是（ ） A．MOV AX，Num[BX] B．MOV AX,[BX]Num[SI] C．MOV AX, Num[BP+DI] D．MOV AX,[BX+BP+Num] 9．所有中断处理（服务）过程的最后一条可执行指令必须是（ ） A．RET B．IRET C．ENDP D．STOP 10.8086CPU在进行I／O端口写操作时，控制信号M／和DT／是( ) A.M／=0、DT／=0 B.M／=0、DT／=1 C.M／=1、DT／=0 D.M／=1、DT／=1 11. 5.芯片8288在8088CPU系统中用作( ) A.总线锁存器 B.总线收发器 C.总线控制器 D.总线仲裁器 12．当进入中断过程时，CPU把断点处的有关内容压入堆栈保护，并清除（ ） A．TF B．IF C．OF D．DF 13.8086微处理器中，可屏蔽中断请求的控制线是( ) A.HOLD B.NMI C.INTR D. 14.在I/O接口电路中，通常要求( ) A.输入三态缓冲，输出三态缓冲 B.输入三态缓冲，输出锁存 C.输入锁存，输出三态缓冲 D.输入锁存，输出三态锁存 15定时/计数器8253的工作方式中，计数结束产生中断的方式是( )。 A. 方式0 B. 方式1 C. 方式2 D. 方式3 填空题（本题共15小题，每小题2分，共30分） 1.8086CPU中的SS称为______寄存器，DS称为______寄存器。。 2.在8086系统中，存储单元的20位物理地址是通过将16位的_______左移4位，再加上16位的______而构成的。 3.微处理器8086从功能上，把内部结构分为两大部分，即 和 。 4.总线根据传递数据的功能，可分为数据总线、 、 。 5.指令“MOV AX，[BX][SI]”中源操作数的寻址方式为______，目的操作数的寻址方式为______。 6.堆栈操作时，段基址由_________提供，偏移地址由_________提供。。 7.已知BX=5A6BH，CL=04H，则指令 ROL BX,CL 执行后，BX= ,CL= 。 8.变量主要用来定义存储器中的数据，具有三种属性： 、 和类型属性。 9.接口电路中的端口按存放信息的类型，可分为数据口、_______和_______。 10. 类型指定运算符PTR可以为变量指定的类型属性有BYTE、_________和_________。 11. CPU通过外设接口与外设之间交换的数据信息有数字量、_______以及_______三种类型。 12. 8086 CPU的标志寄存器中的标志位可以分为两大类，其中一类称为__________标志位，另一类称为__________标志位。 13.控制信息是由CPU发出，用于控制外设接口工作方式以及外设的 的信息。 14.I／O端口的编址方式有两种:____________和____________。 15 SRAM_________刷新电路，DRAM_________刷新电路。(填写“需要”或“不需要”)。 分析与简答题（本题共8小题，每小题5分，共40分） 设AX=1122H，BX=3456，CX=0ABCDH，SP=2000H，试分析下列程序段执行后，AX、BX、CX、SP中的内容各为多少？ PUSH AX PUSH BX PUSH CX POP AX POP CX 已知(DS)=1000H，(11000H)=2234H，(11002H)=5566H，说明以下3条指令的区别： ① MOV SI，[1000H] ② LEA SI，[1000H] ③ LDS SI，[1000H] 各指令执行后，SI和DS的值是多少？ 3.分别用一条语句实现以下指明的功能： ① AX的内容加1，要求不影响CF标志； ②双字变量DATA存放的地址指针送ES和SI； ③将0400H字节单元中的数，低4位置0，高4位保持不变； 4.完成下列程序段，从端口210H读数据，测试其是否为20H，若是，则从端口211H中输入一个数据，并将该数据的高四位清零，低四位送BL寄存器，否则程序转到NEXT。 MOV DX,(1)_________ (2)_________ AL,DX (3)_________ AL,20H (4)_________ NEXT MOV DX,(5)_________ (6)_________ AL,DX (7)_________ MOV BL,AL …… NEXT:……… 5.下列程序的功能是将中断号为0EH的中断例程的入口地址送入变量KEEPCS和KEEPIP中保存，（其中KEEPCS中保存该中断例程的段基址，KEEPIP中保存该中断例程入口的偏移地址）请完成该子程序。 KEEPCS DW ? ;保存0CH中断服务程序的段基址 KEEPIP DW ? ;保存0CH中断服务程序入口的偏移地址 READ PROC PUSH AX PUSH ES PUSH BX MOV AL,（1）_________ MOV AH,（2）_________ (3)_________ MOV KEEPCS,（4）_________ MOV KEEPIP,（5）_________ (6)_________ POP ES (7)_________ RET READ ENDP 6.8086/8088CPU的最大模式和最小模式有何区别？ 7.简述I/O端口采用存储器映像编址方式的优缺点。 8.某系统使用8259A中断控制器，采用级联方式，主片的ICW3初始化值为13H，则该中断系统最多接入多少个中断？有几片从片，各从片对应的ICW3是多少？ 综合设计题（本题共5小题，每小题10分，共50分） 设计一个程序，完成从1连加到100的操作，相加结果放在数据段SUM单元。 根据符号函数式编写汇编程序，根据X的值确定函数Y的值，并将Y值存于指定存储单元YD中。设程序中待判定的值X已预先存放在了XD字节存储单元中。 3.设系统外接一片8253，口地址为300H~303H,GATE1接+5V,要求在写入计数初值之后，经过1234个CLK1时间，OUT1端输出一个正跃变信号，请完成下列对1#计数器初始化编程的程序段（采用BCD计数方式）。 MOV DX,(1)___________ MOV AL,(2)___________ OUT DX,AL ；写控制字 MOV DX,(3)___________ MOV AX,(4)___________ (5)___________ (6)___________ (7)___________ ；写计数初值 8253工作方式控制字如图所示 4.编写一个完整的汇编语言程序，利用DOS的9号功能调用在屏幕上输出显示‘you are welcome！’。 5.ADC0809通过并行接口8255A与系统总线连接，如图所示，已知缓冲区BUFF已定义为100个字节，现要求从ADC0809通道5（IN5）中，采用查询方式，采集20个数据，送到BUFF缓冲区保存；A/D转换启动命令为START为高电平，EOC为高电平表示转换结束。完成相关程序段。8255A的端口地址范围是 60H--63H。方式选择控制字如下：

# Text boxes

计数方式选择

工作方式选择

计数器读写操作选择

计数器通道选择

D7  D6    D5   D4  D3   D2    D1    D0

BCD

M0

M1

M2

RL0

RL1

SCO

SC1

IN5

IOW

IOR

WR

RD

80H

START

ALE

EOC

OE

ADDC

ADDB

ADDA

A0

A1

D7～D0

A7~A0

D7～D0

60H

D7～D0

PB2

PB1

PB0

PC0

PC7

译

码

CS

8255A

ADC0809

8086