湖南师范大学硕士研究生入学考试自命题考试大纲

考试科目代码：[    ]               考试科目名称：微机原理

一、考试形式与试卷结构

1)试卷成绩及考试时间：

本试卷满分为分，考试时间为180分钟。

2)答题方式：闭卷、笔试

3)试卷内容结构

微型计算机系统结构部分　 30%

汇编语言的程序设计部分　 35%

微型计算机中断系统，计数器/定时器，外围接口芯片部分　 35%

4)题型结构

a．填空题，4小题，各计5%，共20%

b．分析程序题，3小题，共25%

c．简答题，5小题，各计5%，共25%

d．综合应用题，2小题，各计15%，共30%

二、考试内容与考试要求

1、绪论

考试内容

计算机中数、编码和进制的表示

微型计算机的特点和应用

微型计算机系统

考试要求

1）、掌握计算机中数、编码、进制的表示

2）、了解微型计算机的发展概况

3）、掌握微型计算机的特点和应用

4）、 理解微型计算机系统的组成

（1）. 硬件——五大部分运算器、控制器、存储器、输入接口、输出接口。

（2）.软件—— 程序和数据以二进制代码的形式存放在存储器中计算机在程序的控制下运行。

（3）. 微型计算机系统的外部结构特点三总线ABDBCB

（4）. 微型计算机的内部结构特点单总线

2、8086系统结构

考试内容

8086CPU结构

8086CPU的引脚及其功能

8086存储器组织

8086系统配置

考试要求

1)、掌握8086CPU的结构

总线接口单元BIU——由段地址和偏移地址形成20bit物理地址、总线控制逻辑、与Memory和I/O的信息传送。

执行单元EU——进行算逻运算、偏移地址计算、向BID提供指令执行结果的数据和偏移地址。

内部寄存器Register 14个

数据寄存器AX累加器、BX基址、CX计数、DX数据8/16bit。

指针寄存器SP堆栈指针、BP基址指针。

变址寄存器SI源变址指针、DI目的变址指针。

控制寄存器IP指令指针PSW状态标志。

段寄存器CS代码段、DS数据段、SS堆栈段、ES附加段。

状态标志掌握 C、P、Z、S、O以及 D 方向、I中断标识。

2)、理解8086CPU的引脚及其功能

(1). 8086/8088CPU在最小模式中的引脚定义

地址/数据总线AD0——AD15

高位地址线A16——A19

常用控制线BHEMN/MXRDWRM/IOALEINTRINTANMI。

(2). 8086与8088CPU的不同之处。

3)、掌握8086储存器组织结构

存储器的分段——解决16bit寄存器和20bit地址1GB的矛盾

四类段不同的功能。各段为64KB可重叠也可不重叠。

逻辑地址的来源——取指令自动选IP堆栈操作自动选SP

存储器操作CPU根据寻址方式计算有效地址EA 。

8086存储器的分体结构

字存储体(8位数据总线存储芯片与16位数据总线CPU连接)的构成

偶地址存储体A0选择

奇地址存储体BEH选择

注在存储器的分体结构时数据存放格式。

8位数据总线I/O端口与16位数据总线CPU连接。

堆栈的概念先进后出栈底在大地址

SP指向堆栈区的最小地址压栈使SP变小出栈使SP变大(其变化值根据不同情况而定)。 三、 掌握8086最小系统的配置方法及特点。 MN/MX=5V

地址总线由AD0AD15A16/S3A19/S6通过8282锁存器构成

数据总线直接由AD0AD15构成也可加总线驱动8286

控制总线由CPU的控制线提供构成一小型、单处理机系统。

4)、 理解时钟周期总线周期指令周期的概念及相互关系

了解存储器/IO读、写、中断处理几种基本时序能按时序图说明它们的工作过程。

3、 寻址方式和指令系统

考试内容

8086的寻址方式

8086的指令系统

考试要求

1）、掌握8086的各种寻址方式 七种寻址方式立即、寄存器、直接、寄存器间接、寄存器相对变址、基址变址、相对基址变址基址变址位移量。

2）、掌握8086指令系统中各类常用指令的使用

传送指令类注意堆栈操作、LEA、交换、XLAT、IN、OUT

算术运算类注意对标志位影响组合BCD码和未组合BCD码加减运算以及运算后的BCD码调整乘除运算的数据源和运算结果数据的寄存器带符号数和不带符号数以及它们的CMP运算后的判断累加和与多位数加减找最大数和最小数乘法和除法运算指令被乘(除)数、乘(除)数和积(商)。

逻辑运算类注意按位运算对标志位的影响移位和循环的区别和结果判定特殊位和置特殊位码转换。

串操作类串传送、串比较、串搜索、取串、存串注意字节和字串操作重复和条件重复。注意隐含的寄存器使用。

控制传送类转移地址的寻址方式(段内直接、间接段间直接、间接)子程序的段内、段间调用和返回以及对堆栈指针SP的影响条件转移和无条件转移内部中断转移和返回(见中断部分)

4、 汇编语言程序设计

考试内容

编语言程序格式

MASM中的表达式

伪指令语句

DOS系统功能调用和BIOS中断调用

考试要求

1）、 掌握常用伪指令的应用     DB、DW、DD、、EQU、OFFSET、段说明等的基本语句的应用。

2）、了解常用DOS功能的调用方法

①功能号n送 AH   ②置入口参数  ③执行INT 21H   ④分析出口参数

5、 程序设计方法和上机调试

考试内容

顺序结构的程序设计

分枝结构的程序设计

循环结构的程序设计

子程序的程序设计

考试要求

1）、掌握顺序结构分枝结构循环结构子程序的设计方法

2）、掌握查表程序跳转表实现多分枝码制转换多字节运算字符串操作子程序的参数传递等常用程序和程序段的设计方法。

6、存储器

考试内容

存储器分类

随机存取存储器RAM和只读存储器ROM

CPU与存储器的连接

存储器空间的分配和使用

考试要求

1）、半导体存储器的分类 了解RAM静态、动态ROMROM、PROM、EPROM的特点及在微机系统中的作用。

2）、RAM/ROM与CPU连接

（1）了解RAM/ROM的结构及工作原理

（2）掌握RAM/ROM与CPU的连接方法 掌握静态RAM6116、6264、62128和EPROM2732、2764、27128的引脚功能 掌握静态RAM和EPROM与CPU的连接方法即片内地址线的连接数据线的连接控制线的连接存储器的字结构数据线和控制线的连接片选线的连接线选法部分译码法全译码法。

掌握存储器地址范围的确定线选法部分译码法全译码法

要求①根据RAM/ROM与CPU的连线图分析存储器地址范围

②根据存储器地址范围要求画出RAM/EPROM与CPU的连接关系

7、  I/O接口和总线

考试内容

I/O接口

总线

考试要求

1）、 I/O接口的功能

（1）. 理解I/O接口在微机系统中的作用和功能

（2）. 理解存储器映象的输入/输出方式及端口寻址输入/输出方式的特点

（3） 掌握8086 I/O指令注意I/O直接/寄存器间接寻址方式的区别  （4） 理解外设接口的组成数据口、状态口、控制口和CPU与外设交换信息的种类

2）、数据传送的控制方式

（1）掌握无条件数据传送方式及接口电路组成输入缓冲/输出锁存

（2）掌握查询输入/输出接口电路的组成各部件作用工作原理及程序设计的方法

（3）掌握中断传送方式接口电路的组成各部件的作用工作原理、程序设计编程方法

（4）DMA传送

8、   微型计算机中断系统

考试内容

中断概念及分类

中断处理过程

中断优先级和中断嵌套

考试要求

1）、 理解CPU中断系统功能实现中断与返回实现优先权权排队进行嵌套处理

2）、 理解CPU响应中断的条件请求、未屏蔽、CPU中断开放、现行指令执行完

3）、 理解CPU对中断的响应过程

4）、 中断优先权确定软硬结合查询法中断优先权编码法

5)、 中断控制器8259A了解8259的主要功能理解8259A中断顺序理解8259的内部结构及各部件的作用

6)、 8088/8086中断系统

(1) 理解8088/8086中断源类型外中断源/内部中断源

(2) 理解可屏蔽和不可屏蔽响应中断过程

(3) 理解内部中断的特点中断类型码在指令中或预先规定的不执行INTA周期除步中断外内部中断是无法禁止的除单步中断外内部中断的优先级高于外部中断。

(4) 8088/8086中断向量表

掌握中断类型、中断向量中断服务程序入口地址、中断向量表的概念

掌握根据中断类型号获得中断向量的方法

9、可编程计数器/定时器8253及其应用

考试内容

8253的工作原理

8253的应用举例

考试要求

1）、 理解8253端口结构及各端口的寻址方法  定时/计数 0、1、2通道。16位二进制/十进制减1计数器最大计数设置值为二进制的0。每通道有CLK、OUT、GATE信号。

2）、掌握8253内部寄存器的寻址方法注与16位CPU的寻址

3）、8253的工作方式6种工作方式 掌握方式2、3的应用方法从功能、计数值N与输出波形关系、GATE的作用、改变计数值等方面讨论。理解其他工作方式及应用

4）、掌握8253的应用及编程通道方式控制字控制字格式给出、通道计数预置值(时间常数)。

10、   可编程外围接口芯片8255A及其应用

考试内容

8255A的工作原理

8255A的应用举例

考试要求

1）、 掌握8255端口结构及各端口的寻址方法

2）、 掌握8255各工作方式的功能及工作原理

3)、 掌握8255工作方式、控制字置位/复位控制字使用方法控制字格式给出

4)、 掌握8255的应用及编程方法理解键盘接口的工作原理

11、  串行通信及接口电路

考试内容

通信的基本概念和通信的基本方式

考试要求

1）、 理解串行通信的基本概念数据传送方向半双工、全双工串行传送的两种基本工作方式同步传送、异步传送串行传送速率波特率调制解调器作用串行I/O的实现方法UARTUSART

2）、可编程异步通信接口8251

（1）理解8251的基本功能、内部结构、引脚功能及工作原理

（2）了解8251的编程方法

（3）了解RS-232与8251的应用

三、参考书目

周荷琴. 微型计算机接口原理与接口技术.合肥:中国科学技术大学出版社,2005.