桂林电子科技大学

2016年硕士研究生统一入学考试试题

科目代码: 912	科目名称: 土木工程材料

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。答题纸请注明页码与总页数。

名词解释（20分，每题4分） 1、泥块含量 2、磨光值 3、钢材的疲劳强度 4、水泥混凝土 5、终凝 二、填空题（20分，每空1分） 1、沥青的三大指标为 、 和 ，表示沥青感温性的指标为 、针入度粘度指标PVN等。 2、乳化沥青的组成有沥青、 、 和稳定剂。 3、我国粘稠沥青的牌号是按 划分的，测试仪器名称为 ，测试条件为： 的温度、 的荷重、 的下沉时间。 5、按矿料级配组成特点，将沥青混合料分为悬浮密实结构、 和 结构。 6、在评定沥青与粗集料粘附性的试验中根据沥青混合料的最大粒径决定，对于大于13.2mm的粗集料采用 ，小于13.2mm采用 。 7、钢材按照冶炼时脱氧的程度可分为沸腾钢、 、 、 。 9、硅酸盐水泥熟料的主要矿物成分为，硅酸三钙、硅酸二钙，铝算三钙和 ，它们的简式为：C3S、C2S、C3A和 。 三、选择题（40分，每小题2分） 1、石料的抗压强度和以下哪些因素相关（） A 岩石的矿物组成 B 加载速度 C 试样的干燥状态 D 实验温度 2、以下实验方法可以用来评价石料的抗冻性的是：（） A 洛杉矶磨耗实验 B 冻融劈裂实验 C 摆式摩擦仪 D 坚固性实验 3、下列哪些指标可以用来表征石料的强度（） A 压碎值 B 磨光值 C 磨耗值 D冲击值 4、影响沥青老化的因素（） A 温度 B 光 C 氧 D 水 5、以下（ ）不是沥青所具有的特点。 A、具有良好的憎水性 B、具有良好的粘结性 C、具有较大的塑性变形 D、具有较高的抗压强度 6、以下（ ）不是按原油加工方法分类得到的沥青。 A、直馏沥青 B、氧化沥青 C、乳化沥青 D、溶剂沥青 7、下列材料可以用作改性剂的是（） A SBS B PE C EVA D 橡胶粉、 8、下列选项可视为乳化沥青的优点的是？() A 可冷态施工，节约能源，减少环境污染； B 常温下具有较好的流动性，能保证洒布的均匀性； C采用乳化沥青，扩展了沥青路面的类型，如稀浆封层； D可延长施工季节，乳化沥青施工低温雨季影响较少。？ 9、随着砂率的增加，水泥混凝土的坍落度将会（） A、增大 B、减小 C、不变 D、先增加后减小 10、下列关于水在水泥混凝土中的作用的描述正确的是（） A供水泥的水化反应 B 赋予混凝土的和易性 C使混凝土中产生孔隙，对抗渗透性、强度和耐久性不利 D 节约水泥用量 11、下列材料属于水泥混凝土外加剂的是（） A 减水剂 B 矿渣 C 缓凝剂 D 粉煤灰 12、水泥混凝土的和易性包括：（） A流动性 B捣实性 C粘聚性 D保水性 13、下列关于水泥混凝土砂率的说法正确的是：（） A 砂率是指砂占水泥混凝土质量比率； B 当水灰比和单位用水量一定时，存在合理砂率（最优砂率）； C当水灰比和单位用水量一定时，拌和物坍落度先随砂率增加而增大，达到最大值后，又随砂率增加而减小； D当水灰比和单位用水量一定时，拌和物坍落度先随砂率增加而减小，达到最小值后，又随砂率增加而增大； 14、下列关于碎石和卵石对水泥混凝土性能影响说法正确的是（） A 针片状的颗粒比等径形状的颗粒更不利于集料的滑动，因此，前者不利于混凝土拌合物的流动性 B表面光滑且呈等径形状的颗粒比粗糙表面且有棱角的颗粒更利于集料的滑动，而且，前者的表面积小于后者 C在水泥浆用量相同时，前者拌制的砼拌合物坍落度大于后者； D当坍落度或维勃稠度相同时，前者拌制的砼拌合物所需用水量小于后者。 15、下列哪些条件是水泥混凝土碱-集料反应发生的必要条件（） A 水泥中碱含量高； B 集料中含有活性二氧化硅成分； C 有水的存在； D 水泥中CaO含量偏高； 16、粉煤灰硅酸盐水泥的代号是（）。 A P.O B P.S C P.P D P.F 17、水泥石的组成有：（） A 固相 B 气相 C 液相 D 只有固相 18、下列结构属于路面的是（）。 A 上面层 B 下面层 C 基层 D 土基 19、下列沥青混合料类型属于骨架密实结构的是（） A AC13 B SMA10 C SUP20 D AM20 20、以下实验方法可以用来评价石料的耐磨性的是：（） A 洛杉矶磨耗实验 B 冻融劈裂实验 C 摆式摩擦仪 D 车辙实验 四、判断题（10分，每小题1分） 1、孔隙率是指石料孔隙体积占石料总体积（包括开口孔隙和闭口孔隙体积）的百分率。（） 2、吸水率指常温、常压条件下石料最大吸水质量是干燥试样质量的百分率。（） 3、水泥混凝土用集料的粗细界限尺寸为4.75mm。（） 4、90号沥青比70号沥青软。（） 5、石油沥青中， 石蜡含量越丰富，沥青路用性能越好。（） 6、沥青针入度试验的标准温度是15℃，延度试验的标准温度25℃。（） 7、沥青混合料用集料粗细界限尺寸为2.36mm。（） 8、沥青混合料的级配越细越好（）。 9、为了降低过火火石灰的危害，需要将其在水中陈伏15d。（） 10、使用引气剂可以有效的提高水泥混凝土的抗冻性。（） 五、简答题（30分） 1、石料真实密度、表观密度、毛体积密度和堆积密度的区别。(6分) 2、根据矿料级配曲线的形状，有以下几种不同级配形式：（6分） 3、与普通沥青相比，改性沥青有哪些优点? （6分） 4、改性沥青生产工艺？(6分) 5、什么是新拌水泥混凝土的分层离析，危害是什么？（6分） 六、计算分析题（30分） 1、根据下列材料使用图解法确定矿质混合料的配合比。（15分） 筛孔尺寸（mm） 各档集料筛分试验结果（通过率，%） 设计级配范围通过率（%） A B C D 26.5 100 100 100 100 100 19 95 100 100 100 95-100 16 58 100 100 100 75-90 13.2 40 85 100 100 62-80 9.5 23 60 98 100 52-72 4.75 10 40 80 100 38-58 2.36 4 23 46 100 28-46 1.18 - 10 33 100 20-34 0.6 - 5 19 97 15-27 0.3 - - 11 94 10-20 0.15 - - - 92 6-14 0.075 - - - 70.5 4-8 2、普通水泥混凝土配合比设计：根据下列材料设计水泥混凝土初步配合比（15分） （1）组成材料 普通硅酸盐水泥32.5级，实测28d抗压强度为36.8Mpa，密度为3100kg/cm3，砂率为32%，砂表观密度2650kg/cm3，碎石表观密度2700kg/cm3。 （2）设计要求 混凝土强度等级C30，要求强度保证率95%，强度标准差3.0Mpa，单位用水量选取175kg/cm3。 （3）设计所需部分公式及参数