空军工程大学2016年博士研究生入学试题

考试科目：通信理论（A卷）                 科目代码 3062

说明：答题时必须答在配发的空白答题纸上，答题可不抄题，但必须写清题号，写在试题上不给分；考生不得在试题及试卷上做任何其它标记，否则试卷作废，试题必须同试卷一起交回。

# 填空（30）

1、已知四进制数字信号每个码元占有的时间为1ms，各码元等概率出现，则码元速率为__________，信息速率为__________。

2、设x(t)为调制信号，调相波的表示式为：，则PM调制方式的瞬时角频率偏差为__________。

3、如果系统满足理想低通传输特性，则频带利用率可以达到__________。

4、	无码间串扰的基带系统传输双极性信号时，误码率与信噪功率比ρ的关系为__________。

5、	如果在已知发送独立的符号中，符号“E”出现的概率为0.125，则符号“E”所包含的信息量为__________。

6、高斯白噪声是指噪声的概率密度服从__________分布，功率谱密度服从__________分布。

7、为了提高数字信号的有效性而采取的编码称为__________，为了提高数字通信的可靠性而采取的编码称为__________。

8、在实际分组传输过程中，有两种最基本的选择路由方式__________和__________。

9、 漏斗算法有两种实现方式分别是________________和________________。

10、n-ARQ中的n是重要的参数，它表示_______________________________。

# 简答题（20）

1、已知卷积码编码器结构如下图，假如输入的信息为D = [11010]，请给出编码器输出。

2、简述随机多址协议的定义和特点。

# 分析题（20）

1、试用D算法完成图中的路由选择。

对图中所有(i,j),有。

2、画出相位比较法解调2DPSK信号方框图，并利用数学推导法说明其工作过程。

# 计算和设计题（30）

1、设一个分组交换网发送两种类型的分组：数据分组(其到达率为)和控制分组(其到达率为)。控制分组长度()大大小于数据分组长度()，控制分组的优先级高于数据分组的优先级。假设该分组网传输链路容量为9600bit/s；到达该链路总的分组流失到达率为分组/秒的Poisson过程，且 (固定长度)；服从指数分布，其平均长度为960bit。试求控制分组和数据分组的平均等待时间。

2、利用两个均匀分布的随机变量U1和U2，产生两个相互正交，且统计独立的高斯随机变量X和Y。