空军工程大学2015年硕士研究生入学试题

考试科目：微机原理及接口技术（A卷）            科目代码 804

说明：答题时必须答在配发的空白答题纸上，答题可不抄题，但必须写清题号，写在试题上不给分; 考生不得在试题及试卷上做任何其它标记，否则试卷作废；试题必须同试卷一起交回。

一、填空题（共20分，每空1分）

1、设段寄存器CS=1200H，指令的物理地址是15275H，指令指针寄存器IP= （1） 。

2、8086/8088CPU有 （2） 个状态标志位，有 （3） 个控制标志位，状态标志位的作用是 （4） ，控制标志位的作用是 （5） 。

3、在8086CPU的引脚中，数据允许信号是 （6） ，非可屏蔽中断请求输入信号是 （7） ，总线请求响应信号 （8） 。

4、中断是 （9） ，中断向量表的作用是 （10） 。若某中断的中断向量号为2BH，此中断在中断向量表的 （11） 位置。

5、有一个40个字节组成的数据区，起始地址为2340H：0120H，其数据区首单元的物理地址为 （12） ，末单元的物理地址为 （13） 。

6、8086CPU有20条地址总线和16条数据总线，它能访问的内存最大空间是 （14） ，经由数据总线一次传送的有符号整数范围是 （15） 。

7、已知BX=1234H，执行指令ADD BX，0F0F0H后，BX= （16） ，CF= （17） 。

8、在8086最小方式下，，，时决定的数据传送类型是 （18） 。

9、在8086/8088系统中，I/O接口电路主要用于CPU与外设之间的数据交换，每个I/O接口内部都有一个或几个寄存器。 （19） 寄存器能对传送数据提供缓冲作用， （20） 寄存器用来暂存CPU通过数据总线发送的命令。

二、简答题（共40分，每题4分）

1、8086/8088CPU内部结构分为哪两大模块？简述每个模块的主要功能。

2、画图说明8259A中断控制器的初始化过程。

3、请简述在8086/8088的中断系统中，各种中断源的优先级排列顺序。

4、8086存储器按字节编址，连续存放的两个字节数据构成字数据。请简述一个字在8086存储器中的存储形式，8086BIU存取字时，字的不同存储形式对其总线周期有何影响。

5、在8086最小方式系统中，系统总线由3组总线组成：地址总线、数据总线和控制总线，请简述这些总线完成的功能。

6、DMA控制器8237采用哪两种方式设置通道的优先权，这两种方式分别适用于什么场合。

7、同步通信、异步通信的帧格式有什么区别？什么是奇偶校验，主要作用是什么。

8、在8086系统中，一个总线周期至少包括4个时钟周期，对应4种不同的总线状态。请简述（1）当8086CPU读写存储器或是I/O端口时，这4种总线状态的共性特征；（2）在4种状态中插等待状态的原因。

9、高档微处理器可以工作于实模式或保护模式，请简述保护模式的存储器寻址方法。

10、8086汇编程序设计时，请简述（1）段内调用与段间调用的区别；（2）主程序与子程序之间的参数传递方法。

三、程序设计题（共60分）

1、（5分）请写出汇编语言中循环程序的两种结构，并举例说明这两种结构分别用于解决哪些问题。

2、（5分）写出把首地址为BLOCK的字节数组的第8个字节送到AL寄存器的指令。要求使用以下寻址方式：

（1）寄存器间接寻址；（2）寄存器相对寻址；（3）基址变址寻址。

3、（5分）已知当前数据段寄存器的内容为1A00H，在数据段的偏移地址4000H单元内，含有内容为0FF20H和8020H的指针，它们是一个16位字变量的偏移地址和段地址。写出把该变量装入DX寄存器的指令序列，并画图表示。

4、（5分）从键盘接收一个字符，如果该字符是1～5中的任何一个数时，分别在屏幕上显示“First”、“Second”、“Third”、“Fourth”和“Last”；如果是其他字符则显示“#”。要求编写完整的汇编语言程序实现。

5、（6分，每空1分）阅读下列程序段，并回答问题。

AND AL,01H

AND AX,BX

OR BYTE PTR VAL,80H

TEST AL,08H

NOT BX

若指令执行前(AX)=5555H，(BX)=0FF00H，变量VAL单元的内容为09H，则上述指令执行后：AX=  (1)  ，BX=  (2)  ，SF=  (3)  ，ZF=  (4)  ，PF=  (5)  ，CF=  (6)  。

6、（6分）为了加强数据传送的安全性，通常采用加解密方法对传送的数据进行处理。要求（1）设计一个加密和解密算法，写出算法设计思路（可以画流程图）；（2）编写汇编语言程序段，分别实现加密和解密算法，并在主要代码处标注文字说明。

7、（6分）编写完整的汇编语言程序，求的最大值，使不超过16位数的表示范围。

8、（6分）已知变量x、y都是有符号字变量，y与x的关系如下：

要求：编写完整的汇编程序，求解变量y。

9、（8分,每空1分）下列程序的功能是求某数X的绝对值，并送回原处。在横线处填上适当的指令。

STACK  SEGMENT

DW 256 DUP(?)

(1)

STACK ENDS

DATA SEGMENT

XSRC DW 9187H

DATA ENDS

CODE SEGMENT

(2)

START:

(3)

MOV DS,AX

(4)

MOV SS,AX

(5)

MOV AX,XSRC

(6)

JNS DONE

NEG AX

(7)

DONE:

(8)

INT 21H

CODE ENDS

END START

10、（8分，每空1分）读程序并回答问题。

DATA SEGMENT

TW DW 1234H

RESULT DW ?

DATA ENDS

CODE1 SEGMENT

(1)

MAIN:

MOV AX,DATA

MOV DS,AX

MOV AX,TW

CALL FAR PTR SUB1    (2)

PUSH BX

MOV AL,AH

CALL FAR PTR SUB1

POP AX

ADD AX,BX

MOV RESULT AX

(3)

INT 21H

CODE1 ENDS

CODE2 SEGMENT

(4)

SUB1     (5)

MOV BX,0

MOV CX,08

BLOOP1

ROL AL,01

JNC BLOOP2     (6)

INC BX

BLOOP2:

LOOP BLOOP1    (7)

RET

SUB1 ENDP

CODE2 ENDS

END MAIN

(1)处的指令是        ；

(2)处指令的作用是        ；

(3)、(4)和(5)处的指令分别是        、        、        ；

(6)处指令的作用是        ；

(7)处指令的作用是        ；

该程序的功能是        。

四、综合设计题（共30分，每题10分）

1、一个系统需要接6个用DMA控制的外设，要求用8237控制器实现这个系统的连接，请画出连接图，并说明方式控制字应如何设置。如用固定优先级，请列出你所设计方法中6个设备的优先级排列。

（8237工作方式寄存器位定义。D7-D6：操作方式设置（00请求方式、01单字节方式、10块方式、11级联方式）。D5：地址增量（0增量，1减量）。D4：自动预置（0不自动预置，1自动预置）。D3-D2（00校验，01写传输，10读传输，11不用）。D1-D0：通道号（D1-D0：通道号（00通道0，01通道1，10通道2，11通道3））

2、在内存BUF缓冲区中搜索一个字符串STR，若在BUF中不存在该字符串，向屏幕输出“NO FOUND”；若存在该字符串，则将该字符串的第1个字母在缓冲区中的地址送入ES：DI，并向屏幕输出“FOUND”。说明及要求：（1）BUF缓冲区的长度为50B，STR长度为5B；（2）画出程序流程图，说明搜索字符串的实现思路；（3）编写完整的汇编语言程序实现。

3、请设计一个12KB存储容量的存储系统，其中ROM区域容量为8KB，采用EPROM2732（4K*8）芯片构成。RAM区域容量为4KB，选用6116（2K*8）芯片构成。存储系统从地址4000H开始连续分配，ROM在低地址，RAM在高地址。

（1）ROM和RAM芯片各需要多少块，写出每一块芯片的地址范围。

（2）写出存储系统采用的译码方式。

（3）画出存储系统连接图。