空军工程大学2016年硕士研究生入学试题

考试科目：道路与铁道工程专业基础综合（A卷）    科目代码 805

说明：答题时必须答在配发的空白答题纸上，答题可不抄题，但必须写清题号，写在试题上不给分; 考生不得在试题及试卷上做任何其它标记，否则试卷作废；试题必须同试卷一起交回。

第一部分  土质学与土力学部分（75分）

- 选择题（本题16分，每小题2分）

1.某地基上面为排水砂层、下面为不透水岩层所限制的、土层厚度为H的压缩性饱和粘土层，其完成一定固结度所需的时间与（　） 成正比。

A、土层厚度H的平方根          B、土层厚度H的平方

C、土层厚度H的立方            D、土层厚度H

2.无粘性土坡的稳定性与（　）无关。

A、坡角β       B、坡高h        C、内摩擦角φ     D.土的重度γ

3.土体强度的实质是指（  ）

A. 抗剪强度      B. 抗压强度     C. 剪切应力      D. 抗拉强度

4.同一地基下承载力特征荷载的最小值是（   ）。

A.            B.          C.           D.。

5.现场用灌砂法测定某土层的干密度，试坑用标准砂质量ms=11265.30g，标准砂密度ρs=1.62g/cm3，取自试坑内土的质量mp=14320.16g，土试样含水率ω1=13.6%。试问该土层的干密度（g/cm3）最接近下列（  ）项。

A.1.94          B.1.88         C.1.81           D.1.76

6.超固结土的超固结比OCR应为（　）

A. OCR<1       B. OCR=1       C. OCR>1         D. OCR<0

7.某软土地基采用排水固结法加固，瞬时加荷单面排水时，达到某一竖向固结度时所需的时间为t。在其它条件不变情况下，改为双面排水时达到相同固结度所需要的预压时间为下列（　）项

A．t           B. t/2         C.  t/4           D. t/8

8.地基最终沉降量计算采用分层总和法时，一般地基压缩层深度的下限应取（　）

A.地基附加应力等于地基自重应力的30%处

B. 地基附加应力等于地基自重应力的10-20%处

C．基础长边宽度的0.4倍

D. 基础短边宽度的0.4倍

- 判断题（本题14分，每小题2分）

1.土体处于极限平衡状态的条件为最大剪应力等于土的抗剪强度。（    ）。

2. 干土密度ρd和土粒的相对密度ds这两个指标可以用来评定土的紧密程度。（    ）

3.饱和土的渗透固结是土中孔隙水不断排出，孔隙水压力消散，并逐渐转移为有效应力的过程。（    ）

4.无粘性土的主要状态特征是界限含水量。（    ）

5.计算地基变形时，认为土粒和水是不可压缩的，所以地基的变形就是由于土中气体的压缩引起的。（    ）

6. 地基的临塑荷载为地基中的塑性区开展深度Zmax=0时的荷载值。（    ）。

7.在三种不同排水条件下的剪切试验中，抗剪强度指标不变。（    ）

- 简答题（本题25分，每小题5分）

1.粘性土最重要的物理状态指标是什么？何为液限？何为塑限？

2.土的压实性与那些因素有关？何谓土的最大干密度和最优含水率？

3.土发生冻胀的原因是什么？发生冻胀的条件是什么？

4.土坡稳定分析有何意义？影响土坡稳定的因素是什么？如何防止土坡滑动？

5.根据不同的固结排水条件，三轴剪切试验分为哪几种类型？对同一种饱和土样，采用不同的试验方法时，其强度指标c、φ相同吗？为什么？

- 计算题（本题20分）

- 某挡土墙高h=5m，墙背垂直光滑，填土表面水平（α=δ=β=0）填土为粘土，其(=300，c=10kN/m2，( =18kN/m3；地下水位距填土表面3m处，水位以下土的饱和重度( =20kN/m3。求作用在墙背的主动土压力分布，总主动土压力及其作用点。（要求绘出分布图） （12分）

2.已知某正常固结粘土的有效剪切强度指标c/=50 kPa, (/=300，该土的试样在 σ3=200 kPa下进行固结不排水试验，测得破坏时孔隙水压力=150 kPa。问该试样的不排水剪切强度是多少？（8分）

第二部分  建筑材料部分（75分）

一、填空题（每小题1.5分，共15分）

1、对同一水泥，如负压筛法与水筛法测定的结果发生争议时，应以

为准。

2、砖石结构一般采用混合砂浆，在水泥砂浆中加入石灰膏，是为了                                      。

3、水泥混凝土拌和物的和易性包括           、           和保水性三个方面。

4、就试验条件而言，影响混凝土强度的因素主要有          、         、          和         。

5、普通粘土砖，根据                、                        、

和             分为优等、一等、合格三个产品等级。

6、引起水泥体积安定性不良的主要原因是                         、

、               ，沸煮法只能检验          的危害。

7、碳素结构钢的牌号由                  、                   、

、             四个要素组成，例如              。

8、在通用水泥中选择，要求快硬的混凝土，优先选用            水泥，不宜使用            水泥。

9、混凝土配合比中粗细集料的单位用量可用           或质量法求得。

10、磷、硫是钢中的有害元素，显著降低钢材的可焊性，原因是磷易引起钢材              ，硫易引起钢材              。

二、单项选择题（每小题1分，共5分）

1、用调整水量法测定水泥标准稠度用水量时，以试锥下沉深度（ ）mm时的净浆为标准稠度净浆。

A、28±1     B、28±2     C、28±3    D、26±2

2、含水率为5%的碎石220g，将其干燥后的重量为（  ）g。

A、209；B、209.52；C、210；D、210.95

3、混凝土用砂应尽量采用（  ）的砂。

A、空隙率小；B、总表面积小；C、总表面积大；D、空隙率小和总表面积均较小

4、砼的砂石比为0.59，那么其砂率为（  ）

A、2.69    B、1.69   C、0.73   D、0.37

5、煤沥青与石油沥青相比（ ）较好。

A. 塑性  B. 温度感应性  C. 大气稳定性  D. 防腐能力

三、多项选择题（每小题1分，共5分）

1、混凝土立方体抗压强度标准值的含义包括（   ）。

A．按标准方法制作的150mm的立方体试件；B．试件标准养护至28天；C．用标准方法测定的立方体抗压强度总体分布的一个值；D．具有95%保证率的抗压强度。

2、水泥混凝土试配强度计算涉及那些因素（   ）。

A．混凝土设计强度等级；B．水泥强度等级；

C．施工水平；          D．强度保证率。

3、100mm非标准立方体抗压强度换算系数为（  ），100mm×100mm×400mm

非标准试件抗折强度换算系数为（ ）。

A．0.95；B．1.05；C．0.75；D．0.85。

4、若施工中发现混凝土拌和物有明显的离析现象，你认为可能的原因是（   ）。

A、骨料级配差；     B、水泥浆用量过大；

C、拌和不均匀；     D、拌和时间过长。

5、为保持结构的耐久性，在设计混凝土配合比时应考虑允许的(   )

A、最大水灰比  B、最小水泥用量  C、最大水泥用量   D、最小水灰比

四、简答题（每小题5分，共15分）

1、从石灰的硬化过程简要说明石灰是气硬性胶凝材料。

2、防水卷材有哪三大系列？各举出一种产品。

3、水泥混凝土配合比设计中的主要参数有哪些？各反映了什么关系？

五、论述题（共15分）

1、试述掺粉煤灰对砼和易性、强度的影响？（7分）

2、试述什么是混凝土碱骨料反应？反应发生的条件，采取哪些措施可抑制碱骨料反应？为什么？（8分）

六、计算题：（每题10分，共20分）

1、某工程设计要求混凝土强度等级C30，工地采用32.5R普通水泥、中砂和碎石配制混凝土。所用水泥28d抗压强度38.0MPa，每m3混凝土用水量175kg，满足和易性与强度要求。若施工单位提高施工质量管理水平，混凝土标准差从6.0MPa降至3.0MPa，每m3混凝土可节约多少水泥？（注：A=0.46  B=0.07，水灰比保留小数点后2位，材料用量保留至整数）

2、某砂样筛分后在5～0.16mm筛上的筛余量分别为10、40、50、100、150、150g，(结果列于下表)，试绘制筛分曲线，并计算砂的细度模数，此砂属何种砂？

| 筛孔（mm） | 5.0 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.315 | 0.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余质量（g） | 10 | 40 | 50 | 100 | 150 | 150 |