空军工程大学2016年硕士研究生入学试题

考试科目：数字电路逻辑设计（A卷）        科目代码  807

说明：答题时必须答在配发的空白答题纸上，答题可不抄题，但必须写清题号，写在试题上不给分; 考生不得在试题及试卷上做任何其它标记，否则试卷作废，试题必须同试卷一起交回。

- 填空题（共10分，每空1分）

- 将一个包含32768个基本存储单元的存储电路设计为16位为一个字节的ROM，则该ROM有        根地址线，有        根数据线。

- 5个变量可构成         个最小项，变量的每一种取值可使        个最小项值为1。

- 对于JK触发器，若J=K，则可完成          触发器的逻辑功能，若，则可完成           触发器的逻辑功能，对于D触发器，若令                ，则可转换为T触发器。

- 逻辑函数和逻辑函数之间满足        关系。

- 2片同步十进制加法计数器74LS160计数器级联后最大可组成         进制的计数器。

- 由n个JK触发器构成的扭环形计数器，其有效计数状态有        个。

- 选择题（共12分，每题2分）

- 相同计数模值的异步计数器和同步计数器相比，一般情况下（  ）

A.驱动方程简单                B.使用触发器个数少

C.工作速度快                  D.以上说法都不对

- 要构成容量为4K8的RAM，需要（  ）片容量为2564的RAM。

A.2       B.4        C.8       D.32

- 下列四个数中，最大的数是（   ）

A.（AF）16                      B.（001010000010）8421BCD

C.（10100000）2                  D.（198）10

- 对于钟控RS触发器，若要求其输出“0”状态不变，则输入RS信号应为（  ）

A. RS=0                      B. RS=0

C. RS=1                      D. RS=1

- 一个5位的二进制加法计数器，由00000状态开始，经过74个时钟脉冲后，此计数器的状态为（  ）

A. 01010                      B. 01011

C. 11010                      D. 11011

- 若对键盘上108个符号进行二进制编码，则至少需要（  ）位二进制码。

A.6       B.7        C.8       D.9

- 分析计算（共68分）

- 试用代数法化简函数F为最简与或式，

（4分）

- 已知某电路的真值表如图所示，试分析该电路的逻辑表达式，要求写出分析过程。（6分）

真值表

| A B C | F |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 1 0 1 0 1 1 1 |

- 已知F函数表达式，,要求（6分）

- 列出真值表；

- 用卡诺图化简；

- 画出化简后的逻辑电路图。

- 74LS161是四位同步二进制加法计数器，其逻辑功能表如图所示，试分析下列电路工作过程，清零方式，电路功能，并画出其状态转移图。（8分）

74LS161逻辑功能表

|  |  |  |  | CP | 数据输入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 1 1 1 | X 0 1 1 1 | X X 0 X 1 | X X X 0 1 | X X X X X | 0 0 0 0 D3 D2 D1 D0 Q3 Q2 Q1 Q0 Q3 Q2 Q1 Q0 加法计数 |

- 有一个左移移位寄存器，当预先置入1011后，其串行输入固定接0，试分析在4个移位脉冲CP作用下，四位数据的移位过程。（6分）

- 已知某移位寄存器型计数器的状态图如下图所示，若要实现自启动，欲从无效状态010处引导至有效状态，则010的下一个状态应为什么？（4分）

- 分析下图所示电路，写出Z1、Z2的逻辑表达式，列出真值表，说明电路的逻辑功能。                                        （8分）

- 8位A/D输入满量程为10V，当输入下列电压时，数字量的输出分别为多少？(8分)

（1）3.5V

（2）7.08V

（3）5.9V

- 已知电路及输入波形如图所示，其中FF1是D锁存器，FF2是维持-阻塞D触发器，根据CP和D的输入波形画出Q1和Q2的输出波形。设触发器的初始状态均为0。(8分)

- 由可擦可编程只读存储器EPROM2716构成的应用电路如下图所示：（10分）

EPROM2716数据表

| A3A2A1A0 | O7 ……O0 |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 | FCH |
| 0 0 0 1 | 60H |
| 0 0 1 0 | DAH |
| 0 0 1 1 | F2H |
| 0 1 0 0 | 66H |
| 0 1 0 1 | B6H |
| 0 1 1 0 | BEH |
| 0 1 1 1 | EDH |
| 1 0 0 0 | FEH |
| 1 0 0 1 | F6H |

（1）计算EPROM2716的存储容量；

（2）当ABCD=0110时，数码管显示什么数字；

（3）写出Z的最小项表达式，并化为最简与或式。

- 设计题（共60分）

- 某汽车驾驶员培训班结业考试，有三名评判员，其中A为主评判员，B、C为副评判员，评判时，按照少数服从多数原则，但若主评判员认为合格也可以通过。试用74LS138和与非门实现此功能的逻辑电路。(15分)

- 试用D触发器和少量门电路设计一个三相步进电机控制器，使其工作在三相单双六拍正转方式，即在控制脉冲CP作用下，可控制三个线圈A、B、C按以下方式轮流通电。（15分）

- 试用74LS161设计一个计数器完成下列计数循环（15分）

- 由同步十进制加法计数器74LS160构成一个数字系统如图所示，假如计数器的初态为0，测得组合逻辑电路的真值表如下所示：（15分）

真值表

| A B C | Z |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 1 0 0 1 0 0 1 1 |

（1）画出74LS160的状态转换图；

（2）画出整个数字系统的时序图；

（3）如果用同步四位二进制加法计数器74LS161代替74LS160，试画出其电路图（要求采用置数法）

（4）试用一片二进制译码器74LS138辅助与非门实现该组合逻辑电路功能。

# Text boxes

000

100

110

111

011

001

010

101