空军工程大学2016年硕士研究生入学试题

考试科目：微机原理及接口技术（A卷）       科目代码  836

说明：答题时必须答在配发的空白答题纸上，答题可不抄题，但必须写清题号，写在试题上不给分; 考生不得在试题及试卷上做任何其它标记，否则试卷作废；试题必须同试卷一起交回。

# 一、填空（共25分，每空1分）

1、十进制数90转换成十六进制数是（_____），二进制数1101.011B转换成十进制数是（_____）。

2、Intel 8086/8088微处理器由（______）和（_____）两部分组成。

3、一条指令由（______）码和（_____）码组成。

4、Intel8086 CPU内指示下一条指令有效地址的指示器是（_____）。

5、Intel 8086的标志寄存器中，控制标志位包括（____）（____）（____ ）。

6、Intel8088用来区分是访问内存还是访问I/O端口的控制信号是(_____)。

7、Intel8086最小工作方式和最大工作方式的主要区别是（_____）。

8、Intel8086汇编语言定义子程序的伪指令是（_____）。

9、堆栈的工作方式是（_____）。

10、I/O端口的编址方式一般有存储器 （   ）和（   ）编址两种。

11、采用高速缓存(Cache)的目的是（_____）。

12、目前，微机系统中“通用串行总线”是指（_____） 。

13、1片8259A中断控制器可管理8级中断，用（_____）片8259A可构成64 级主从式中断管理系统。

14、在Intel80x86系统中，若中断向量为20H，中断服务程序入口地址所在单元的地址是（_____），如果从该单元开始的4个单元中存放的值分别是26H、30H、10H、40H，那么20H号中断对应的中断服务程序的入口地址为CS=（______）、IP=（______）。

15、设串行异步传送的数据格式是7个数据位、1个起始位，1个停止位、1个校验位，波特率为2400bps，则每秒钟传送的字符数最多为（_____ ）。

16、A/D转换器的功能是将（_____）量转换为（_____）量。

二、简答题（共35分）

1、（5分）什么是指令周期、总线周期、时钟周期？它们之间有什么关系？

2、（10分）简述Intel8086/8088微处理器在实模式下对可屏蔽中断的响应过程。

3、（10分，每小题2分）若（BX）=0158H，（DI）=10A5H，位移量Disp=1B57H，（DS）=2100H，（SS）=1100H，（BP）=0100H，则对应以下各种寻址方式下的有效地址和物理地址分别是多少？

（1）直接寻址

（2）使用BX的寄存器间接寻址

（3）使用BP的寄存器相对寻址

（4）使用BX和DI的基址变址寻址

（5）使用BP和DI的基址变址相对寻址

4、 （10分）用Intel80X86汇编语言编程并在计算机上完成操作的过程分哪几步？需要使用哪些工具软件？操作过程中生成的结果文件的扩展名是什么？

# 三、程序分析与设计（60分）

1、（5分）阅读下列程序段后填空。

……

X		DW ？

……

MOV	AX,X

AND AX,AX

JNS	EX

NEG AX

MOV X,AX

EX:

……

该程序所完成的功能是                           。

2、（5分）阅读下列程序段后填空。

……

MOV	SI,BLK1AD

MOV DI,BLK2AD

MOV CX,N

NETP:	MOV AH,[SI]

MOV [DI],AH

INC SI

INC DI

DEC CX

JNZ NETP

RET

该程序所完成的功能是                           。

3、（8分）阅读下列程序段后填空。

……

MOV	CX,8

XOR BL,BL

NETP:	SHL AL,1

RCR BL,1

LOOP NETP

MOV AL,BL

……

（1）如果程序段执行前，（AL）=01011101B，执行后（AL）=         。

（2）该程序所完成的功能是                           。

4、（8分）阅读下列程序段后填空。

……

MOV	BX,OFFSET VAR

MOV CX,0

MOV AX,[BX]

NETP:	AND AX,0FFFFH

JZ DONE

JNS NEXT

INC CX

NEXT:	SHL AX,1

JMP NETP

DONE:	RET

……

（1）如果程序段执行前，字变量VAR=3401H，执行后（CX）=         。

（2）该程序所完成的功能是                           。

5、（10分）阅读下列程序后填空。

STACK  SEGMENT STACK

DW 256 DUP(?)

TOP		LABEL WORD

STACK	ENDS

DATA	SEGMENT

ARRAY	DB 200 DUP(?)

DATA	ENDS

CODE	SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK

START:	MOV AX,DATA

MOV DS,AX

MOV AX,STACK

MOV SS,AX

MOV SP,OFFSET TOP

LEA DI,ARRAY

MOV SI,DI

MOV CL,[DI]

XOR CH,CH

MOV BL,CH

INC DI

INC DI

AGAIN：	TEST BYTE PTR [DI],80H

JZ POSI

INC BL

POSI： INC DI

LOOP AGAIN

MOV [SI+1],BL

MOV AH,4CH

INT 21H

CODE	ENDS

END START

（1）在ARRAY的第一个单元的作用是                   。

（2）在ARRAY的第二个单元的作用是                   。

（3）该程序所完成的功能是                           。

6、（10分）阅读下列程序段，并回答问题

……

X		DB ？

Y		DB ？

Z		DB ？

……

START：MOV   AL,X

MOV  BL,Y

CMP  A,BL

JZ   NEX1

JA   NEX2

MOV	 CL,010H

JMP  NEX3

NEX1:	MOV CL,0

JMP NEX3

NEX2：	MOV CL,1

NEX3:	MOV Z,CL

……

1）若X和Y单元中的数据分别为2BH和0AH，则Z单元中的数据为      ；

2）若X和Y单元中的数据分别为06H和35H，则Z单元中的数据为     ；

3）该段程序完成的功能是                。

7、（14分）设有n个带符号字节数X1,X2,…Xn存放在以BUFFER为首地址的内存区中，编写程序，统计n个数中正数、负数、零的个数，结果分别存放到Xp、Xm、Xz单元中。要求用完整段定义格式。

# 四、综合设计（30分）

1、（18分）用8K×4位的DRAM芯片，8K×4位的SRAM芯片和3-8译码器74LS138构成一个16K×8位的DRAM和16K×8位的SRAM存储器，8086工作在最小模式,起始地址为0F0000H。要求：

（1）各需要多少芯片？

（2）写出各芯片的地址范围。

（3）画出该存储器的组成框图及其与CPU的连接图。

（4） 编写程序段，将该存储器区域清零。

2、（12分）8088系统中用8255A作打印机接口电路，用PA口（地址是3F0H）作数据输出，PB口（地址是3F1H）作打印机状态输入（最低位为零表示打印机准备好），CPU采用程序查询方式与8255A传送数据。编写程序段，输出存放在内存中2000H:3000H开始的存储区中的200H个字节数。要求：

（1）画出程序流程图。

（2）程序应加适当注释和必要参数说明。