空军工程大学2014年硕士研究生入学试题

考试科目：道路与铁道工程专业基础综合（A卷）   科目代码 806

说明：答题时必须答在配发的空白答题纸上，答题可不抄题，但必须写清题号，写在试题上不给分; 考生不得在试题及试卷上做任何其它标记，否则试卷作废；试题必须同试卷一起交回。

第一部分 土质学与土力学部分（50％）

- 选择题（每小题1.5分，共15分）

- 土样的含水量试验的烘烤温度为(    )。

A. 80～90度  B. 90～95度  C. 105～110度  D. 100度左右

- 土的结构性强弱可用（    ）反映。

A. 饱和度  B. 灵敏度    C. 粘聚力    D. 相对密实度

- 渗流的渗透力也称动水力,其数值(     )。

A. 与水头梯度成正比   B. 与横截面积成正比

C. 与流速成反比       D. 与渗透系数成正

- 在地基固结过程中，外荷载引起的孔隙水压力逐渐转化为有效应力，土的体积也(    ) 。

A. 逐渐增大   B. 逐渐减小   C. 与之无关    D. 不变

- 试验测得甲、乙两土样的塑性指数分别为：Ip甲＝5，Ip乙＝15，则（     ）。

A、甲土样的粘粒含量大于乙土    B、甲土样的粘粒含量小于乙土

C、两土样的粘粒含量相同        D、难以判别

- 地下室外墙、涵洞的侧墙等不产生位移的挡土墙的土压力可按（     ）计算。

A、主动土压力  　B、静止土压力　  C、被动土压力

- 所谓土的含水量，是指（      ）。

A、水的重量与土体总重量之比；      B、水的体积与孔隙的体积之比。

C、水的重量与土体中固体部分重量之比；

- 砂性土的分类依据主要是（      ）。

A、颗粒粒径及其级配   B、孔隙比及其液性指数  C、土的液限及塑限

- 当地基中附加应力曲线为矩形时，则地面荷载的形式为（   ）。

A、条形均布荷载   B、无穷均布荷载   C、矩形三角形荷载

- 土的渗透性越好，则（     ）。

A、强度越小     B、有效应力增长越慢　　C、变形稳定越快

- 判断题（每小题1.5分，共15分）

  - 粉土中毛细水上升高度比砂土高。                      （   ）

  - 测定土的含水量常用的方法有烘干法和酒精燃烧法。      （   ）

  - 击实试验的目的在于测定土的缩限、塑限和液限。        （   ）

  - 渗透力是体积力，其大小与水力梯度成正比，方向与渗流方向一致。

（   ）

  - 地下水位上升, 自重应力分布曲线变缓; 地下水位下降, 自重应力分布曲线变陡。                                        （   ）

  - 假设基底压力保持不变，若基础埋置深度增加，则基底附加应力将增加。                                                （    ）

  - 压缩系数的值越大，表明压缩曲线斜率越大，即压缩曲线越陡。（  ）

  - 通常砂土比饱和粘性土地基沉降稳定的时间要短得多。      （   ）

  - 对同一挡土墙，在填土的物理力学性质相同的条件下，主动土压力小于静止土压力，而静止土压力小于被动土压力。           （    ）

  - 无黏性土坡的稳定安全系数等于土坡坡角的正切值与土的内摩擦角的正切值的比值。                                    （    ）

- 简答题（每小题5分，共25分）

  - 影响饱和土液化的主要因素有哪些?

  - 分析冻胀产生的原因，及冻胀现象对工程的危害？

  - 什么叫动水力？试写出其数学表达式，并分析流砂产生的原因及条件？

  - 砂性土土坡、粘性土土坡的坡高是否受限制？请说明原因？

  - 地基破坏的过程经历哪几个阶段，各自的特点是什么？

- 计算题（共20分）

- 某土层压缩系数为0.50，天然孔隙比为0.8，土层厚1m，已知该土层受到的平均附加应力=60Kpa，求该土层的沉降量。（8分）

- 某重力式挡土墙墙高H＝10m，墙背直立光滑，墙后填土面水平。填土分为两层，上层土体位于地下水位以上，下层土体位于地下水位以下。填土的主要物理力学指标如图所示 , 填土面作用均布荷载，试求该挡土墙上的主动土压力分布、合力大小。（12分）

第二部分 建筑材料部分（50％）

一、填空题（每小题1分，共10分）

1、用于拌制石灰砌筑砂浆或抹灰砂浆时，需将生石灰熟化成石灰膏，其目的主要是            。

2、硅酸盐水泥熟料的主要矿物组成有            ，             、

、               等四种。

3、为保证混凝土的耐久性，在混凝土配合比设计中要控制     和       。

4、沥青的针入度、延度、软化点依次表示沥青的         性            性和            性。

5、测定混凝土和易性最常用的的方法有        试验和          试验2种。

6、道面水泥混凝土的配合比设计是以            强度为设计指标。

7、道路石油沥青100号与60号相比，粘性          、塑性        、温度敏感性        。

8、碳素结构钢质量等级分为      、      、        、         四个等级，质量等级按             划分。

9、烧结多孔砖根据               、              、               、

和             分为优等、一等、合格三个产品等级。

10、孔隙率反映材料本身的        。空隙率反映了松散材料的           。

二、单项选择题（每小题1分，共10分）

1、下列不是碳素钢常温下的基本组织为（  ）。

A、 奥氏体  B、 铁素体  C、 渗碳体  D、 珠光体

2、在粉煤灰化学成分中，(  )约占 45%—60%。

A、Al2O3      B、Fe2O3      C、SiO2      D、CaO

3、评价粗集料力学性能的指标的是（ ）

A、抗压强度    B、压碎值    C、坚固性    D、磨耗值

4、当配制水泥混凝土用砂由细砂改为粗砂时，其砂率（  ）

A、应适当减小；B、不变；C、应适当增加；D、无法判定

5、试拌调整混凝土时，发现拌和物的保水性较差，应采用（ ）的措施来改善。

A、增加砂率   B、减小砂率    C、增加水泥    D、减小水灰比

6、石膏浆体在硬化过程中体积（  ）。

A、 略有膨胀   B、 没有变化   C、 稍有收缩   D、 显著收缩

7、机制红砖在（  ）气氛中烧成。

A、 氧化   B、 还原   C、 先氧化后还原   D、 先还原后氧化

8、提高混凝土拌和物流动性的合理措施有(    )

A、加水    B、保持水灰比不变加水泥浆    C、砂率不变加砂石

D、减水

9、石油沥青中油分主要赋予沥青良好的（ ）。

A. 粘性   B. 塑性   C. 温度敏感性   D. 流动性

10、对混凝土拌和物流动性有显著影响的因素是(   )

A、早强剂    B、用水量    C、砂子级配    D、水泥强度等级

三、简答题（每小题5分，共15分）

1、从石灰的硬化过程简要说明石灰是气硬性胶凝材料。

2、硅酸盐水泥安定性不良的主要原因是什么？国家标准如何控制？

3、试述影响混凝土抗压强度的主要因素。

四、论述题（共15分）

1、试述在制备高性能水泥混凝土中掺入粉煤灰的三个效应及对混凝土产生的综合效果。（8分）

2、试述混凝土减水剂的减水机理，并分别说明如何掺用减水剂达到：①提高强度；②提高流动性；③节省水泥。（7分）

五、计算题：（共25分）

1、若试验室配合比单位用水量为170kg，水灰比为0.5，粗骨料为碎石，水泥实测强度为42.5MPa，试验室强度恰好达到试配强度值（37.7MPa），若每方混凝土多加10kg水，混凝土强度降低率为多少？（12分）

（注：A=0.46  B=0.07，计算结果保留至小数点后一位）。

2、某混凝土配合比设计时取W/C=0.62，W=175 Kg，体积砂率（砂体积占砂石总体积比值）Sp=0.29，含气量百分数a=1，水泥密度ρc=3.1g/cm3，砂表观密度ρs=2.65 g/cm3，石表观密度ρg=2.75 g/cm3，试用绝对体积法计算该配比。若该配比直接用于工程施工，工地砂含水率为3%，石含水率1%，试计算施工用料。（材料体积、用量保留至整数）（13分）