空军工程大学2014年博士研究生入学试题

考试科目：飞行器结构强度及其推进系统特性（A卷） 科目代码 3009

说明：答题时必须答在配发的空白答题纸上，答题可不抄题，但必须写清题号，写在试题上不给分; 考生不得在试题及试卷上做任何其它标记，否则试卷作废，试题必须同试卷一起交回。

第一部分  飞机结构疲劳与断裂分析部分（50分）

1.名词解释：（15分）

疲劳缺口系数

应变疲劳

平面应力状态

循环应变软化

应力腐蚀

2.提高疲劳强度的措施有哪些。（10分）

# 3.简述局部应力-应变法的基本思想。（10分）

# 4.某飞机构件在100飞行小时内所承受的疲劳载荷谱及有关数据如表所示。现在试验中以100飞行小时作为一个加载程序，将其简化成三级加载。试用线性累积损伤理论（miner理论）确定其简化试验谱。（15分）

| △g | 1+△g | бimax(kg/ m m2) | Ni | ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 | 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 | 1081 1314 1503 1681 1860 1980 | 1.00×106 3.10×104 1.20×104 5.60×103 2.35×103 7.20×102 | 2400 54.9 6.4 1.23 0.14 0.02 |

第二部分  发动机特性与使用特性部分（50分）

一、名词解释（每小题3分，共15分）

1．超音速进气道的特性

2．压气机的流量特性

3．燃烧室的使用特性

4．发动机的使用特性

5．发动机特性

二、分析简答题（第1、2小题每题5分，第3小题10分，共20分）

１．示意画出某涡扇发动机的风扇特性曲线（），并用虚线画出当发动机进口的总温升高时其风扇的喘振边界和低压转子共同工作线的变化趋势。

2．用部件法计算发动机的飞行特性时，需要用到发动机各部件的匹配工作方程和各部件的特性，试列出涡扇发动机的所有匹配工作方程，并说明求解匹配方程需要用到的部件特性。

3．为什么先进的双转子涡扇发动机通常采用分段（组合）调节规律（一般根据或变化分段（组合）调节）？试说明因使用原因导致发动机尾喷管的临界截面面积突然增大时，当处在采用和两种调节规律的或温度段时的发动机主要工作过程参数及性能参数的变化规律。

三、计算题（15分）

某涡扇发动机在地面最大推力状态工作时的性能指标为：推力12500daN、燃料消耗率1.96kg／（daN.h）、空气流量120kg／s。该发动机装机后在11km的高度以数1.286的速度飞行时，测得进气道的总压恢复系数为1.0，试计算此时发动机在最大推力状态工作时的推力、燃料消耗率和空气流量。

(标准大气数据：压力1.01325bar、温度288K；11km高度的大气压力0.22615bar、大气温度216.5K。)