《液压与气压传动》模拟试题四

- 填空题 （24分）

1、液压泵是把原动机的（   ）(1分)能转变为流体的（   ）(1分)能的能量转换装置。

2、液压油的粘度随工作温度上升而（   ）(1分)随工作压力增加而（  ）(1分)。

3、雷诺数Re=(   ) (2分)，它的物理意义是：流体流动时(   ) (1分)力与(   ) (1分)力之比。流体流动时,由层流变成紊流的条件由(   ) (1分)决定，当(   ) (1分)时为层流,当(   ) (1分)时为紊流。

4、通过节流孔的流量特性可由Q=KAΔpm表示，当节流孔口为薄壁小孔时m=(   ) (1分)，当节流孔口为细长孔时m=（   ）(1分)。

5、在变量泵定量马达的容积调速回路中，当负载不变时，液压马达输出的（   ）(2分)是恒定不变的。

6、我国液压油的标准牌号所标明的号数是指该油液在（   ）(1分)温度时运动粘度的（  ）(1分)值。如N68液压油在该温度下的运动粘度 ν＝（   ）(2分)。

7、现有四个三位四通换向阀它们的中位机能分别是O、H、P、M。如果要求执行液压油缸停位准确，且能实现中位液压泵卸荷，那么使用具有（  ）(2分)型中位机能的三位四通换向阀能满足要求。

8、根据节流阀或调速阀在回路中的安装位置不同节流调速回路可以分成（  ）(1分)节流调速、（  ）(1分)节流调速及（   ）(1分)节流调速三种基本形式。

二.  请正确写出下列液压元件名称。（12分，每个3分）

- 画出下列液压元件职能符号，并注明相应油口。（12分）

1.减压阀 (3)                      2.液控单向阀(3)

3.三位四通手动换向阀(3)            4.溢流调速阀 3)

- 简答题（32分）

- 何谓液压冲击？可采取那些措施来减小液压冲击？(8)

- 简述溢流阀与顺序阀的主要区别。（8）

- 何谓气穴现象？它有哪些危害？通常采取哪些措施防止气穴及气蚀？（8）

- 齿轮泵的困油现象及其消除措施？（8）

- 分析计算题（共20分）

1、如图1示，液压泵的流量Q＝180L/min，液压油的运动粘度=30×10－6 m2/s，密度 ρ＝900 kg/m(，管径d=7.5cm，局部压力损失系数ξ网＝1.3,ξ弯 =1.7,不计沿程损失，油液的空气分离压 pg=0.4×105Pa，求液压泵吸油口处不产生气穴时液压泵的安装高程h应以何界？ （10分）

图1

2、画出差动回路，假设系统流量为Q，油缸活塞直径为D，活塞杆直径为d，分析计算输出力和活塞运动的速度。（10分）