稿件编号：201510110357     审结日期：2015-10-19

舰载机自动着舰控制系统设计与仿真

高  丽，吴文海，梅  丹，曲志刚

(海军航空工程学院青岛校区，山东青岛 266041)

摘要：为了进一步提高着舰精度，针对具有舰尾流扰动、参数不确定性、舵面故障以及非线性干扰的着舰姿态控制系统设计L1自适应增广控制器，并进行舰载机特性仿真分析。在某型固定翼舰载机建模和分析基础上，设计具有分段连续自适应律的L1控制器，用于补偿着舰纵向内回路中实际存在的舰尾流干扰和不确定性的不利影响，实现了自动着舰轨迹精确跟踪控制。仿真结果表明，L1自适应着舰姿态内回路控制器，对着舰轨迹具有精确跟踪能力和抗干扰能力。（摘要务必包含目的、方法、结果、结论4大要素，请参考本刊改写摘要，定稿后重新英译）

关键词：L1自适应控制；自动着舰；参数不确定性

中图分类号： V249                    文献标识码：A

Modeling and Simulation of the Carrier Aircraft for Automatic Carrier

Landing Control System

Gao Li, Wu Wenhai, Mei Dan, Qu Zhigang

(Naval Aeronautical Engineering Institute Qingdao Branch, Qingdao 266041, China)

Abstract：Based on the systematic research on the type of fix-wing aircraft, an augmentation controller based on L1 adaptive is developed as the inner-loop controller for carrier landing. L1 adaptive with piecewise continuity is used to compensate mismatched uncertainties and external disturbance. Simulation results show that L1 adaptive controller can deal with system uncertainties, actuator failures and external disturbance, and have better disturbance rejection ability to the airwake. （摘要务必包含目的、方法、结果、结论4大要素，请参考本刊改写摘要，定稿后重新英译）

Key words：L1 adaptive control; automatic carrier landing; parametric uncertainty

### 0 引言

国内外对舰载机着舰问题的研究主要集中于着舰引导技术和控制等方面，由于着舰控制问题的复杂性，多数研究主要集中于经典和鲁棒控制方法，用于解决自动着舰控制系统的参数优化、提高控制精度和系统鲁棒性、降低数据链噪音的不利影响等问题[1-4]。经典PID引导控制律简便直观易于工程实现，但是在一定程度上基于经验和试凑的设计方法，不易满足高性能的控制要求。非线性控制方法在飞行控制上的应用虽然已经比较成熟，但是由于着舰控制问题非常复杂，将非线性控制应用于着舰控制成为我国近期的研究热点。笔者主要研究如何将L1自适应方法[5,6]应用到自动着舰控制上，用于补偿恶劣着舰环境等不确定性的影响，以进一步提高着舰精度。

### 1 着舰控制系统建模与分析

1.1舰载机动力学建模

基于飞行器建模的一般假设，不难给出舰载机六自由度非线性运动方程的一般形式，具体推导过程可参考文献[7,8]。

舰载机在航迹坐标系中的质心运动方程为式（1）：

（1）

式中，为突风迎角为突风侧滑角

（2）

由式（2）可看出，和由2个部分组成：一部分是由风速造成的和，另一部分是由航迹速度造成的和。由于着舰时的舰尾流风速远小于舰载机空速，因此可近似求出及值：

（3）

相对于大地坐标系的运动学方程为式（4）：

（4）

假设舰载机具有对称平面，因而。舰载机转动动力学方程为：

（5）

根据机体坐标系与大地坐标系之间的转换关系，得到机体坐标系转动角速度在机体坐标系内的投影值，进而可得转动运动学方程：

（6）

另外侧滑角、航迹速度迎角及航迹滚转角的关系如式（7）：

（7）

将气动数据及上述动力学和运动学方程，在Matlab环境中建立舰载机模型，并且重点考虑舰尾流以及甲板运动的影响，可以建立舰载机着舰非线性全量仿真模型，并作为后文仿真和分析的基础。假设舰载机着舰下滑采取、及的常值状态，以一定的、、、、、、、及为初值，求解出速度52m/s，高度115m时舰载机下滑状态的配平值。以该配平结果为初始条件，利用建立的着舰下滑数学模型对扰流存在下，不加控制的着舰下滑过程进行舰载机特性仿真分析。

1.2 着舰引导控制系统安全性的影响因素

舰载机下滑着舰过程中着舰环境非常复杂。舰载机着舰时受到舰尾气流等扰动的影响：舰尾气流等扰动的影响；母舰体在海上航行还会受浪涌影响下，舰体将会产生纵摇、横摇、上下起伏等甲板运动，使甲板上的着舰点成为三自由度活动点；这些因素极大地增加了舰载机的着舰难度，严重地影响了着舰安全。

由于舰尾流具有非线性、非定常、随机性等特点，舰尾流模型的建立也十分困难。根据MIL-F-8785C军用规范，舰载机在下滑飞行进入距舰尾800m水平距离范围后，受扰流影响明显，航迹及各姿态角将发生变化。以下仿真说明舰尾流对航迹的影响。

如图1所示，舰尾流中的周期性扰动及随机扰动对着舰轨迹几乎不存在影响；而稳态尾流分量和随机自由大气紊流分量将使着舰轨迹上偏于理想下滑道，产生较大的垂直和水平误差。在着舰过程中，随机自由大气紊流分量将使舰载机的着舰轨迹不断地上偏，并且上偏量随着作用时间的延长不断增大，对着舰轨迹控制造成严重的影响；稳态尾流分量同样使舰载机上偏，然而，由于稳态尾流值由距舰尾距离的变化规律决定，上偏量在一定距离之后趋于平稳。

图1 舰尾流对舰载机着舰轨迹的影响（该图中的线段显示得不太清楚，请作者进行修改。）

航母在航行时，由于受到风浪等因素的影响，会产生各种不规则的六个自由度的运动，其中以纵摇、横摇和升沉对航母的影响最为显著。因此，在研究母舰运动对舰载机着舰的影响时，主要考虑这三个自由度的运动。图2说明甲板运动使舰载机产生着舰误差，其中尤以纵摇与升沉运动对舰载机着舰点相对于理想着舰点误差的影响起主要作用，而横摇的影响不大。

图2 舰载机着舰相对于斜角甲板的航迹（该图中的线段显示得不太清楚，请作者进行修改。）

此外，着舰引导系统引导信息的误差、舰面效应、人的因素等也直接影响着舰的准确性与安全性。因此，开发对航迹跟踪控制性能好，对各种不确定性抗干扰能力强，鲁棒性好的着舰引导控制系统意义重大。

### 2 舰载机着舰引导控制系统设计

2.1 着舰飞行控制系统结构

传统着舰控制律设计中，早期一般通过姿态角控制实现航迹控制，后来引入反馈以加快纠偏速度、有效抑制气流扰动；但是由于着舰过程中所具有的多种不确定性因素限制了控制性能的进一步提高。

舰载机着舰引导控制系统基本结构如图3。引导律的作用是滤除噪声并将着舰过程中的高度误差转化为姿态角指令，飞控系统控制律按照通过数据链传输的引导指令控制飞机沿理想下滑轨迹安全着舰。笔者针对具有不确定动力学影响、控制舵面故障以及非线性干扰的姿态控制问题，设计了L1自适应增广控制器，作为下滑着舰控制的内回路控制器，并研究其对着舰轨迹的跟踪能力以及抗干扰能力。

图3 自动着舰引导系统结构图

2.2  L1自适应姿态控制器设计

具有迎角恒定的动力补偿系统的飞机动力学具有短周期特性，因此设计姿态控制系统时可采用短周期动力学。不考虑重力和推力的影响，刚体飞机俯仰动力学可以表示为[9]式（8）：

（8）

式（8）中，，是迎角，是俯仰角，q是俯仰角速度；控制u为升降舵偏转角；表示未知系统矩阵不确定性；是符号已知的未知常数，表示伺服控制舵面的故障；表示未知被控对象俯仰力矩非线性不确定性以及外部时变干扰。

控制指令信号表示为

.       （9）

设计标称固定增益控制器稳定飞机并且使得输出跟踪指令

（10）

式中和分别为标称反馈和前馈增益矩阵，是分段连续且有界的向量，并且。指令输入。

当不存在不确定性（）时，线性闭环动态具有如式（11）：

（11）

式中，是Hurwitz的。闭环系统（11）一般作为自适应设计的参考模型。

由式（9）~（11），闭环系统（8）可表示为

（12）

考虑如下状态预测器

（13）

自适应参数估计由以下自适应律[5]生成

（14）

式中，是预测器误差，是自适应增益，P是Lyapunov方程的解。投影算子[10]确保自适应估计值不会超出各自的有界集：，，，，。

自适应控制律可由如下反馈回路生成[5]

（15）

式（15）中，于是，由式（13）~（15）构成L1控制器。

### 3 仿真与分析

设置仿真初始条件为：下滑道入口高度115m、速度52m/s、基准迎角、航迹下滑角，在最后8s加入扰动气流。PIDD控制器利用Matlab工具进行非线性优化后得到参数为：＝0.612、=0.099、＝0.827、=0.000。系统具有不确定性：30%升降舵效率故障，也即；俯仰静不稳定性增加20%，也即。假设甲板运动能够准确预测并补偿，并且动力补偿系统能够使得迎角保持恒定。

由图4可知，无不确定性时，标称控制器能够理想跟踪下滑线；具有上述不确定性时，迎角、俯仰角以及航迹角均受到较大的扰动，标称控制器的最终着舰垂直误差为0.470m，水平误差为7.683m，满足着舰规范要求，但不位于理想着舰偏差区，需要进一步减小偏差。

图4标称控制器下滑高度误差

由图5可知，考虑上述不确定性时，自适应补偿使得迎角、俯仰角以及航迹角均未受到较大的扰动，俯仰角和航迹角的变化趋势类似，应用L1自适应控制器使得对气流扰动的抑制作用和处理其他不确定性的能力大大改善，最终着舰垂直误差为-0.190m，水平误差-3.107m，即在理想着舰点下方，满足着舰规范要求，并且位于理想偏差区。

图5  L1自适应控制器下滑高度误差

由上述分析和仿真结果表明，L1自适应着舰控制律能够较好地抑制舰尾流扰动和处理参数不确定性以及作动器故障等情况，能保证控制舵面的偏转不超出伺服控制的饱和约束。

### 4 结论

仿真表明，该L1自适应控制器能够处理参数不确定性、舵面故障、外部干扰，并且具有抑制稳态尾流的能力。

# 参考文献

彭兢. 舰载飞机进舰着舰的自动引导和控制研究[D]. 北京: 北京航空航天大学, 2001.引文页码

邓娟. 舰载飞机自动着舰纵向控制系统设计的理论与仿真研究[D]. 上海：复旦大学, 2010. 引文页码

Nicholas A. Automated Carrier Landing of an Unmanned Combat Aerial Vehicle Using Dynamic Inversion [D]. Department of the Air Force Air University, 2007. 引文页码

Steinberg L, Marc, Anthony B P. A Comparison of Neural, Fuzzy, Evolutionary, and Adaptive Approaches for Carrier Landing[C]. Proceedings of the AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference. AIAA-2001-4085. 引文页码

Cao C, Hovakimyan N. Design And Analysis of A Novel L1 Adaptive Control Architecture with Guaranteed Transient Performance [J]. IEEE Transactions on Automatic Control. 2008, 53(2): 586-591. 引文页码

Wang J, Hovakimyan N, Cao C. Verifiable adaptive flight control: unmanned combat aerial vehicle and aerial refueling[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2010, 33 (1): 75-87.

肖业伦, 金长江. 大气扰动中的飞行原理[M]. 北京: 国防工业出版社, 1993卷:77-81.

胡国才，王奇，刘湘一，郭卫刚. 舰尾流对舰载飞机着舰轨迹及动态响应的影响[J]. 飞行力学, 2009, 27(6): 18-25.

Amir A, Hovakimyan N. Design Examples: Adaptive Tracking Control in The Presence of Input Constraints for a Fighter Aircraft and a Generic Missile[R]. San Francisco, CA: AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, AIAA-2005-6444, 2005. 引文页码

Pomet J B, Praly L. Adaptive Nonlinear Regulation: Estimation From The Lyapunov Equation[J]. IEEE Transactions in Automatic Control. 1992, 37(6):729-740.

第一作者简介：高丽（1982），女（汉），山东临朐，讲师，博士，从事先进飞行控制技术研究。

具体意见：
1、舰载机的纵向自动着舰控制系统实际上已经成为我国近期的研究热点，已经发表的类似论文比较多，因此审稿者建议对前言部分提法做适当修改。
2、由于该文中的数学表达式中有些符号显示不清楚，请作者将文中的所有数学表达式全部用公式编辑器改写，与文字统一编排，不要用图片方式粘贴。
3、建议作者可否在仿真分析部分补充仿真模型（含仿真模型图）相关内容。
4、对文稿个别文句的修改请作者斟酌。