稿件编号：201604140155          审结日期：2016-05-10

# 某轮式自行火炮的平衡轴支架优化设计

田家林，郭张霞，张莹

# （中北大学 机电工程学院，太原 030051）

摘要：为提高轮式自行火炮工作性能和安全系数，针对轮式自行火炮的工况特性，对平衡轴支架进行优化设计。建立轮式自行火炮平衡轴支架的有限元模型，依据平衡轴支架的结构受力特性及技术设计要求，利用ANSYS Workbench中的Design Exploration对其进行优化设计，在满足强度的条件下对支架进行减重优化。分析结果表明：优化后的支架与原支架相比，最大等效应力增加并且质量减小20.87%，减重效果显著，降低了生产成本，产生了明显的经济效益。该优化过程为其他工程结构的优化设计提供了有价值的参考。（摘要务必包含目的、方法、结果、结论4大要素，请参考本刊改写摘要）

关键词：ANSYS Workbench；轮式自行火炮；平衡轴支架；优化设计；轻量化

中图分类号：TJ818   文献标志码：A

## Optimal Design of Balanced Shaft Bracket of a Wheeled Self-propelled Gun

Tian Jialin, Guo Zhangxia，Zhang Ying

(College of Mechatronic Engineering, North University of China, Taiyuan 030051, China)

Abstract: According to the working condition characteristics of wheeled self-propelled gun, the finite element model of the wheel type self-propelled gun is established. According to the mechanical characteristics and technical design requirements,to optimize the design of the use of Design Exploration by ANSYS Workbench.Weight loss optimization of the balanced shaft bracket under the condition of satisfying the strength.Compared with the original scaffold ,the maximum equivalent stress increases and the quality decreases 20.87%,the weight loss effect is obvious,whice reduces the production cost and the obvious economic benefits.This optimization process also provides valuable reference for other engineering structures. （摘要务必包含目的、方法、结果、结论4大要素，请参考本刊改写摘要，定稿后重新英译）

Keywords: ANSYS Workbench; Wheeled self-propelled gun ;balanced shaft bracket; Optimization design; Light weight

### 0  引言

现代化战争对轮式自行火炮的战术技术性能提出了越来越高的要求。平衡轴支架是轮式自行火炮悬架部分的重要零部件之一，在火炮发射和行进过程中承受巨大的冲击载荷，其结构、刚度以及强度对火炮的战术性能有着重要的影响[1-3]；因此，一个结构良好的平衡轴支架对提高轮式自行火炮工作性能、提高安全系数具有重要意义。在满足结构强度及刚度条件下节省材料和降低成本，对平衡轴支架进行优化设计，具有明显的经济效益和社会效益。

笔者以某轮式自行火炮平衡轴支架结构为优化对象，依据车辆行驶实际工况时平衡轴支架的结构受力特性及其技术设计要求，以提高平衡轴支架强度和减轻重量。笔者在Proe/E环境下对平衡轴支架参数化建模，导入ANSYS Workbench中利用ANSYS Workbench Environment的优化设计模块，对平衡轴支架进行灵敏度分析和目标驱动优化设计，最终达到提高强度和减轻重量的目的[4-6]。

### 1  平衡轴支架的参数化建模

1.1  参数化建模

ANSYS Workbench本身带有CAD建模软件Design Modeler(DM)，但DM三维建模非常复杂，所以采用Pore/E进行平衡轴支架的三维建模，Proe/E可以和ANSYS Workbench无缝连接，将用Proe/E建立的三维模型导入到ANSYS Workbench中进行有限元分析，其中的参数化数据也传递到ANSYS Workbench中。

由于平衡轴支架的结构比较复杂，考虑到减小工作的计算量，笔者对平衡轴支架三维模型在不影响其精度的情况下进行必要的模型简化：不重要区域的小尺寸区域可被忽略；去除模型上的螺纹、倒角等细节特征。在Proe/E中建立的简化模型如图1。

1.2  模型参数化设置

在Proe/E中指定平衡轴支架高度DS1、板簧安装孔直径DS2、板簧安装孔位置高度DS3为参数，并设定参数关系：支架宽度=0.5*DS1、主肋板前宽度=DS1/6、主肋板前宽度=主肋板后宽度，通过Proe/E与ANSYS Workbench的无缝连接将参数化的三维模型导入ANSYS Workebench中。

图1  平衡轴支架三维模型

### 2  平衡轴支架优化设计

2.1  优化设计数学模型

（2.1的优化模型设计中，目标函数最优设计有两种情况：一是最大化，二是最小化。论文的公式（4）中只写了最小化，可以考虑写为Opt（优化）的形式，包括了最大和最小）

优化设计包括设计变量、约束条件及目标函数三要素。设计变量通常是由的个变量组成的维列向量表示：

(1)

式中，为设计变量向量；为第个设计变量；为设计变量的个数。

按数学表达式的不同，约束条件可以分为等式约束和不等式约束。其形式如下：

(2)

(3)

式中，为等式约束的数目；为不等式约束的数目。

目标函数就是要求的最优设计性能，是关于设计变量的函数。目标函数的表示形式：

(4)

或       (5)

优化设计的数学模型的一般模式为：

求设计变量，使

(6)

且满足约束条件

(7)

2.2  平衡轴支架的ANSYS Workbench有限元分析

2.2.1  材料属性设置

将平衡轴支架的参数化模型导入ANSYS Workbench后，首先定义其材料属性，包括弹性模量、泊松比、密度等，平衡轴支架采用的材料是ZG650-830，其屈服极限为650 Mpa，并且在分析中定义为各向同性结构材料。材料的详细属性设置如表1所示。

表1  材料属性值

| 属性名称 | 属性值 |
| --- | --- |
| 密度/() | 7 800 |
| 弹性模量 | 2.1E+11 |
| 泊松比 | 0.3 |

2.2.2  支架的有限元模型

对支架采用自由网格划分的方法,尺寸控制选用Element Size，网格划分类型为协调分片算法(Patch Conforming)，采用四面体(Tetrahedrons)网格，对肋板等可能应力集中的地方进行必要的网格细化，以保证后期分析结果的准确性。有限元模型划分为76 216个单元，118 730个节点。平衡轴支架的有限元模型如图2所示。

图2  支架有限元模型

2.2.3  加载与求解

2.2.3.1  边界条件

平衡轴支架与车架的安装面约束其垂向(Z向)自由度，约束安装螺栓孔的纵向(Y向)和切向(X向)的自由度[7]。

2.2.3.2  加载条件

平衡轴支架的受力主要包括:板簧安装孔的垂向力和纵向力、板簧偏心产生的弯矩、下推力杆的推力/拉力以及板簧安装面的侧向力[8]。平衡轴支架所受力的大小和类型跟车辆行驶的状态有关，包括：静平衡工况、加速工况、转向工况等。为了简化步骤和说明问题，笔者只选择一种工况进行分析，按照实际载荷的方向，分别在板簧安装孔施加垂直方向载荷110 KN，水平方向的力矩110 KNm，作用于推力杆安装处的水平方向载荷110 KN。求解后得到支架的最大等效应力为371.58 Mpa。

### 3  优化方案

3.1  设置参数

指定Pro/E中的参数平衡轴支架高度DS1、板簧安装孔直径DS2、板簧安装孔位置高度DS3分别对应Workbench中P3、P2、P1，并将其设置为输入参数，模型重量P4、最大等效应力P5设置为输出参数,在不影响平衡轴支架各种性能的前提下设定各参数的变化范围。各参数的初始值和变化范围如表2所示。

表2  各参数的初始值和变化范围

| 参数 | 初始值 | 变化范围 |
| --- | --- | --- |
| P1/mm | 300 | 260～340 |
| P2/mm | 120 | 105～135 |
| P3/mm | 90 | 80～100 |
| P4/Mpa | 371.580 | <650 |
| P5/kg | 56.893 | - |

3.2  优化尺寸敏感度分析

优化尺寸敏感度分析是通过一定的数学方法和手段，显示输出参数关于输入参数的敏感性，借此选出对支架静动态性能影响较大的尺寸，进而对支架进行必要的优化设计[9]。

在ANSYS Workbench中添加响应面系统(Response Surface)，选择3个输入参数进行响应面计算，完成后查看其局部敏感度图。如图3所示。

（1. 因采用黑白印刷，请作者将不同颜色的曲线改用其他表现形式，文字部分也请作相应修改；2. 插图中横、纵坐标的标目是物理量时，标目均应采用“量符号/单位符号”,如“m/kg”，若横纵坐标有单位，请作者添加；3. 请作者将图中英文部分改为中文，谢谢！）

图3  局部敏感度图

图3中优化尺寸的敏感度为正值，表示当这个尺寸增大时，目标函数的值会相应增大；相反，当敏感度为负值，表示当这个尺寸增大时，目标函数的值会相应减小。可以看出，平衡轴支架高度对支架质量和最大等效应力的影响最大。

3.3  目标驱动优化

ANSYS随机在各参数所设定的边界范围内选择足够数量的测量点采用默认的中心复合法进行组合，自动生成15个设计点，每一个设计点即代表一种支架的优化方案。

当响应面计算完成后，可以查看其设计空间图，根据目标函数可以在设计空间图确定最优条件和最优区域。图4为平衡轴支架的重量和最大等效应力。

(a) 平衡轴支架重量

（b) 最大等效应力

图4  设计空间图

（1. 插图中横、纵坐标的标目是物理量时，标目均应采用“量符号/单位符号”,如“m/kg”，若横纵坐标有单位，请作者添加；2. 请作者将图中英文部分改为中文，谢谢！）

ANSYS Workbench的DX(Design Exploration)提供了2种目标驱动优化方式，分别为：响应面优化(Response Surface Optimization)、直接优化(Direct Optimization)，笔者采用直接优化的目标驱动优化方式[10]。

在进行最优化处理时，笔者采用screening优化方法，以重量、最大等效应力为目标求解，将重量设计为目标最小，最大等效应力设计为目标最大，设定重量和最大等效应力重要程度为Higher，其他均为默认值。计算完成后，得到3组符合要求的点，如表3所示。

表3  优化设计方案

（表3 中的三种设计方案，作者根据“对于最大等效应力最大和重量最小选择重量最小为最后目标”，选择方案A。其实还忽略了另一种情况，就是“选择最大等效应力为最后目标”。这样计算结果可能会发生变化，也会丰富结论。请增加该部分的分析。）

| 组别 | P1/mm | P2/mm | P3/mm | P4/kg | P5/Mpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 89.55 | 122.1 | 273.72 | 45.018 | 614.65 |
| B | 97.65 | 115.35 | 275.94 | 49.443 | 612.98 |
| C | 98.55 | 127.35 | 295.94 | 55.986 | 615.34 |

通过上面3组符合要求的点和各参数对最大等效应力和重量的影响，对于最大等效应力最大和重量最小选择重量最小为最后目标；因此，选择上面3组符合点中的A组作为设计方案。把A组中的各参数作为新的设计点，将平衡轴支架重新建模进行静力学分析，将得到的数据与优化前进行比较如表4所示。

表4  优化前后参数比较

| 参数 | 优化前值 | 优化后值 | 参数 | 优化前值 | 优化后值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板簧安装孔位置高度/mm | 90 | 89.55 | 支架重量/kg | 56.893 | 45.018 |
| 板簧安装孔直径/mm | 120 | 122.1 | 最大等效应力/Mpa | 371.58 | 601.35 |
| 平衡轴支架高度/mm | 300 | 273.7 | - | - | - |

由表4可以看出，优化后平衡轴支架的重量明显减少，在满足结构强度的条件下，平衡轴支架的重量减少了20.87%。可见，该支架结构达到了优化的目的。

### 4  结论

笔者把Pro/E跟ANSYS Workbench进行了有效的结合，可以方便地对平衡轴支架进行建模和优化设计。经过优化，在满足结构强度的条件下，平衡轴支架的重量减少了20.87%，从而降低了生产成本，产生了明显的经济效益。该研究方法不仅为平衡轴支架的优化设计提供了有效的途径，同时也能为其他工程结构的优化设计提供有价值的参考。

### 参考文献：(文献2、3、4、5、8缺少起止页码、卷号，请作者补充)

[1] 梁传建, 杨国来, 王晓锋. 计及多射角工况的火炮上架结构优化设计[J]. 火炮发射与控制学报, 2014, 35(2): 30-34.

[2] 王焕美. 基于重型车的平衡悬架结构优化设计[D]. 湖南: 湖南大学, 2012: 起止页码.

[3] 李学忠. 某重型商用车平衡轴支架轻量化设计与研究[D]. 山西: 中北大学, 2014: 起止页码.

[4] 石作维. 机械结构拓扑优化及其在重型卡车平衡轴支架改进设计中的应用[D]. 安徽:合肥工业大学, 2009: 起止页码.

[5] 冯琦, 王宗彦, 王凡, 等. 某型重卡平衡悬架结构综合优化设计[J]. 机械设计与制造, 2016, 卷号(1): 258-261.

[6] 杨建伟, 石启龙, 李捷, 等. 基于ANSYS的断开式平衡轴支架疲劳特性的分析[J]. 汽车工程, 2011, 33(4): 335-339.

[7] 石作维, 居刚, 吕新生, 等. 基于Hyperworks的平衡轴支架拓扑优化设计[J]. 计算机测量与控制, 2009, 17(1): 78-79, 82.

[8] 宋振超, 王瑞. 某平衡轴安装支架强度有限元分析[J].机械工程师, 2013, 卷号(10): 134-135.

[9] 魏小文, 韩俊花, 王靖, 等. 基于Pro/E和ANSYS Workbench的液压支架底座优化设计[J]. 煤矿机械, 2015, 36(3): 223-225.

[10] 查太东, 杨萍. 基于Ansys Workbench的固定支架优化设计[J]. 煤矿机械, 2012, 33(2): 28-30.

作者简介：田家林（1990-），山东枣庄人，男，硕士研究生，从事专业：火炮、自动武器与弹药工程；轮式自行火炮悬挂系统研究，通讯地址：山西省太原市中北大学机电工程学院，联系电话：15234093722，Email：1034180342@qq.com

凡属基金项目（或立项的科研/开发课题）等，请给出基金名称（或项目名称）和编号。

修改建议：

1. 摘要务必包含目的、方法、结果、结论4大要素，请参考本刊改写摘要，定稿后重新英译；

2. 因采用黑白印刷，请作者将图3中不同颜色的曲线改用其他表现形式，文字部分也请作相应修改；

3. 图3、图4中横、纵坐标的标目是物理量，标目均应采用“量符号/单位符号”,如“m/kg”，若横纵坐标有单位，请作者添加；

4. 请作者将图3、图4中英文部分改为中文，谢谢！

5. 文献2、3、4、5、8缺少起止页码、卷号，请作者补充；

6. 论文得出的结论，应充分考虑其计算过程时的限定约束条件。不能脱离了限定条件而只表述结论，这样普时性不好。论文的最大应力分析，是同371.58进行比较，而该值是只选择一种工况分析的计算结果。论文中提到，“平衡轴支架所受力的大小和类型跟车辆行驶的状态有关，包括：静平衡工况、加速工况、转向工况等，为了简化步骤和说明问题，笔者这里只选择一种工况做分析”，明显还有其他的工况没有考虑在内，得出的最终比较结论也可能存在条件的选择性。

7. 表3 中的三种设计方案，作者根据“对于最大等效应力最大和重量最小选择重量最小为最后目标”，选择方案A。其实还忽略了另一种情况，就是“选择最大等效应力为最后目标”。这样计算结果可能会发生变化，也会丰富结论。请增加该部分的分析。

8. 2.1的优化模型设计中，目标函数最优设计有两种情况：一是最大化，二是最小化。论文的公式（4）中只写了最小化，可以考虑写为Opt（优化）的形式，包括了最大和最小。