稿件编号：201507010244     审结日期：2015-07-14

# 某型车载炮电气检测系统的设计与实现（如采用建议题名，请重新英译）

雷凌毅1，张  毅2，魏正兵1，雷  超1

(1. 中国兵器工业第五八研究所军品部，四川 绵阳 621000；2. 成都晋林工业制造有限公司，四川 彭州 611900)

摘要：针对某型车载炮电子电气设备组成多，结构复杂，系统具有层次性、相关性和综合性的特点，设计一套基于某型车载炮电子电气设备的电气检测系统。采用自动测试设备(auto test equipment，ATE)与机内测试(built-in test，BIT)技术组合测试的方法，介绍其工作原理，分别从系统组成、工作流程、专家系统和软件设计方面对系统进行详细阐述。试验结果表明，该电气检测系统能实现某型车载炮电气系统的故障诊断与日常维护，显著提高某型车载炮电子电气设备的故障定位精度和故障隔离率，有效增强某型车载炮电气系统的可测试性和维修性。（摘要务必包含目的、方法、结果、结论4大要素，请参考本刊改写摘要，定稿后重新英译）

关键词：电气检测系统；ATE技术；BIT技术；故障诊断

中图分类号：   文献标识码：A

## Design and Implementation of

## Electrical Test System of Truck-mounted Gun（如采用建议题名，请重新英译）

Lei Lingyi1, Zhang Yi2, Wei Zhengbing1, Lei Chao1

(1. Dept. of Armament Products, No. 58 Institute of China Industries, Mianyang 621000, China;

2. Chendu Jinlin Industry Manufacturing Co., Ltd., Pengzhou 611900, China)

Abstract: For Truck-mounted Gun has numerous electrical and electronic equipment, complex structure, the system has hierarchy, relevant and comprehensive features, to design a kind of electrical test system based on electrical and electronic equipment of Truck-mounted Gun with ATE and BIT technology, and to achieve fault diagnosis and daily maintenance. Experimental results demonstrate that electrical test system can significantly improve fault location accuracy and fault isolation rate of the electrical test system of Truck-mounted Gun. （摘要务必包含目的、方法、结果、结论4大要素，请参考本刊改写摘要，定稿后重新英译）

Keywords: electrical test system; ATE technology; BIT technology; malfunction diagnosis

### 0  引言

某型车载炮电气系统主要以火控计算机为核心，包含随动控制器、伺服驱动器、姿态角传感器、高低/方位角度传感器、定位定向导航装置、通信控制器和各行程开关等设备，各设备具有结构紧凑、集成度高及功能强等特点，同时技术复杂。虽然大部分设备在设计时均采用了机内测试(built-in test，BIT)[1]技术，但由于经济成本等因素的制约，电气系统各个单体不可能在所有功能模块上均使用BIT技术，不可能完全完成故障隔离和达到较高的故障隔离率要求。因此，需要用自动测试设备(auto test equipment，ATE)[2]来完成故障检测和故障隔离。ATE主要完成电气系统不能自测试信号的采集、分析及处理，并获取电气系统BIT测试结果，根据这2部分数据完成电气系统的故障检测和故障隔离。

采用BIT和ATE组合测试技术的电气检测系统，融合了BIT与ATE各自的优点，涵盖了某型车载炮电气系统内部功能和外部接口功能测试，能显著提高电气检测系统的故障诊断能力和保障效率[3]。

### 1  工作原理

电气检测系统可以在野战条件下通过2种测试方式完成对某型车载炮电子电气设备的日常维护和故障诊断，并可将故障定位至最小可更换单元，为操作人员提供维修指导。

第一种方式采用BIT技术，利用被检测设备自身所具有的BIT测试功能，通过RS232或CAN总线接收设备自检数据信息，对自检数据进行分析，根据数据分析结果进而将故障定位到可更换单元[4]，如图1。

图1  第一种测试方法原理图

第二种方式采用ATE技术，对车载炮电子电气设备工作状态的关键信号进行测试，利用故障诊断专家系统对测试结果进行推理分析，将故障定位到可更换单元，如图2。

图2  第二种测试方法原理图

### 2  系统设计

### 2.1  系统组成

电气检测系统由通用检测子系统、专用适配器、线缆检测仪、打印机和检测线缆组成，其系统组成结构如图3所示。

图3  电气检测系统组成结构图

通用检测子系统包括加固显示器、加固计算机、键盘、鼠标、PXI检测设备和通用接口适配器等ATE测试设备，主要用于接收分析各被测对象自检信息，采集处理各被测对象的可测试信号，运行专家测试系统，完成故障分析和故障诊断[5]。

专用适配器主要实现通用检测子系统与车载炮电子电气设备之间测试信号的转接和调理、测试指令的解析和通信数据的处理。

线缆检测仪用于完成车载炮电缆的短路、断路和绝缘性能检测。

打印机用于打印车载炮使用维护文件资料、测试记录、日常维护结果报表和故障诊断报表等信息。

### 2.2  系统工作流程

2.2.1  日常维护

以文字信息为引导，根据提示及要求完成各项基本维护保养工作；采用被保障设备自检，通用检测子系统测试被保障设备关键点信号数据，完成数据分析，判断被保障装备的状态，最后生成日常维护结果报表。其工作流程如图4所示。

图4  日常维护流程图（请将“开始”改为椭圆框）

2.2.2  故障诊断

以故障现象为引导，在系统软件故障诊断系统中根据故障现象，选取测试点，获取测试点的信号测试数据，并对其进行分析与处理，根据分析结果实现故障诊断与故障定位；指导维修人员完成故障排除，最后生成故障诊断报表。其工作流程如图5。

图5  故诊断流程图（请将“开始”改为椭圆框）

### 2.3  专家系统设计

某型车载榴弹炮电子电气设备组成多，结构复杂，系统的故障具有层次性、相关性和综合性的特点。层次性即指高层次的故障可由低层次的故障引起，而低层次的故障必定引起高层次的故障；相关性是指某一结构单元或联系发生故障后，势必导致与它相关的元素或联系的状态变化，进而可能引起相关元素或联系自身也发生故障；综合性则指任何一个原发性故障的发生都存在多条潜在的引发故障。因此，某型车载炮武器系统是一个多故障并发系统，这样的系统故障诊断是比较困难的。

针对该型车载弹炮电气系统建立了由规则和故障树组成的知识库，知识的获取过程是从车载炮的故障现象入手，寻找导致故障现象发生的全部因素，再找到造成下一级事件发生的全部因素，一直定位到产生故障的部件或板卡，再编制出反应推理过程的故障图。绘制出故障图以后，按层次进行分解，整理出故障诊断的规则。

推理机是本系统的核心，它根据获得的故障现象和知识库中的知识，按照正向推理策略，采用精确推理和模糊推理相结合的方式，实现从故障现象到故障原因的推理过程。基于故障树的推理是利用故障现象信息和故障树节点间的逻辑关系进行推理，利用异常节点作为推理的起始点，利用辅助信息进行假设排除，最终确定故障原因，定位故障部位。某型车载炮电子电气系统共统计50个基本故障现象，每一个故障现象对应一棵故障树和一个故障流程图。

系统推理机整体处理流程如图6所示。

图6  推理机整体流程图（请将“开始”改为椭圆框）

### 2.4  软件设计

电气检测系统软件主要完成日常维护的引导、提示，故障诊断和维修引导，维护或者维修记录等功能，同时软件还完成备件管理、履历书管理和用户管理，并且具备自检功能。软件功能构成框图如图7所示。

图7  软件功能构成框图

电气检测系统采用Delphi搭建软件架构，开发程序界面，驱动各信号测试模块等具体事件。采用SQL Server 2000完成数据库编程，建立故障诊断、日常维护专家系统知识库。程序运行主界面如图8。

图8  程序运行主界面

### 3  系统应用情况

电气检测系统装配于某型车载榴弹炮机电检修维护车上，并随机电检修维护车完成外贸鉴定定型试验。目前，某型车载榴弹炮的保障维护设备已出口多个国家，并取得了明显的经济效益和社会效益。

### 4  结束语

该电气检测系统采用ATE技术与BIT技术相结合的方式，根据故障现象构建故障专家知识库，完成某型车载炮电气系统的故障诊断和日常维护等功能，具有测试内容全面、故障定位准确和故障隔离率高等特点，能有效提高车载炮电气系统的可测试性和维修性。

### 参考文献：

[1] 温熙森, 徐永成, 易晓山, 等. 智能机内测试理论与应用[M]. 北京: 国防工业出板社, 2002: 起止页码.

[2] 赵继承, 顾宗山, 吴昊, 等. 雷达系统测试性设计[J]. 雷达科学与技术, 2009, 7(3): 174-179.

[3] 姜静, 张小平, 孙校书. BIT和ATE组合测试技术及其应用[J]. 海军航空工程学院学报, 2006, 21(3): 383-385.

[4] 李永军. 基于BIT的电子装备与故障预测系统[J]. 兵工自动化, 2005, 24(2): 22-23.

[5] 李志宁, 第二主要责任者, 第三主要责任者, 等. 自行火炮火控系统检测设备研制[J]. 测试技术学报, 2002, 16(专刊): 775-778.

修改意见：

1) 文中的图1～图8无相关用语表述，请增加；

2) 在文中的“2.3  专家系统设计 ”节中应增加：故障树的图示和论述；应列出故障诊断知识库表并给以论述。

凡属基金项目（或立项的科研/开发课题）等，请给出基金名称（或项目名称）和编号。

第一作者简介：雷凌毅（1979—），男，四川人，硕士，工程师，从事嵌入式系统设计、控制及智能检测研究。