考试科目：924化工原理（专）

一、复习大纲

第1章  流体的流动

- 流体压力的单位和基准；

- 流体静力学方程及其应用；

- 连续性方程、柏努利方程及其应用；

- 流体流动类型与雷诺准数；流体在圆管内的速度分布；

- 流体流动的阻力计算：
(i) 直管阻力：层流与湍流的摩擦阻力，管路粗糙度及量纲分析法；
(ii) 局部阻力计算：阻力系数法与当量长度法；

- 管路计算 — (i)简单管路。

第2章  离心泵

- 离心泵的构造、工作原理和气缚现象；

- 离心泵的主要性能参数及特性曲线（方程）；

- 离心泵的管路特性曲线及方程、工作点；

- 离心泵的汽蚀现象与安装高度；

第3章  传热过程

- 热量传递的基本方式；

- 平壁与圆筒壁的热传导计算；

- 对流传热的计算：(i)传热边界层；(ii) 强制湍流时对流传热系数的
                  经验关联式； (iii) 当量直径概念；

- 传热计算：(i) 传热速率总方程式；(ii) 逆流、并流平均温度差的计算；
          (iii) 总传热系数、热阻的计算；(iv) 传热面积的计算

- 传热过程的强化。

第4章  吸收

- 吸收依据；气~液相平衡—亨利定律及其应用；

- 相间传质 — 双膜理论的内容及要点；

- 总传质速率方程，气膜控制与液膜控制的特征与判断；

- 填料吸收塔的计算：
(i) 吸收的物料衡算与操作线方程；(ii) 最小液气比与吸收剂用量计算；
(iii) 填料层高度的计算——对数平均推动力法和吸收因数法；
                        传质单元高度与传质单元数及其计算；

第5章  蒸馏和精馏

- 蒸馏依据；理想溶液的拉乌尔定律，汽液相平衡图（t~x/y图），

- 精馏原理、汽~液相平衡x~y图、相对挥发度()以及平衡方程式；

- 双组分连续精馏过程的计算：
    (i) 全塔物料衡算；理论板的概念与恒摩尔流的假定；
    (ii) 精馏段与提馏段的操作线方程；
    (iii) 理论板数的确定 — 逐板计算法与图解法；
    (iv) 进料热状态参数q，其物理意义及对精馏过程的影响；q线方程，
    (v) 回流比的影响 — 全回流与最少理论板数，最小回流比与适宜回
                        流比的选择；
    (vi) 理论板数的简捷计算——芬斯克公式；

- 板式精馏塔：
    (i) 板式塔的基本结构；
    (ii) 板式塔的非正常操作现象—漏液，液沫夹带，液泛；
    (iii) 塔板效率——单板效率（Murphree效率），全塔效率；

第6章  干燥操作

  - 湿空气的性质及描述—— 绝对湿度、相对湿度、湿空气的比热容与焓、
                                湿球温度、绝热饱和温度和露点

  - 湿空气的湿度图（H~I图）及其应用；

  - 固体含水量的描述（平衡水量与自由水量，结合水与非结合水）

  - 间歇干燥过程的干燥曲线与干燥速率；

绝热干燥过程的物料衡算、干燥热效率。