挤土夯扩混凝土大头桩在原油储罐地基中的应用

卢强   陈杨

重庆工程职业技术学院    重庆市400037

【摘要】地基的稳固程度在大型储油罐工程中十分重要。因此正确选择夯实地基的方法显得十分重要。目前挤土夯扩大头桩法在大型储罐地基处理过程中已被广泛使用。 本文重点论述了挤土夯扩大头桩法在大型储罐地基处理工程中的应用，并对影响施工质量的因素进行了分析，进而提出了相应的解决方案，以其形成相应的工艺标准从而为以后的同类工程提出指导。

【关健词】储罐  挤土夯扩  大头桩  桩静荷载试验

石油已经成为我们日常生活中密不可分的工业原料。在大量消耗石油和石油储备库的建立同时需要大量的石油储备工程作为配套设施。大型石油储罐的地基要求不能存在不均匀沉降问题。因此这些大型石油储罐设施对地基的要求极为严苛，所以采用合适的地基夯实方法十分重要。目前挤土夯扩混凝土大头桩技术由于其挤土效果明显，单桩承载力高、施工速度快、工期短、造价低、无泥浆排放、适应面广等优点，已经被广泛使用。

1．工程概况

国内某石化原油储罐建设工程储运系统，储罐挤土夯扩混凝土大头桩地基工程项目位于平原中软土场地，建筑场地类别为Ⅲ类。地下水位埋深，属潜水类型。

该工程基础采用挤土夯扩混凝土大头桩，桩端穿过④层粉质粘土,以⑤层中粗砂为持力层，桩底标高为371.50m。设计工程桩总数为4260根，桩径Ф350mm，桩距1800mm，按等边三角形布桩，桩长9.1m，底部扩大头直径600mm，高度800mm。桩体混凝土为C25。处理后的复合地基承载力特征值不小于270KPa。成孔工艺为柴油锤夯击内外沉管成孔，夯锤规格为4000kg柴油锤。

1．夯扩桩介绍

1.1成桩机理

夯扩桩是在钢桩外管内增加一根长度一样的底端封闭的内夯管，按照要求采用柴油锤锤击内外管直到桩端需要的入土深度，然后拔出内夯管，等到往柱管内放入一定量的干硬性混凝土之后再将其插入，在稍稍提升外管的同时锤击内夯管，此时干硬性混凝土向土层四周挤密扩展形成扩大桩体部分，再次拔出内夯管，往外管中灌注桩身混凝土，将其压在桩身混凝土上锤击，之后才能拔出外管完成夯桩。

1.2特点

夯扩桩的构造有三个比较明显的特点：首先就是其内管底部的干硬性拌混凝土具有很重要的作用，不仅仅能够较好的止淤和短期防水，还能够为之后进行的混凝土灌注提供质量保障；夯扩桩的桩身混凝土是在桩锤和内夯管的下压作用之下才得以成型，所以能将缩颈或断桩等问题的出现的可能性减小到最低；在夯扩的时候，锤击力经内管直接贯入桩端持力层，这样的锤击力能够迫使干硬性混凝土受力变形成为大头，就在这个时候，锤击力还使得桩端持力层土体受力，使其变得不再松弛。桩端持力层土体也在这样的锤打之下，不仅截面积得到较大的增加而且桩端阻力和桩承载力也随之增强。

1.3施工范围

夯扩桩常常用在单桩竖向极限承载力标准值最大不过4000kN这样的房屋建筑物。这些建筑物的夯扩桩成桩深度最大不过20m，桩的间距大于1.6～2.0m ，桩身直径350～600mm。其持力层材料常常选用的是砂土和粉土层，而被加固土层则最好使用粘性土。

1.4优点和缺陷

夯扩桩能够在大型原油储罐基础工程中广泛的使用必然有其优点。这些优点总结起来主要有：夯扩桩施工的过程中，可以通过在桩端处夯出扩大头和沉管夯击挤密土体这样的两种方式来提高单桩承载力。所以，相比较而言，同等条件之下的夯扩桩的承载力要远远高于一般的混凝土灌注桩。而且根据夯扩桩所在的地层土质状况来设置施工参数、桩长和夯扩头直径还能在一定程度上使得单桩承载能力在调节得到提高；借助内夯管和柴油锤的重量夯击灌入的混凝土，能够大大的增强桩身的质量；夯扩桩的施工特点不仅仅是机械轻便，有着广泛的适用性，而且其施工成本低，工期短还环保。当然夯扩桩的施工过程中依然存在着很多的毛病和缺陷：当土层中存在硬夹层时将会加大锤击跟管的难度；要是夯扩桩施工的时候其地质状况为承压水层，这将会阻碍成桩施工，尤其是在地下水位高于往常的时候更是要花力气在封水和止水上面；夯扩桩施工过程中会明显的造成该地区的建筑物和地下管线出现挤土效应，而且施工的时候振动较大，伴随着较多的噪声。

3．施工工艺和设备

3.1总工艺流程和工艺简图：

夯扩混凝土大头桩施工工艺框图

4．挤土夯扩混凝土大头桩施工质量控制的重点和要点

在大型原油储蓄基础工程中进行的挤土夯扩混凝土大头桩施工要在质量上得到有效的保证需要从几个主要的方面入手：夯扩桩的成孔、桩端混凝土夯扩、和成桩质量控制

4.1成孔

成孔过程中垂直度和深度是成孔控制的重点。垂直度控制主要就是夯机沉管的垂直度控制，首先是检查沉管底端和桩中心位对准与否，然后是放下沉管，并根据其竖直度的检测结果来确定机位和沉管的位置；深度的控制则是指每一根夯扩桩的成孔深度的控制，通过成孔的深度控制，持力土层将会获得二次挤密，从而大大增加自己使持力土层的承载力。成孔施工的过程中务必要依据设计桩长的具体规定和持力层的实时变化情况来设定每一根桩的成孔深度。

4.2桩端混凝土夯扩

夯扩桩施工过程中，要是桩端部载体的受力面积得到扩大的话，单桩承载能力就会大大增强。但是该桩端混凝土夯扩能不能达到很好的效果还需要控制好桩端夯扩大头形成的质量。也就是夯填料量的控制和桩端混凝土夯扩控制：夯填材料使用量的多少关系到桩端夯扩大头的粗细和长短。夯扩大头的填料需要和桩身使用的材料相同，夯填材料量是多还是少还要认真的按照设计图的要求来，太少就会使得夯扩桩的负荷承载能力有限，过多的话又会影响到相邻的桩；桩端混凝土夯扩控制是以最后连续三击贯入度为控制指标。三击贯入度是指在质量为3500kg的夯锤，落距为6m时，连续锤击的累计下沉量。对于该三击贯入度指标的控制不仅仅关系到桩端等效面积取值，而且是影响夯扩桩施工质量好坏的关键性因素，控制不好将会导致土体压缩模量不能增加并影响桩的承载力和沉降。

4.3成桩质量控制

夯扩桩桩体施工完成后为了避免出现成桩体上部的断裂，需要注意桩头和桩体的保护工作。除此之外成桩质量的控制也具有十分重要的意义。

4.4.1桩体混凝土施工质量控制

通常的情况下砼灌注桩受到损害是由于侧阻力和端阻力超出其承载能力。但是夯扩桩应力主要通过桩身传递到桩端持力层，桩身只是作为一个应力传递杆，所以夯扩桩的桩身需要有较好的质量。因为作为传递杆，要是其自身的混凝土出现破损的话，那么夯扩桩应力的传输就会受到影响，甚至造成夯扩桩的破坏。

为了避免桩身混凝土出现问题导致夯扩桩应力的传输出现障碍则要在施工过程中稍加注意：为施工做准备工作的时候务必要检测夯扩桩所使用的材料，尤其是水泥的质量检查；夯扩桩混凝土的拌制所使用的每一种材料使用量和各种材料的使用比列都要精确，尽可能的减少误差；在夯扩桩施工遇到雨季的情况下要适度的调整砂、石中的水量；灌注混凝土充盈系数不小于1.0，灌注时应超过设计桩顶标高30～50cm；在维持混凝土连续浇注的过程中采用适当的措施进行振捣，注意混凝土的坍落度范围为12～14cm，不能超出。

4.4.2拔管对成桩质量的控制

桩身混凝土浇注之后要立即拔出外沉管，当然在拔管的时候速度不宜太快，因为刚完成浇注的混凝土还没有太成形，速度过快常常会导致拉裂、松散等问题的出现，从而出现孔洞，所以拔管速度最好是1～1.5m/min，按照长期的施工实践来看，桩机采用振动拔管技术不仅方便控制拔管速度而且还能在振动拔管的过程中加固管内的混凝土。

4.4.3施工顺序对成桩质量的控制

夯扩桩在施工过程中常常由于挤土效应过大造成断桩或浮桩等事故，不仅仅影响到夯扩桩的质量还可能造成不必要的施工人员伤亡。所以施工的过程中有一下几个施工顺序的注意点：采取横移退打的方式自中间向两端对称进行或自一侧向单一方向进行；采用隔排或隔桩跳打法，在实施跳打的时候注意不要在桩机移动时对打桩顶部造成的损害，并注意跳打间隔时间不能少于混凝土的终凝时间；当一侧毗邻建筑物时，应从毗邻建筑物的一方向另一方向施打；施工时，应先施工桩长较短的桩，然后再施工桩长较长的桩。

5．结束语

挤土夯扩混凝土大头桩采用锤击跟管成孔来加固深层土体，大大增强了其承载力，而且在该过程中桩身为深层土体荷载得到扩散。这样的施工措施有别于其他的地基处理措施，不仅效率高、质量好，而且对施工的地段的地质和环境造成的不良影响较少。挤土夯扩混凝土大头桩特别适合在大型石油储罐地基处理工程中使用。除此之外，在失陷性黄土地区的地基处理的时候采用挤土夯扩混凝土大头桩，成桩和夯扩填料挤密深层土体，改变了原状土的材性和物理参数指标，那么该应用能够降低土体的缺陷带来的影响，较之灰土挤密桩地基处理方法来讲，不仅可以缩小了桩长和桩的距离距，还能提高施工的效率和效益。

参考文献：

[1] 沈保汉.  桩基础施工新技术专题讲座(十三) 夯扩灌注桩[J]. 工程机械与维修. 2011(05)

[2] 杜元增,孙诗文.  储罐基础设计中的若干问题[J]. 化工设计. 2007(04)

[3] 贾庆山编著.大型油罐地基处理[M]. 中国石化出版社, 1993

作者简介：

卢强(1982-)男,汉,四川营山人，工程师，工学硕士，研究方向：土木结构、施工

陈杨（1983-）男,汉,四川剑阁人，工程师，工学学士，研究方向：土木工程

通信地址：400039 重庆市九龙坡区老顶坡兰美路15号恒鑫名城二期3-23-8

卢强 收   联系电话：13500399763

通信地址：重庆市渝北区冉家坝春风城市心筑10-15-4  陈杨  收  联系电话：15923271843

# Text boxes

3～5m

被加固土体

干硬性混凝土

2～3m

影响土体

挤密土体

图1   夯扩桩的构造

持力土层

软弱土层

柴油锤

连接钢板

外护筒

内沉管

(1)

(2)

(5)

(6)

(7)

(4)

(3)

桩体砼

干硬性砼

持力土层

图2  夯扩桩的施工工艺

测量放线

桩机就位，调平、调直

锤击沉管成孔

抽出内夯管

用内夯管见外管内夯扩料夯入持力层

测三击贯入度

≤5cm

≥5cm

商品混凝土进场，塌落度16±2cm

灌注混凝土

将内夯管底端顶在桩体砼表面

缓慢匀速拔外管

混凝土振捣

成桩自检，填写施工纪录

单桩施工完毕

向外管内投入适量夯扩料