“56311”基建质量管理模式及应用

虞雪峰

（吉林油田公司基建工程处）

摘要：质量管理是基建工程的灵魂，是永恒的主题。吉林油田公司基建工作始终坚持“百年大计，质量第一”的工作方针。随着公司“681” 发展目标的顺利实施，产能建设工程投资越来越多，连续多年投资额保持在15亿元以上，工作量与质量管理之间的问题显现出来。总结基建工程质量管理经验、汲取教训，逐渐摸索，建立了“56311”基建质量管理模式。

关键词：“56311”基建质量管理模式：应用；基建管理系统

“56311”基建质量管理模式：“5”即抓好建设单位、设计单位、施工单位、监理单位和检测单位5支参建队伍质量管理体系建设。

“6”即抓住质量规章制度建设、基层基建管理体系建设、质量检查、质量培训、质量评比、质量考核等6个方面的管理。“3”即抓实设备材料验收、监理、检测等3个环节。“1”即落实1个质量监督站的监督检查。“1”实施1项抽查检测活动。

1  抓好参建队伍管理是保证基建工程质量的基础

1.1  建设单位全面负责基建工程的质量管理，是基建工程的责任主体。为保证在建工程质量管理，重点从两方面入手：一是完善基建管理组织机构；二是完善基建工程管理制度。

基建管理人员组成情况

1.2  设计质量是工程质量的源头。一项优秀工程离不开优秀的设计，为保证设计质量，建立了设计质量管理体系，并通过了ISO9000认证。还建立了设计质量“双向”互动机制来提高设计质量，一是建立了地面工程设计项目审查机制；二是建立了设计人员技术交底及设计回访机制。

1.3  施工单位是工程施工质量的决定因素。公司内部的建设队伍是油田基建的主力军，为提升工程管理水平，一是建立了质量管理体系。成立了质量管理机构，配备了专业质量管理人员，编制了质量管理制度；二是更新淘汰了落后的设备；三是建立了工序交接验收手续。

1.4  监理公司作为基建系统中重要组成成员，是一支不可或缺的力量。为保证监理工作质量，一是全面履行投资、工期、质量、安全四方面职能，明确了工作目标和管理责任；二是根据工程质量要求不断精细监理文件；三是积极开展业务培训，全面提高员工素质。

1.5  检测是工程质量管理工作的眼睛。每项工程都离不开严格的检测，检测单位为保证检测质量，建立了与公司基建工程相匹配的质量管理流程，形成了检测、评审和审核制度，提高了检测的准确度。

2  充分发挥基建管理部门作用是约束参建各方的重要手段

2.1  基建主管部门高度重视质量管理规章制度建设，建立了《吉林油田公司基建工程管理规定》等9项规定和办法，建立了《吉林油田公司优质工程评审实施细则》等3项实施细则。建立了基建工程质量管理等7项基本业务标准管理模式，细化为检测管理等21个管理单元，并制定了监理等31个项目的考核细则。

2.2  规范基层基建体系管理工作，公司以试点探路，经验推广的模式，形成一套基建管理的标准化管理流程。

公司在新木采油厂试点建立了基层基建管理体系，形成了目前吉林油田公司基层基建单位“114”管理模式，即成立一个质量管理机构，全面负责基建工程的质量管理；建立一个基建工程管理规定，全面约束参建各方的质量行为；建立了建设单位、施工单位、监理单位、检测单位四个质量管理程序，通过减少管理文件数量达到了减轻基层工作压力，经过3年的运行，收到了较好的效果。

基层基建质量体系文件修改前后对比

基层基建质量体系文件修改前后对比

基层基建质量体系文件修改前后对比

2.3  开展质量检查工作，每年组织综合质量大检查和专项检查，通过检查来查验工程质量和参建各方履职情况，综合质量大检查是对工程实体质量和工程资料进行检查，涵盖各个领域和各个专业，检查的主要内容包括工程建设质量管理情况、设计管理及服务情况、监理质量控制情况、施工质量情况、检测工作开展情况。

专项检查是对某个专项工程或专项工作进行检查，通过专项检查，查找存在的问题，评价专项工程或专项工作的质量。

质量问题数量对比表

2.4  开展质量培训工作，每年年初根据基层单位的需求制定培训计划，有组织地开展培训，提高基建建设人员业务素质。

2.5  开展质量评比工作，在基建系统内开展三项质量评比工作，即优质工程、优秀勘察设计和优秀项目管理成果评审活动，把优质工程、优秀勘察设计、优秀项目管理选出来，给与项目参与者荣誉和奖励，让工程建设者感到建设优质工程的自豪感和成就感，从而提高工程质量和管理水平。

2.6  开展质量考核工作，建立了不良行为记录考核制度，对有不良行为记录的外部施工单位进行经济处罚。对有不良行为记录的内部施工单位和业绩考核结合起来，在业绩考核中扣除相应分值。

通过不良行为记录考核制度，促进了参建各方质量保证体系建设，进一步完善质量管理组织机构，细化质量管理制度和岗位职责。杜绝了施工与管理两层皮现象，切实提高了工程质量管理水平。

3  充分发挥监检部门作用是控制工程质量的关键

3.1  设备材料的质量关系到整个工程的本质安全，验收工作是工程质量管理的关键环节。坚持“用好料，做精品”的理念，严把设备材料进场关口，取得了实际效果。一是建立了设备材料验收制度；二是从设备材料验收源头抓起，对重要设备和大宗材料派人到厂家进行监督，或聘请监理实施驻场监造；三是针对公司缺少特殊设备材料的验收手段和技术的实际情况，聘请有资质的第三方进行复验。

3.2  项目实行总监理工程师负责制，为了抓好监理环节，一是编制了《吉林油田公司油气田地面建设工程监理管理办法》，用于指导监理开展工作；二是对工程《监理规划》实施审查审批，对选派的总监和配备的专业监理水平、数量和必要的监理设备进行审查；三是对监理出勤、持证、旁站、巡视和平行检验等监理工作情况进行时时检查；四是每年组织监理专项检查。

3.3  检测的目的是检验施工质量，检测的环节必须做到“实、真、准”，把好检测环节，就是掌握了工程实际的施工质量，一是下发了吉林油田公司油气田地面建设工程质量检测管理工作实施细则，用于指导各方开展检测工作管理和配合；二是实行了第三方检测，扭转了施工单位与检测单位同体现象；三是审查审批无损检测施工方案，把好人员和设备关；四是组织开展工程检测情况专项检查。

4  充分发挥质量监督站的作用，确保所有参建各方均受到监督

所有工程必须接受质量监督，质量监督站紧紧抓住两个方面，一是提高工程质量监督覆盖率，积极主动为工程办理质量报监手续。配备足够的车辆，确保监督人员及时到施工现场进行质量监督；二是提高监督检查到位率，制定切实可行的质量监督计划并严格执行，根据工程特点配备监督人员，对各个工序实施有效监督，力求监督全面、高标准、结果准确。

5  实施1项抽查检测活动，严把焊接质量关口。

焊接质量非常重要，对于重点工程及关键施工部位，聘请第三方检测以外的无损检测单位，对已验收合格的焊缝进行抽查检测，查验焊接的真实质量。抽查检测具有几个特性，一是抽查检测单位由公司掌握，抽查检测单位不知道抽查项目、施工单位、第三方检测单位；二是抽查部位随机产生；三是抽查结果与第三方检测结果进行对比。

6  存在问题及建议

推行“56311”基建质量管理模式以来，工程质量已经迈上了新台阶，但质量管理仍然存在一些问题。工程质量通病大幅度下降的同时依然存在；基建工程人员质量意识和专业知识提升的同时还有待加强和提高。

对这些问题，我们将继续深入分析，制定切实可行的整改措施。

7  结语

自推行“56311”基建质量管理模式以来，吉林油田工程质量逐年提高，建成的每一项工程都是合格工程。这套模式是吉林油田基建人逐渐摸索总结的工作经验，肯定会存在一些不足之处，我们也将根据实际情况逐步进行完善，为吉林油田建设精品工程提供保障。

# Text boxes

系列2基层基建管

理人员54

系列3专业基建项

目部人员105

系列1公司基建管

理人员21

1

2

3

表单台账

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1

2

修改前

修改后

规章制度

1440

1220

1040

909

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2008

2009

2010

2011

时间

数量