热电厂干式除灰渣技术

张凤泉  大庆油田电力集团

摘要：结合国家环保政策要求和电厂安全生产的需要，文章分析和介绍了宏伟热电厂粉煤灰利用的现状及存在的问题，对比我国所采取粉煤灰综合利用的主要途径，提出适合宏伟热电厂的干式除灰排渣技术.以促进电厂粉煤灰加以利用。

关键词：粉煤灰；干式除灰渣；应用研究

1 引言

燃煤电厂锅炉燃烧产生的飞灰和灰渣同烟气中的有害气体一样，是工业锅炉对环境的主要污染源。转变落后的除灰排渣及贮灰贮渣方式以适应国家环保政策和生态文明建设的要求，已成为燃煤电厂越来越需要迫切考虑解决的问题。

宏伟热电厂为燃煤热电厂，总装机容量200MW，现有5台锅炉，3台机，配有4个露天贮灰池，占地1113亩。目前存在的问题主要体现在以下几个方面。

1.1安全运行上存在着比较严重的隐患

主要是输灰管线漏泄和冻结的风险。

1.2环境污染上存在着难以控制的问题

在冬季大负荷期间，由于来煤煤质差，灰发粘，冲灰水泵及箱式冲灰器管路、喷嘴极易结垢，造成冲灰水量小压力低，灰斗不能正常卸灰，致使电除尘电场被迫停止运行，烟气不能达到合格排放，对大气造成污染。

1.3经济运行上存在着不容忽视的问题

一是灰水回收管线回水不畅的问题。二是每年的运行和检修维护费用巨大。三是在每年的高峰负荷期，若冲灰水管路结垢或堵塞，则会造成电除尘器除尘效率降低，烟气含尘量增加，会使吸风机磨损严重，增加了风机的维护费用。

因此，现有的贮灰方式也已经不能适应国家对生态文明建设提出的新要求。改进除灰渣方式，采用干式除灰渣新技术，这些问题就会迎刃而解。

2 宏伟热电厂干式除灰排渣技术应用研究

2.1 宏伟热电厂除灰排渣系统现状

宏伟热电厂除灰排渣包括除尘器干灰和炉底干渣两部分内容。锅炉配备的是静电除尘器，采取部分取干灰形式.目前干灰年利用量仅为3万多吨。

现有的水力除渣在实际运行中，湿灰是通过锅炉底部碎渣装置和冲灰系统将锅炉和除尘器的灰水冲至灰渣前池，经灰渣泵将灰水打至数公里外贮灰场。

2.2宏伟热电厂干式除灰排渣技术应用

根据前期咨询和调研，现将宏伟热电厂干灰和干渣利用途径的探寻情况分述如下。

2.2.1 干灰利用技术

我国目前取干灰技术主要有两种方式，即采用正压浓相仓泵输送技术和负压稀相输送技术。

2.2.1.1正压浓相仓泵输送系统与负压稀相输送系统比较：

⑴耗能低 。

⑵料气比高。

(3)物料流速低。

(4)输送距离远。

2.2.2 宏伟热电厂干灰利用设想。在五台电除尘器与三个灰库和两个储灰仓之间建设一套多级紊流双套管仓泵输送系统。

2.2.3宏伟热电厂干渣利用构想。建议采取履带式干排渣输送系统。

3、除灰排渣技术应用的效益分析

宏伟厂锅炉年耗煤近156万吨，产生的粉煤灰量28.08万吨，其中干灰量约为25.27万吨，炉渣量约为2.81万吨，按干灰80元/吨计算，产生的经济效益为2021万元；按炉渣50元/吨计算，产生的经济效益为140万元，共计产生经济效益为2161万元。其次，对干灰和炉渣直接利用后，原有系统的灰渣泵、冲灰水泵、灰水回收泵和轴封泵等设备将相继停止运行或运行时间大幅缩短，年节约电量近 700万KWh，节约电费300多万元。可见，改造后带来的经济效益还是比较显著的。

4、结语

锅炉灰渣综合利用是一项变废为宝、利国利民的系统工程。它技术成熟、效益显著，既能够简化生产流程和系统复杂程度，又能节能降耗和保护生态环境，符合国家环保政策的新要求，符合企业可持续发展的需要，能够实现环境效益、社会效益和经济效益三者统一。因此，有必要对锅炉灰渣的科学排放和合理利用进行深入研究。