天然气长输管线施工技术及运行管理对策

何鹏程   中国石油青海油田公司边远油田开发公司基建管理部   816400

【摘要】：长距离连续运输天然气所依赖的系统是长输管道，常规的运输设备和工具不需要应用，就能够实现将天然气大规模、有效、迅速的运输到目的地。根据阶段性的生产特点进行天然气生产调度工作，按照企业的销售计划进行组织实施，主要和关键环节进行集中管理，对上下游用户的动态变化要随时掌握，对上中下游资源进行平衡协调，实现衔接一致，下游用户的用气需求得到满足，使管道的运行安全平稳。天然气长输管线的使用寿命以及运输中的安全性问题直接受天然气长输管线施工技术及运行管理的影响，只有不断提高天然气长输管线施工技术和运行管理，才能减少运输过程中的故障发生。

【关键词】：天然气长输管线；施工技术；运行管理；特点；调度管理

随着社会的发展，人们在天然气的需求越来越大，而天然气的运输是使用的前提，安全运输是相当重要的，只有不断提高天然气长输管线施工技术和运行管理，才能减少运输过程中的故障发生。

1 天然气长输管道的特点

长距离连续运输天然气所依赖的系统是长输管道，常规的运输设备和工具不需要应用，就能够实现将天然气大规模、有效、迅速的运输到目的地。由单管不加压、单气源的输送方式变为多个加压站、多管、多气源的输送，这是天然气长输管道输配系统的转变。更为复杂的生产运行工艺，是由供气、输气、净化、采气等环节组成天然气的供销。在系统中长输管道作为中间环节，因为一些地区或城市的供气任务都由它负担，而且要协调好上下游的关系，所以对长输管道需要复杂的操作管理。由此可知，长输管道关系到千家万户和国计民生，所以对其连续可靠、安全平稳的运输一定尽全力保证。[1]

2 天然气长输管线施工的技术要点

2.1  认真检查原材料

工程中所使用的管件、材料等的规格、型号等要符合设计规定。质量保证文件一定要有，例如使用说明书、商检报告。应按照施工承包合同规定进行自购材料，如果承包上对材料没有规定的话，要保证材料的供购日期和质量，并且明确双方的责任。在进行进行验收、搬运和保管对业主供应的管件、材料等要依据合同的规定来进行。验收不合格或未经入库验收的材料要严禁使用。一旦发现不符合货单或设计的相关标准要求的材料，对这样的材料做好标记进行隔离，书面形式向监理人员反映情况。这些材料不能被动用在施工单位没有收到处理意见的情况下。所有应用于工程上的管件都要进行技术合同的制定，并且检查验收厂家生产技术条件。需要复检材料时，在业主同意的情况下，对材料的复查需要委托取得行业或国家主管部门相关资质的单位来进行。在材料验收时材料管理人员如果发现材料有质疑，进行检查和探讨需要邀请工程监理人员、专业技术人员等，并且材料验收检查的记录需要填写。如果材料经过复查、验收、检查是不合格的，那么施工单位有权拒收这些材料。在有效期内使用各种检测计量器对材料进行检测，而这一器具要经国家授权机构或计量检定部门检定、标定、和校验。在安装阀门前，要采用为工作压力1.5倍的实验压力再次进行水压试验，在设计的时候，按照要求对安全阀门进行调压。安装管道允许的偏差如1表所示。

| 管道安装允许的偏差 |
| --- |
| 项目 | 允许偏差/mm |
| 坐标 | 埋地 | ±20 |
|  | 地沟 | ±7 |
|  | 架空 | ±10 |
| 标高 | 埋地 | ±20 |
|  | 地沟 | ±7 |
|  | 架空 | ±10 |
| 平直度 | DN>100mm | ≤管长的3% | 最大70 |
|  | DN≤100mm | ≤管长的2% | 最大40 |
| 铅垂直度 | ≤管长的3% | 最大25 |
| 交叉 | 保温层或管外壁的间距 | ±7 |
| 成排 | 在同一平面上的距离 | ±10 |

2．2  加强管道技防措施

管道保护系统有音波侧漏系统、分布式光纤预警系统、PAPS振动声波预警系统。推广应用PAPS振动声波预警系统的时候，对机械挖掘及盗油疑似事件曾先后6次进行报警，预警效果得到了很好的应用。对管道沿线的人工挖掘和机械挖掘分布式光纤预警系统在报警和定位的时候能够达到精度小于500米，通过报警防止非法施工，管道的安全得到了有效的保护 [1] 。

2．3  管道防腐施工

在天然气管道腐蚀控制中防腐材料得到了广泛的应用，隔离管道与土壤是通过表层涂有的防腐材料来实现的，使化学反应的发生得到了有效的避免，最终实现防腐蚀，而且应用防腐材料能够提供必要的绝缘条件给附加阴极保护[2]。环氧粉末涂层、聚丙烯涂层、三层聚乙烯涂层是应用比较广泛的天然气管道防腐材料，它们具有良好的绝缘性能、抗渗透性能、防腐蚀性能、机械性能、抗阴极剥离性、粘结性，除了这些优势之外三种材料也有一定的缺点，如有安全隐患、工艺复杂等。而缓蚀剂能够形成一层水性保护膜，使腐蚀的发生延缓或者减少，腐蚀速度降低，最终实现保护管道。

2．4  特殊路段的施工

在此以山区段为例，运布管、便道修筑数山区段施工的难点，在坡度超过7度的山坡处设置临时堆管场地，汽车运输到此后进行二次倒运，对于单根管重量在500kg以下的小口径管线，可以应用对组人抬杠的方式来进行二次倒运和布管，这是一种有效、安全、简单的方法；对于500kg至3000kg的单根管，在进行二次倒运、布管的时候采用单斗挖掘机来完成，在挖掘机吊管爬行的时候控制纵坡角度在30度以内[3]。采用45吨级以上的吊管机对超过3000kg的单根管进行二次倒运、布管，在吊管机爬行的时候控制纵坡角度在25度以内。施工便道建筑的原则是尽量少超占用地、最大限度的利用作业带。施工便道路线的选择要根据实际情况，按照吊运管采用的方法在修筑的时候进行施工便道坡度的确定  。

3 天然气调度管理要求及作用

根据阶段性的生产特点进行天然气生产调度工作，按照企业的销售计划进行组织实施，主要和关键环节进行集中管理，对上下游用户的动态变化要随时掌握，对上中下游资源进行平衡协调，实现衔接一致，下游用户的用气需求得到满足，使管道的运行安全平稳。要想实现调度的协调、控制、组织作用，对生产运行的各环节进行动态地、合理地、系统地协调和控制，对生产运行的各环节天然气调度必须及时地、动态地、全面地掌握，确保各项生产任务和目标低耗、高效、安全的完成，使生产达到统一指挥、统一组织。生产调度工作在现代企业管理中需要遵循以下几点。

3．1  预见性原则

瞻前顾后、遵照预防为主是生产运行调度的工作原则，科学的预见性是调度人员必须具备的，及时采取措施处理生产运行中即将发生或可能发生的问题，做好防护工作。

3．2  统一性原则

生产调度工作实行统一指挥、高度集中统一，沿着正确的轨道、依据统一指挥的原则进行整个生产运行活动，企业生产运行才能保证快速良性发展。

3．3  及时性原则

在生产调度工作中，要及时发现问题、迅速反馈信息、果断而准确的解决问题。对出现在作业计划中的各种新问题、新情况，需要调查控制中心迅速的掌握并执行，而且采取有利果断的措施对这些问题进行灵活的解决，防止出现不必要的损失和生产中断，生产的正常运行得到保证。[4]

4  天然气长输管线施工的运行管理

4．1  下游用户资源管理

在特殊情况下管道的的调节能力和日峰谷比的大小取决于储气能力及城市管网。管道季节性峰谷比的大小取决于用气结构，管道资源的利用率取决于用气能力及用气规律。而且用气能力、用气结构、各城市管网、储气装置等都包括在下游用户资源中。

4．2  上游资源管理

上游气田用户及其用气量、上游气井的分布、产气能力、数量、净化装置数量等都包含在气田资源中。上游资源的贫富程度由气井的日均产期能力和气井的数量来决定的，管道增加气量的响应时间和难易程度由气井的分布和种类来决定的，在各个阶段管道获取资源的难易程度由气田用户用气量和净化总处理能力来决定的，净化厂受管道波动影响程度的大小由净化装置的调节能力来决定的。对上游气田资源通过了解，研究长输管道受气田的作用及影响，提供合理、经济的要求对气源供气方，为实现管道工艺的优化经济运行从而对上游资源进行充分的利用。

4．3  调度信息资源管理

在天然气管道中工艺参数的实时控制与监视非常有必要实施，这是考虑到管理的特点及输送系统。而监控功能与数据采集的实现需要借助SCADA系统，从而使的调度管理体系完善建立，通过卫星通讯系统，重要数据在各PLC场站中被数据采集与全线设置监控系统实时传至调度控制中心。以便管道系统的运行根据这些数据被调度人员进行控制和监视，并且动态分析大型设备得到生产状况和远程操作，设备的运行状况也在实时监测的范围内。随着不断增多的大型耗能设备，如压缩机和复杂化的管网等，模拟管道运行工况是采用模拟软件来实现的，最终实现优化管网输送方案，实现企业效益最大化。

4．4  控制生产的安全运行

在企业生产活动中调度是直接管理者，需要具有极强的安全意识，在协调任务、下达调度指令、了解生产状况、处理问题时，安全都要被放在首位，生产过程中开展各项活动都要在安全得以保证的前提下进行。对各种事故隐患积极处理，使生产稳定，对不安全因素的影响和发展进行控制，在安全状态下进行企业生产活动，实现生产计划按质按量完成 [4] 。

5 结语

通过上述天然气长输管道的特点、施工的技术要点、调度管理要求及作用以及运行管理，可以得知，天然气长输管线的使用寿命以及运输中的安全性问题直接受天然气长输管线施工技术及运行管理的影响，只有不断提高天然气长输管线施工技术和运行管理，才能减少运输过程中的故障发生。

参考文献：

[1]曲慎扬. 长输管道防腐层的选择[J]. 油气储运 , 2008,27(6):125-129 .

[2]董振丰. 埋地钢质管道防腐层性能的在线测量技术[J] . 油气田地面工程程 ,1999,18(6):36-37 .

[3]李智慧, 王吉峰. 室内燃气管道的设计与施工[J] . 广东化工, 2007(6)：129-130.

[4]邵建恩. 天然气长输管道调度运行管理[J].新西部：理论版，2008（9）：62-63.

何鹏程（1986年8月-），男，汉族，陕西富平人，中国石油青海油田公司边远油田开发公司基建管理部，本科学历，助理工程师，研究方向：油气储运，单位邮编816400，邮箱hpc009@163.com，电话18997373925。