河南油田侧钻井完井设计应关注的

五大问题

苏新   徐时桃   刘远洋   孙友

中国石化河南石油工程有限公司钻井公司

摘要：侧钻井效益的好坏，关键在地质选井。河南油田侧钻井完井设计应关注五大问题：即侧钻选井应持的原则、侧钻选择的工艺条件、侧钻完井方式选择方法、完井套管选择方法、开窗侧钻窗口位置的选择方法与原则。河南油田油气藏属于典型的砂岩油气藏，完井方法选择必须依据地质和油藏工程特点，同时要考虑到后期采油工程技术要求。目前，该油田常用侧钻井完井方式归纳起来主要有两种：一种是拔套侧钻，另一种是套管开窗侧钻。合理选择开窗位置和合理选择造斜率是侧钻施工顺利进行的关键。

主题词： 河南油田；   侧钻井；  选井条件；  完井方式；  完井套管；  开窗位置

河南油田老区主力油层已经进入高含水开发后期，调整挖潜难度增大，大部分老井已处于生产的中后期,油田产量下滑,严重制约了油田的持续发展，并且接替的已探明的新储量较难保证油田稳产。利用侧钻工艺技术对报废老井、事故井实施套管侧钻定向井或水平井，对老油区进行二次或三次开采剩余油气资源、提高油气资源采收率来说，是挖掘老油田现有油气藏潜力、提高开发效益的一种行之有效的方法。河南油田从2000年就开始进行侧钻定向井技术的研究与应用工作,已累计完成各种侧钻井24口,目前,该技术已日趋成熟，进入了大规模的应用阶段,近年有17口侧钻井投入生产，获得了良好的经济效益。根据该油田的地质特点，应从实际出发进行侧钻井地质选井及地质开发论证。该油田侧钻井完井设计应关注五大问题：即侧钻选井应持的原则、侧钻选择的工艺条件、侧钻完井方式选择方法、完井套管选择方法、开窗侧钻窗口位置的选择方法与原则。探讨侧钻井完井设计尤其对河南油田老区开发来说具有重要的作用与意义。

1  侧钻选井应持的原则

侧钻井效益的好坏，关键在地质选井。河南油田已开发的老区油田主要为构造岩性油藏、断层背斜及断鼻油藏，储集层为下第三系核桃园组的核二段、核三段，主要采用注水开发。对于河南老区整装油田，剩余油分布类型主要有井网及射孔不完善型、三种压力平衡区、沉积微相和微构造控制的剩余油等区域，因此，侧钻井的选取应充分考虑这些区域的低效、报废、套变或套变加落物井进行侧钻，以挖潜这些部位或区域的剩余油。具体选井对象在双河油田主体部位、赵凹油田赵凹区、安棚上层系、主体区等；对于断块油田，平面上剩余油主要分布在井间分流区、压力平衡区以及油砂体的边角部位。微构造高点、断层屋檐下、井网控制较差的小型油砂体以及3—4级小断层附近。纵向上主要分布在层内物性较差的流动单元以及流动单元内的低渗透层段内。因此侧钻应以这些区域的剩余油为挖潜对象。具体选井对象在下二门、魏岗、王集、张店、东庄、双河油田的南部、江河的西南部等。针对河南油田剩余油分布特点，选井应持以下原则：

(1)侧钻井为报废井、低效井、未利用井、套变或套变加落物井，大修手段无法解决；

(2)老井需要改层生产或在老井附近寻找并挖潜剩余油，进一步搞清油水关系；

(3)地质需要进行井网、层系、注采关系调整；

(4)侧钻井应以中高渗油藏为主，但侧钻目的层有一定的地层能量，满足开采需要的沉没度。

2  侧钻选择的工艺条件

河南老区油田含油层系多，油层分布范围广，一般在1000-3500m，根据目前具有的侧钻工艺水平，侧钻选井应考虑的工艺条件：

(1)井史调查：包括原井的原始钻井施工、完井、射孔的原始数据和生产情况及目前的现状，井径大于139.7mm；

(2)井位筛选：包括地面条件和井身条件。侧钻开窗部位套管要完好,上部无变形,固井质量要合格,否则应采取补孔挤水泥。最好是开窗点位置具有18ｍ以上的泥岩段,固井稳定,沿开窗点以25°～35°井斜角钻遇目的层工艺最简单；

(3)侧钻井井位初设计。首先是防碰设计,同时要考虑开窗点的位置、目的层的深度差与侧钻水平位移相匹配,侧钻井段不宜过长,一般<600ｍ,井深一般≤3000ｍ。

3  侧钻完井方式选择方法

侧钻井完井方式的选择原则是：要充分考虑油田开发后期具备侧钻的条件；有利于保护油层套管，延长油气井使用寿命；施工工艺简便，成本较低。河南油田油气藏属于典型的砂岩油气藏，完井方法选择必须依据地质和油藏工程特点，同时要考虑到后期采油工程技术要求。目前，河南油田常用侧钻井完井方式归纳起来主要有两种：一种是拔套侧钻，另一种是套管开窗侧钻。

拔套侧钻是利用老井井眼将设计侧钻点上部的套管起出，在设计侧钻点位置进行侧钻，全井段下入新套管，注水泥固井后射孔的完井方式。这种完井方式最大的优点是固井技术成熟、固井质量可靠，可以有效的进行层段分隔，避免层段之间的窜通，可以进行有效的生产控制、生产检测和包括水力压裂在内的任何选择性增产增注作业，其钻采工艺技术成熟，后期治理容易。缺点是一次投入成本较高；套管开窗侧钻是在原有井眼的基础上,依据地质设计,利用老井某一深度点开窗,用小一级的钻头钻穿油层至设计井深，用钻具将尾管送下并悬挂在老井套管上，再对尾管注水泥固井，然后射孔的完井方式。这种完井方式可以将层段有效分隔开，进行分层增产及注水作业，对大多数油藏都能适应，具有投入少、施工简单、见效快等特点，因此，是目前最常用的一种方法。缺点是储层易受水泥浆的伤害，需采用与油层相配伍的钻井液以平衡压力、低平衡压力的方法钻开油层来保护油层；固井质量目前尚难保证；要求较高的射孔操作技术。结合河南油田应用实际，对于地质情况复杂，储层段内断层及微裂缝发育、地层胶结疏松、地应力高，易诱发和产生套损井的区域；低孔低渗油藏，后期生产过程中增产措施作业频繁，必须经常进行压裂、酸化等大型储层改造，措施改造施工压力大于50Mpa的区块；上部套管腐蚀严重，下部又有错断、变形或套损加落物的单井等，尽管一次投入成本较高，但考虑长期有效地开发，拔套侧钻完井还是目前有效的方式。除去上述因素以外的侧钻井，都采用套管开窗侧钻完井方式。

4  完井套管选择应考虑的三个因素

完井套管设计原则是：设计的完井套管应保证油井生产期内的安全生产，在完井和生产过程中要有足够的负载强度，连接密封性好，抗腐蚀能力强；适应完井方式和开采技术的要求；经济合理。对于拔套侧钻完井套管的选择应建立在原井套管产生套损原因分析和强度校核的基础之上。开窗侧钻井不同于普通的斜、直井，它有自身的特殊性，存在大套变小套过程，因此在钻井、投产施工及后期作业维护过程中，会产生一系列新的问题。因此，在套管选择上要考虑三个方面的因素：一是遵循低成本挖掘油藏剩余油潜力的原则，应当尽可能地降低钻井成本；二是对51/2in套管内开窗侧钻井的完井小套管进行选择，尽可能地满足采油方的要求，即提供尽可能大的通径和好的固井质量，做到射孔枪有足够的装药量，射孔完善程度高且不伤害套管，也不造成井内遗留射孔枪弹壳等；三是方便投产及后期的压裂、酸化、卡封改层等措施的实施。

5  开窗侧钻窗口位置的选择方法与原则

合理选择开窗位置和合理选择造斜率是侧钻施工顺利进行的关键。在选择开窗点以前，要收集原井眼的钻井资料和固井资料，然后根据收集的资料综合考虑，确定最佳开窗点，在保证能满足设计水平位移的裸眼井段长度前提下，套管开窗位置选择遵循以下原则：

(1)尽量充分利用原井眼的有用套管，以缩短侧钻周期，节约成本；

(2)开窗点以上套管要完好，无变形、破损和漏失；

(3)选择的窗口位置不仅要符合施工工艺和工具的特性，而且要有利于快速、优质钻进；

(4)开窗点应选择在无变形、破裂的套管本体上；

(5)开窗点一般在整根套管的中上部，避开套管接箍、扶正器和老井眼事故井段；

(6)选择在地层稳定、胶结良好及可钻性较好的(泥岩)井段和选择套管外固井质量良好的井段；

(7)侧钻点附近无水泥封固时，应先开窗后进行挤水泥作业，确保后期钻井安全；

(8)尽量选择在油井动液面以下，便于后期生产管理；

(9)尽量选择井斜角较小井段。

6  结 语

随着侧钻井的不断增加，也为河南油田侧钻井完井技术提出了新课题和新要求，必须关注上述五大问题，根据油田油气层的地质特征和开发开采的技术要求，将钻井、完井、采油有机地结合起来，这样才能制定出科学、合理、有效的侧钻井完井工艺技术方案。

参考文献

- 万仁溥. 现代完井工程（第二版）[M].石油工业出版社，2000.4.

- 张云连.钻井新技术[M].石油大学出版社,1999,12.

- 张新旭，魏学成，张令存.膨胀管技术在通６１－侧１６２井的应用[J].石油钻采工艺，2005.5.

- 曲宏，刘辛，张国华.侧钻技术在江苏油田老区开发中的应用[J].西部探矿工程,2005.1.

第一作者简介：苏新 ,男，1986年生，助理工程师，2009年7月毕业于西南石油化工大学石油工程专业，目前在中石化河南石油工程有限公司钻井公司从事钻井生产与技术管理工作。0377-63835435、suxin2530@163.com