天然气集输工艺节能管理探讨

姜勇

中国石油北京油气调控中心  北京东城区  100007

摘要：天然气作为一种高效优质的清洁能源被人们认知和广泛应用，而其利用过程也是其采集、加工、储存和传输的过程，在这些过程中由于设备、工艺、管理等方面的原因，造成能耗居高不下，本文针对以上原因加以分析，来探讨天然气集输工艺的节能管理。

关键词：天然气 节能 集输工艺

前言：

天然气主要由甲烷等可燃气体组成，燃烧后无有害物质生成，作为一种高效优质的清洁能源，相对其它化石燃料其更具环保性，安全可靠且产生的热值高。当今社会天然气被广泛地应用于各行各业。

天然气的输送比较经济的做法是将天然气升调压后，通过管道输送，但在这一过程中由于设备、工艺等各方面的原因，不可避免地产生一定的能耗。主要体现为两种类型：即直接能耗和间接能耗。直接能耗是指在天然气的集输过程中由于直接原因产生的能源消耗，是伴随天然气的输送一直存在的，无法从根本上进行消除，如压缩机组工作损耗和管道阻力损耗等。而间接损耗是天然气输送过程中间接原因形成的能源损耗，可以通过改进工艺避免其发生，如管道泄漏、天然气放空等。

1 天然气集输工艺

天然气的采集、传输涉及到的内容和类别很多，随着天然气的不断被开采出至地面，气井中的压力会降低，当压力降低到一定程度时，低于集气管压力，气体则不能被采集也不能输入到集气设备中。天然气开采出来，从管道往集输设备输送的过程中由于存在的阻力和相关环节的影响，气体会随压力的降低而发生膨胀，同时温度降低会产生一些有害于生产和运行的杂质和水汽。为此需要建立制约这种现象产生的集输工艺模式。第一步，采用井口加热方式，消除中间环节和节流过程中对天然气集输的影响及带来的气压降低，将这种影响降到最低。第二步，采用井口加压措施，避免因气压的变化对集输工艺效率的影响。第三步，采用提高温度的方式，避免了水合物的形成，很好地控制了天然气集输过程。

当然，天然气也存在危险性一面，集输过程中由于操作不当及其它原因会导致天然气泄漏，产生严重的后果，造成人员伤亡、财产损失，也影响正常的工业生产。因此，合理利用天然气，要对天然气的集输过程做到有效控制并消除安全隐患，预防事故发生。第一，在制定相关方案时，应详细了解该地区天然气的基本物理及化学性质，避免由于不遵守安全操作规程，违章甚至是野蛮操作，而带来设备的损坏导致的泄露，在集输的过程中做好集输站库的密闭措施，加强管道的巡线工作，使得整个集输过程可以被控制，且易于管理，使系统内输送的天然气符合生产和预处理的标准。第二，适时地调节集输过程中天然气的速率和压力，达到输送设备额定工作效率并保证在管道的额定压力内运行，在保证最低能源浪费的前提下，达到合适的传输量满足生产和生活需要；减少不必要的中间环节，以防止进一步天然气传输系统的露点，造成不必要的浪费。同时由于对天然气集输速率和压力的有效控制，避免了系统超负荷运转，因此也降低了意外事故发生的概率。第三，天然气管道通常跨越不同的地区，因此这些不同的地区的特征需要调查清楚，充分考虑环境变化因素，制定合理的天然气集输方案，优化集输方式提高集输效率。

2 集输工艺的节能缺陷

2.1 设备的缺陷

泵机组在实际运行中，其实际工况参数与额定参数会有所不同，当差别较大时会导致负载率偏低，泵机组就无法在经济区域内高效运行，由此而引起的利用效率偏低。甚至有的泵机组效率仅达到15％左右，会造成很大的能源浪费，发生这种情况的主要原因体现在电动机运行功率超越实际明显偏大、泵的额定排量也脱离了实际的工作状况，还有的是因为电动机功率因数较低，远低于标准要求，造成电网无功分量上升，无功损失加大。其它的原因包括设备维护保养欠缺，泵漏损较大，设备腐蚀比较严重等。压缩机组由于输出压力不合理，偏高于工艺要求或相关标准，损失了较大的压力能，造成较大的能源损耗，同时零部件老化使设备性能降低，也加大了机组和管线泄露发生的概率。

2.2 地面长距离输送体系的节能缺陷

天然气输送系统引起节能缺陷的原因涉及到设备、管道质量，前期施工质量及后期管理运营等各面方面因素，尤其是输配气站、增压站、阀室和天然气加工处理厂等漏点较多，天然气泄漏损失严重。天然气输送管道的经济效益依赖于其长期稳定高效运行，一般此类系统稳定运行寿命在二十年左右，但由于我国各地区天然气资源及使用情况的不平衡，且需大量进口国外天然气，因而造成部分输气管道超负荷运行及极低负荷运行的状况，使得系统无法高效运行。

3 节能管理

实施相应的节能管理措施，能够有效地减少能源的浪费提高能源的利用率。针对天然气集输系统工艺中存在的问题，需要不断改进和完善。首先，依靠天然气采集过程中自身的热能和高温来弥补天然气出井口压力降低体积增大所引起的温降，优化输送过程中的各项相关参数，使天然气的温度高于形成水合物的临界温度，有效降低压力能的损耗，并减少事故的发生。其次，利用集输过程中的其它方面的有利因素，如在单井集输过程中要很好地利用气井的地层压力，通过低压生产排液，增加单井油压使其进入高压系统，到达减少能耗和降低污染物排放的目的。再者，对闪蒸气放空进行工艺调整，保温措施的实施能有效地避免管线的堵塞，减少天然气的放空量，节约能源。最后，在地面长距离输送体系方面，需要综合考虑各方面的因素来确定管道的最佳输气压力，提高工艺水平，采用内涂层措施来降低摩擦系数，从而降低天然气输送的管道内部阻力。通过以上的相关措施，达到节能减排的目的，有助于天然气企业的不断发展，天然气集输能耗的下降能有效地降低了气田对热能和电能的需求，较少的开支用于研究和开发新设备、新技术，进一步加强对天然气集输工艺节能的管理，实现气田企业高效、稳定、可持续的发展。

参考文献

[1]段小鹏.浅谈天然气集输工艺与处理措施[J]. 中国石油和化工标准与质量,2012(1):297.

[2]李游.天然气集输工艺节能管理浅析[J]. 内蒙古石油化工,2012(15):66-67.

[3]郭培勇,黄文斌,张正玖.天然气集输系统节能减排措施研究与实施[J].油气田环境保护,2011,21(2):1-4

[4]林红娇.天然气集输系统节能减排技术的研究与实施[J].中国石油和化工标准与质量,2011(12):110.

作者：男

黑龙江省大庆市萨尔图区新村热源街2号，张伟，15046883047