清单计价在塔里木油田的应用

廉永红

塔里木油田分公司概预算管理部

摘要：塔里木油田在南疆天然气利民工程中，摒弃了传统的、以工程预算定额为基础的招投标模式，在工程管道施工、无损检测、伴行道路、定向钻穿越、管道防腐以及办公楼和员工宿舍的施工发承包中，全部采用工程量清单计价模式招投标及过程管理。

关键词：工程量清单计价；应用；工程项目管理

工程量清单作为一种以清单计价为基础的工程项目管理方式，已在国外及国内东部和沿海发达地区应用了很长时间。目前国家在原有工程量清单计价规范的基础上推出了GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》，更好地规范和解决了以往在应用工程量清单计价时存在的问题。

一、清单计价在塔里木油田推广的现实必然性。

1、为了实现塔里木油田的整体规划及建设“新疆大庆”目标，每年都有较大的地面基本建设投资。原执行的定额计价管理模式，因其工程量计算不统一、工程造价费用的计取复杂不明晰、不能很好地体现市场竞价等因素已基本上不适应基本建设的发展要求，出现了诸如：计划与市场不协调、投资及成本不透明、领导决策缺乏有效信息支持、资金不能及时保障、甲乙双方管理不畅等问题。

2、根据“13规范”3.1.1条“使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。”塔里木油田作为国企投资人，有责任遵守国家的法律、法规，保证在工程发承包过程中做到公开、公正、公平、透明。

二、清单计价在南疆天然气利民工程的应用

南疆天然气利民工程主要包括4条主干管道和19条支线管道，总长2424千米，规划估算总投资64亿元。由大庆油田工程有限公司设计，塔里木油田分公司承担建设任务。2011年底，油田在南疆天然气利民工程中大胆摒弃了传统的、以工程预算定额为基础的招投标模式，在工程管道施工、无损检测、伴行道路、定向钻穿越、管道防腐以及办公楼和员工宿舍的施工发承包中，全部采用工程量清单计价模式招投标及过程管理。

1、招标前准备及招标投标阶段

此阶段是应用清单计价最重要的阶段。首先油田在招标前组织设计院、监理单位及各施工投标单位进行了现场踏勘及招标答疑。在招标文件中提出投标者应根据本招标文件提供的设计资料，结合自己的施工经验及现场情况仔细研究，如发现问题，应在招标答疑会上提出意见，投标者如不提出异议，则被认为是对整个工程的全部内容、工程环境等施工全过程的要求，均已获得了必要的充分的了解。

其次依据工程量清单计价的概念及工程实际情况，在编制工程量清单时将施工过程中的实体性工程项目和措施性工程项目分开。对于实体性工程项目，列出具体的工程数量；对于措施性工程项目，则只列出项目名称，以“项”为单位表述，由投标人根据招标要求和施工现场情况及自身的技术装备水平，自行确定施工方案，以体现出以施工方案为基础的造价竞争。

考虑了本工程的地域跨度大、协调单位多的特点，在其他费用清单中增加了“征地配合费”，解决了承包商在配合业主征地时所发生的费用问题。

同时油田在招标文件中对投标单位的商务报价做出如下约定：

（1）.投标人所报的综合单价应包括完成给定工程量所需进行的一切工作内容的费用。包括直接费、间接费、利润、税金以及与投标报价有关的所有因素包括各种风险和责任费用。如果报价表中未列出，业主将认为投标人不收取这方面的费用，或在其他款项下已综合进行计算。

（2）.投标人的报价应充分考虑各种风险，不得因工程实施期间的人工、材料和机械等价格的变化（包括政策性调整文件或其他有关规定）而调整。

（3）.经业主与中标人确认的工程量清单项目的综合单价将作为合同附件，用于支付工程进度款和工程量变化结算的依据。

（4）.工程量表中的某一清单项目实际完成的工程量与工程量清单中的工程量差在±１０％以内，工程结算时，此项综合单价不做调整；工程量差增多或减少超过10%时，工程结算时，该项综合单价降低或提高5%。

（5）.其他费用（开办项目）在工程结算时不作调整。

2、评标阶段

通过在“中国采购与招标网”上公示相关的招标信息，在中介公司的组织下完成了资格预审。为了达到项目的投资控制目标及防止投标人的恶意不平衡报价，评标时根据项目特点不但有总的控制价，还充分关注主要分项的投标报价。

3、工程实施阶段

在施工过程中，依据清单计价合同，确定出现场的实物工作量及价格，拨付进度款以“已完工程量×中标综合单价”为依据。适时监控现场变更及签证，随时掌握工程的费用情况，准确地制定项目资金的使用计划，为项目的决策提供经济依据。

三、清单计价应用带来的变化

1、有效形成了符合市场条件的工程价格

业主编制工程量清单，投标人结合企业自身施工技术、装备及市场价格情况等相关因素，自主报价。这种计价方法有助于形成“企业自主报价，市场竞争形成价格”的建筑市场，体现公开、公平、公正的竞争原则。

2、对业主提出更高的要求，促进了业主管理水平的提高。

由于在招标前要编制工程量清单，且要承担清单准确性的相应风险，这对业主的工作质量提出了较高的要求，要求业主方有较高水平的项目管理人才及项目管理经验。同时在后续的招标控制价的确定、合同签订和现场管理中，也需要工程项目管理人员做到技术与经济相结合，才能更好地实现工程项目的管理目标。

3、促进了承包商技术、工艺的进步和人员素质的提高。

清单计价不但克服了的定额价格与市场价格的不一致性，而且重要的是克服了按照社会平均劳动生产率来计价的弊端，可以充分发挥出各承包商依靠技术进步来增加利润的动力。

如管道二公司承建的管道焊接、防腐补口等工序，因该公司有较高的施工管理水平、高素质的焊接和防腐工人，所以其施工的速度快，质量好，一次合格率高，虽然投标价格并不高，但也有可观的利润。

4、发承包双方可依据工程量清单管理思路进行合同的签订和现场管理。

在签订管道、检测、道路、穿越、防腐的合同时，既有总价，也有单价。在现场施工过程中，参建各方都随时可以确定出现场的实物工作量及价格，同时也可以知道任何一份变更在经济方面的情况，为现场的变更决策提供参考依据。

5、精确了工程进度款的拨付，重点监控变更投资，可以准确掌握项目的实际投资完成情况，保证了资金的支付安全。

定额计价时，油田工程项目的进度款大都是依据现场签订的形象进度来拨付，不能准确反映出工程投资的实际完成情况。而采用清单计价，工程进度款的拨付都是依据现场确认的已完工程实物量，结合其中标综合单价计算得出，能准确反映出工程投资的实际完成额。承包商也可以干多少工程量就拿到相应的工程款，间接地解决了农民工工资难的问题。

四、清单计价应用的经验与不足

1、需要加强人员的培训力度

工程量清单不仅是一种计价方式，还是一种工程项目管理模式，体现在工程项目管理的全过程中。需要项目管理人员，尤其是现场项目管理人员有这方面的知识、意识和愿望。只有在项目管理的全过程中全体参建人员都使用、运用好了这种管理模式，才能最终真正体现出工程量清单计价在工程项目管理中的优越性。

2、在编制工程量清单过程中由于经验不足有诸多不完善之处，需要加强。如：管线穿越部分清单编制过于粗放，对于后期的变更管理不利，如果将该清单项拆分为安装、土石方开挖、回填及地貌恢复三个清单项，就可以方便后期的变更管理，同时也能在合同中列入奖惩条款。

作者简介：廉永红，注册造价工程师，注册投资咨询工程师，现任塔里木油田分公司概预算管理部地面工程预算科科长。0996-2174890、13629964117、lianyh-tlm@petrochina.com.cn