彩钢保温屋面在油田生产建筑中改进及应用

杜强   大庆油田采油三厂

摘要：保温彩板屋面应用中存在墙体开裂渗水、板面冷凝水等问题，改进屋架与墙体结构构造方式，使结构受力更合理，避免墙体裂缝出现。同时对板面冷凝水提出有效治理措施。

关键词：保温彩板屋；墙体开裂；冷凝水

彩钢保温板在油田生产建筑屋面结构中得到普遍应用，其主要结构型式有两种：钢筋砼屋面梁+檩条+彩钢夹心保温板，一般多用于新建生产建筑；轻型钢屋架 +檩条+彩钢夹心保温板适用于新建和原有建筑屋面改造。其主要优点在于：①结构自重轻，阻燃防火性能好。满足《建筑防火设计规范》GB50016-2006关于有爆炸危险的甲、乙类厂房作为泄压设施的轻质屋面板单位质量不宜超过60kg/m2的要求，有效解决油气生产场所泄爆面积不足问题。②结构与防水合一，效果好，使用寿命长；③保温隔热性能强、节能效果好；④色泽鲜艳、纯正、耐久，符合《中国石油油气站场视觉形象标准化设计规定》。但在设计中需要注意以下问题：

（1）山墙开裂:由于受水平力作用，檩条直接支撑于山墙卧梁上构造做法易导致山墙开裂渗水。新建建筑采取山墙内嵌钢筋混凝土短柱，上端与卧梁现浇，下端与圈梁现浇，提高墙体整体性，避免山墙开裂；改造建筑在山墙内侧新建钢屋架，新建彩板屋面结构自成体系，檩条与山墙柔性联结（见图1）。

(2)女儿墙开裂：钢屋架直接安装在原有建筑的女儿墙上，受力不均引起墙体开裂渗水。新建建筑采取在屋架（屋面梁）下设置钢筋混凝土构造柱，将屋面荷载直接传于基础；改造建筑在屋架支承端新建钢筋混凝土立柱，通过植筋技术与原屋面板下钢筋混凝土圈梁连接，将屋面荷载传于原建筑承重墙上（见图2）

图1檩条与山墙联结                              图2屋架支承立柱

(3)彩钢板坡屋面排水宜采用无组织排水或外天沟排水，不宜采用内天沟排水。大庆地处严寒地区，冬季时间长积雪较大，内排水易产生冻涨、堵塞。

(4)原有建筑为檐口板时，在纵墙、横墙位置现浇钢筋混凝土圈梁采用植筋技术与原有建筑圈梁连接，屋架支撑与圈梁上，山墙处采用马尾坡或重建山墙。

(5)保温彩板冷凝水处理：天气寒冷时泵房室内外温差大，造成彩板屋面产生冷凝水。采取措施如下：①在保温彩板下层彩板上加铺隔气膜，上层彩板下加铺防水透气膜。②彩板与檩条的螺栓固定处加隔热垫防止冷桥形成。③与泵房毗邻的配电值班室室内吊顶要密封，其上附加保温层、隔气层，防止湿热气体进入吊顶和保温板夹层内从而避免冷凝水产生。

[作者简介]杜强：1991年毕业于武汉水利电力学院建筑工程专业，现就职于大庆油田采油三厂规划设计研究所。(0459)5861607