钻孔灌注桩与强夯的联合应用

大庆油田设计院 邓玉涛

摘要：结合工程实践，就钻孔灌注桩与强夯的联合应用进行了探讨，提出具体方法及质量注意事项，为以后类似工程积累经验，确保项目的质量和经济效益。

关键词：钻孔灌注桩；强夯；地基处理；联合

大庆油田设计院设计的广东某中转油库位于广东省附近海域一海上孤岛，后经爆破平整填海造地，形成了约34万m2的油库建设用地，建设期间由于吹沙造岛时间过短，整个岛屿（除原岛外）土质均未形成固结，初期沉降量大且不均匀，必须先进行地基处理。整个油库除了包括罐基础、大型厂房、复杂工艺管架外，还有小型单体及一些支墩、设备基础，单纯采用强夯或桩基础，无论从经济方面、进度方面，还是从施工可行性，都不能满足工程的需要，因此多种方法、多种处理手段联合实施是切实可行的。

- 工程地质条件

①填土:杂色，松散，以粉细砂为主，含较多粘性土，局部含贝壳、珊瑚碎片及块石等。

②淤泥～淤泥质土：灰色，饱和，流塑，切面光滑，粘性大，局部间较多微薄层粉细砂，含少量腐殖质，稍具臭味。

③粘土～粉质粘土：灰色、浅灰色、黄灰色，湿，软塑，局部呈淤泥质土状或粘性土混砂状，局部含少量腐木碎。

④残积土：杂色，以黄色，灰黄色，灰白色，黄褐色混肉红色、紫红色，稍湿，硬塑，局部可塑，多呈砂质粘性土状，切面较粗糙，有强烈砂感，遇水易软化崩解，局部为火山角砾岩残积土。

⑤1全风化凝灰岩：主要颜色由灰黄、黄褐、棕红等色组成，稍湿，岩芯呈坚硬粉土状，原岩结构尚可辨认，多为细粒结构或粗粒结构，岩芯手捏易散，主要矿物成份为石英及长石，遇水易软化、崩解。

⑤2强风化凝灰岩：主要颜色为棕红色，稍湿，岩芯呈坚硬粉土状或半岩半土状，原岩结构清晰，多为细粒结构或粗粒结构，局部含较多角砾为火山角砾岩，岩芯手捏易散，主要矿物成份为石英及长石，遇水易软化、崩解，局部夹较多中风化岩碎块。

⑤3中风化凝灰岩：棕红色，局部灰褐色，灰绿色，岩质较软，局部岩质较硬，细粒结构或粗粒结构，局部含较多角砾为火山角砾岩，主要矿物为长石及石英，胶结物主要为火山灰，局部含少量铁质，岩芯呈碎块状～短柱状，风化裂隙发育，岩块锤击声较脆，锤击较易断。

- 强夯设计

由于场地地质条件较差，出于安全考虑及施工方便，需在强夯前回填垫层，垫层材料采用用级配良好且坚硬的块石、碎石或者开山石料，粒径大于100mm的不超过全重20%，最大粒径不大于200mm，粒径小于30mm的块石含量小于15%。回填至标高8.5m，即夯前标高8.5m。然后进行强夯处理，强夯处理参数：3000KN*M夯击能满夯两遍，每遍两击，采用重锤或低落距多次夯击，1/3锤印搭接，夯后标高8.4m。强夯后用振动压路机进行碾压找平，压实后8.4m标高不变。强夯处理后地基承载力特征值fak≥130KPa，Es≥6MPa。

# 三、灌注桩设计

钢筋混凝土嵌岩桩，做法选自国家建筑标准设计图集10SG813《钢筋混凝土灌注桩》，桩身直径0.8m，桩顶标高8.6m（以当地理论最低潮位面起算），以桩身全断面进入中风化凝灰岩1.2m为准。单桩竖向承载力特征值：5800KN 桩数：149根（不包括试桩）。

试桩桩顶构造见国标10SG813第35页（B型），试桩的成桩工艺和质量控制标准与工程桩一致，试桩桩头制作前应除去桩身顶面浮浆，至良好混凝土面方可浇筑。试桩桩头应与桩身处于同一中心轴线，所用混凝土等级为C40，且应浇捣密实，桩顶部位混凝土应拍紧抹平。试桩应满足如下条件才能进行加载测试：1）混凝土达到设计强度2）试桩间歇时间不应少于15天。试桩间歇期间试桩区30m范围内，应排除地下孔隙水压力增高的环境干扰。灌注桩承载力和桩身完整性检测应符合《建筑桩基技术规范》JGJ-2003的要求。

# 四、施工工艺及质量控制

泥浆护壁成孔时，应采用孔口护筒，可用不小于8mm厚钢板制作，其内径应大于钻头直径100mm，护筒中心与桩位中心的偏差不小于50mm，埋设深度不宜小于2m。护筒下端外侧应采用黏土填实，开孔时应低锤密击，进入基岩后，应采用大冲程、低频率冲击，遇到孤石时，可采用高低冲程交替冲击，将孤石击碎或挤入孔壁。对于漏浆严重或坍塌的孔位，按照《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008要求，采取填充红粘土、片石和草帘的方法解决；或者采用钢护筒跟进。成孔至中风化凝灰岩及设计深度后，应按规范进行检查，确认符合要求后方可进行下道工序施工。成孔质量及检测方法应符合相关规范的规定，成孔施工允许偏差：桩径允许偏差±50mm。垂直度允许偏差1%，桩位允许偏差（边桩100mm，中间桩150mm）。清孔应分二次进行。第一次清孔应在成孔完毕后进行，第二次应在安放钢筋笼和导管安装完毕后进行。清孔时孔底0.5m以内泥浆相对密度应小于1.25，孔底沉渣不应大于50mm，验收合格后方可进行下道工序施工。钢筋笼吊装完毕后，应立即进行隐蔽工程验收，合格后立即浇灌混凝土。水下灌注混凝土必须具备良好的和易性，配合比应通过试验确定。塌落度宜为180~220mm，含砂率宜为40%~50%，并宜选用中粗砂，粗骨料的最大粒径应小于40mm。水下混凝土必须连续施工，混凝土充盈系数不得小于1，也不宜大于1.3。混凝土初灌量应能保证混凝土灌入后，导管埋入混凝土深度不小于1.0m。桩身混凝土灌注高度应高于设计的桩顶标高，高出高度不小于1m，凿除泛浆后必须保证暴露的桩顶混凝土强度达到设计等级。

- 结束

通过工程实例，研究了两种地基处理方法在项目上的组合应用，提出了设计要求及施工注意事项，为以后进一步在类似地质条件下，选择设计方案提供工程经验。

邓玉涛  大庆油田设计院工业建筑室  5902233