稠油热采井小套管修套技术

宋萍萍，袁秀丽，王东峰，陈涛，张建华，白新潮

河南油田采油二厂

[摘要]：河南稠油油田热采井套管损坏问题突出。优选较大尺寸小套管，以做到修复后井筒通径尽可能大，为后期作业提供便利条件。规格由大到小，Ф177.8mm套管套损井根据套损后通径大小，小套管选型先后顺序为：Ф127.0mm（有接箍套管）、Ф127.0mm（无接箍套管）、Ф114.3mm（无接箍套管）Ф101.6mm（无接箍套管）；51/2″套损井小套管为Ф101.6mm（无接箍套管）。为解决小套管贴壁问题，采取小套管扶正技术，使小套管居中，以提高固井质量。套管柱套损点附近、油层段上下安装扶正器，井斜情况适当考虑，其余部位每3根套管安装1个扶正器。近年河南油田现场应用小套管修复套损井62口，工艺成功率100%，阶段累计产油38223吨。

[关键词]： 河南稠油油田；   热采井；   套损；   小套管；   修复技术；  效果

河南稠油油田蒸汽吞吐开发是主要的开发方式，经多轮次蒸汽吞吐后，油井套管损坏严重，套管损坏类型主要有错断、漏失、变形三种，套管错断井约占套损井总数的60％。近年套管错断、漏失井呈逐年上升趋势，套损特征向损坏程度严重，多处套损方面发展，主要表现为错断严重，最大通径小，两处或两处以上套损，套管损坏问题日益突出。针对热采井套管损坏问题，配套了套管补贴技术、化学封堵技术，但上述两项技术均有其局限性，不适应错断严重井及多点套损井；为此结合稠油热采井套损特点、措施挖潜类型、井筒技术状况，开发配套了小套管修套及相关配套工艺技术，实现套损防治一体化、套损防治炮眼封堵一体化。该技术具有工艺简单、套损治理彻底、综合成本低、有效期长等优点，目前已成为套损井修复的主要工艺技术。

1 小套管修套工艺技术

1.1 工艺原理

油井发生套损后，在小修装备条件下，用小于油层套管尺寸等级的小套管下入井中，然后通过悬挂小套管，从小套管内挤注热采井固井水泥浆或化学堵剂封堵套损处，并使固井水泥浆或化学堵剂充满原油层套管与小套管间的环形空间，候凝后下螺杆钻钻除小套管内残留灰塞，形成一个全新井筒，实现套损封堵及小套管密封加固，达到治理套损的目的。

1.2  选井条件

根据套损井控制储层开发的动、静态资料，在充分考虑挖潜增产效果、恢复储量及经济效益等诸多因素的基础上，按照以下原则进行选井。

1) 地质潜力较大，储层应有较多剩余可采储量。

2) 多点套损或单点套损但区块呈多点套损特征。

3) 套损处通径达到或经过磨铣修整后达到101.6mm以上。

4）经济评价有效。

1.3 小套管尺寸确定

综合考虑套损处通径、固井水泥环厚度、采油工艺配套等因素，确定下入小套管尺寸。选型上优选较大尺寸小套管，以做到修复后井筒通径尽可能大，为后期作业提供便利条件。规格由大到小，Ф177.8mm套管套损井根据套损后通径大小，小套管选型先后顺序为：Ф127.0mm（有接箍套管）、Ф127.0mm（无接箍套管）、Ф114.3mm（无接箍套管）Ф101.6mm（无接箍套管）；51/2″套损井小套管为Ф101.6mm（无接箍套管）。

1.4 小套管悬挂位置确定

小套管悬挂位置主要有顶部悬挂、中间悬挂两种，顶部悬挂是小套管下至某一深度，悬挂位置在井口；中间悬挂是小套管下至某一深度，悬挂位置在套损点上部某一深度。中间悬挂需配套套管悬挂器，施工工艺复杂，操作难度较大，费用高。井口悬挂只需配套环形钢板，施工工艺简单，费用低。针对上述情况，结合稠油油藏埋藏较浅（80-600米），套损位置大多分布在100-400米井段的特点，采用顶部悬挂，即小套管悬挂位置选在井口。

1.5 小套管下入深度确定

初期小套管下入深度设计为套损点以下20-30米，随着开发的深入，部分区块油井呈多点套损特征，且存在个别套损井修复后小套管鞋下部的原油层套管再次发生套损现象。热采井套损位置大多分布在套管接箍位置，为做到防治兼顾，小套管下入深度设计为套损点、潜在（漏失增封堵井段）或以后可能套损点以下；套损点下部有裸露炮眼需永久封堵时，设计小套管下入深度时将裸露炮眼作为套损点进行综合考虑。小套管下入深度根据套损位置、措施作业类型及井筒结构特点综合确定，做到套损治理预防并举，套损治理与层位封堵兼顾。

2  小套管修套相关配套技术

2.1固井技术

2.1.1 小套管扶正技术

为解决小套管贴壁问题，采取小套管扶正技术，使小套管居中，以提高固井质量。套管柱套损点附近、油层段上下安装扶正器，井斜情况适当考虑，其余部位每3根套管安装1个扶正器。

2.1.2 水泥浆固井技术

小套管固井必须适应和满足蒸汽吞吐的开采方式，注蒸汽时固井水泥环要承受高达300 ℃以上的高温，常规水泥浆无法满足热采井蒸汽吞吐的要求。综合小套管下入深度和开采方式，固井水泥浆采用具有在低温下快速凝结；水泥石抗高温，即在高温条件下，强度不衰退，水泥环不发生破坏的特点的热采井固井水泥浆。

2.1.3  高强度可解纳米堵剂固井技术

当套损处漏失量较大或套损处上下部有亏空裸露油层需封堵时，固井水泥浆因滞留性能较差，无法返至地面，此类井固井选择化学堵剂固井。现场应用高强度可解纳米堵剂进行固井，该堵剂在套损处或封堵层近井地带快速吸附交联形成三维网架结构，阻止固相颗粒远距离运移，后继堵剂在压差作用下经网架结构滤失掉自由水，从而不断密实网架结构，形成高固相富集带的封堵层，在井下温度、压力条件的作用下，快速形成具有一定承压能力的封固体，将套损处、需封堵层进行封堵，堵剂也可返至地面，同时又大大降低了封堵剂用量。

2.2 Φ60.3 mm油管+Φ44/32抽稠泵举升工艺技术

小套管固井后井筒内径大幅度减小，Φ127套管内径为112mm,Φ73 mm 普通油管配套Φ57/38抽稠泵注采工艺管柱可以应用。Φ114mm套管内径为103 mm，Φ101.6mm套管内径为88.3mm，套管通径小，下入管柱直径受到限制，必须需要采用特殊的管、杆、泵组合。适合Φ114mm套管、Φ101.6mm套管的油管规格为Φ60．3mm油管，内径为50．9mm。为加大抗拉安全系数，减少管杆断脱事故,选用钢级为N80平式油管，丝扣抗拉负荷达20. 38t,最大下入深度为1980m，可以满足强度要求；抽油泵选用Φ44 /32 mm 抽稠泵，该泵最大外径为70 mm，泵筒外径58 m，最大冲程3.6m，泵常数1.09, 有液压反馈力，上提柱塞可实现注汽，满足稠油热采井注采一体化需要；抽油杆选用Φ19 mm抽油杆。

2.3 深穿透射孔工艺技术

目前现场使用的小直径射孔枪型有YD89和YD73两种。现场试验证明上述两种射孔枪采用相应深穿透射孔弹，可以满足下套管修套后Φ127mm、Φ114mm 、 Φ101.6mm套管内双层套管射孔需要射孔需要。

小套管射孔参数表

| 小套管型号 | Φ127mm | Φ114mm/Φ108mm |
| --- | --- | --- |
| 射孔参数 | 枪型89 | 弹型 SDP40 | 穿深730mm | 枪型73 | 弹型 SDP32 | 穿深600mm |

3  现场应用及效果

河南油田稠油热采井小套管修套技术，通过配套应用了 Φ101.6mm无接箍小套管，在小修装备条件下，提高了套损井修复率和该工艺技术的适应性；应用化学堵剂固井，提高了固井质量；通过优化小套管下入深度，实现套损治理、预防、层段封堵一体化。提高了套损井修复率，降低套损井修复费用。近年河南油田现场应用小套管修复套损井62口，工艺成功率100%，阶段累计产油38223吨。

4  结 语

（1）河南油田已实践证明小套管修套技术工艺简单、成功率高、有效期长，可有效解决热采井套损治理问题。

（2）应优化小套管下入深度， 以使套管损坏预防关口前移，这样可减少因套管再次损坏而造成的产量损失和大量的修复费用，达到“预防”和“治理”双重功效并延长油井使用寿命。

参考文献

[1]万仁溥．现代完井工程(第二版) [M]．北京：石油工业出版社，2000: 154～155．

[2]王少武．多点套损井长井段密封加固技术[J]．石油钻采工艺，2003,8:34～35.

第一作者简介：宋萍萍  2011年毕业于 中国石油大学（华东）石油工程专业，现在河南油田第二采油厂工艺技术研究所负责井下工艺设计工作。（0377）63840927、hnytspp@163.com