## 过热蒸汽吞吐开采方式及井网井距确定方法

李小平

延长油田股份有限公司西区采油厂 陕西 延安 717500；

摘 要：某油田特超稠油油藏的蒸汽吞吐开发实践表明，对于油层温度条件下脱气原油粘度小于8万mPa.s的浅层特超稠油油藏蒸汽吞吐开采技术是成功的，后期采用过热蒸汽吞吐可以改善蒸汽吞吐的开发效果，进一步提高注蒸汽开发的采收率。但对于大于8万mPa.s的浅层超稠油油藏和特薄层特超稠油油藏，由于层薄、粘度高，注蒸汽开发地层热损失大、需要注入蒸汽热焓高，常规蒸汽吞吐技术经济效益差，可尝试过热蒸汽吞吐这种较好的开发方式。特超稠油采用五点法井网进行注蒸汽吞吐开采。就该油田特超稠油油藏开发来说，建议采用100×141m的井距开发。

1

关键词： 浅层超稠油油藏；  过热蒸汽吞吐； 开采方式；  井网井距； 确定方法

影响稠油油藏注蒸汽开采效果的主要因素有油层厚度、油藏埋深、原油粘度及纯总比等，欲对特超稠油油藏过热蒸汽开采模式进行优化，特超稠油油藏模式的划分方法是前提研究的主要内容之一。三种模式：一是浅薄层特稠油油藏模式。这类油藏油层温度下脱气原油粘度10000-50000mPa·s。该模式的主要特点是，油层埋藏浅（200-400m），厚度薄（单层厚度一般小于3.0m，层系厚度5m左右，纯总比0.5左右）。其典型代表，如河南井楼油田三区Ⅲ6小层；二是浅中厚层特—超稠油油藏模式。这类油藏油层温度下脱气原油粘度为40000-60000mPa·s。其主要特点是：油层埋藏浅180-350m，层系厚度10m左右，其典型代表，如河南古城油田泌浅10块Ⅳ9小层；三是特浅层超稠油油藏模式。这类油藏油层温度下脱气原油粘度大于50000mPa·s。其主要特点是：油层埋藏特浅，一般在100-230m之间，层系厚度大于10m，纯总比0.7左右。其典型代表，如河南井楼油田一区Ⅲ8、9小层。井网形状与井距直接影响到蒸汽驱注采动态及开发效果。通常采用的井网有五点法、反七点法和反九点法。当选择井网与井距时，如要获得较快的采油速度并及时见到汽驱效果，就需要采用较小井距；但井距越小，需钻井数多，因而开发投资增大。稠油油藏如何才能合理、高效开发，探讨过热蒸汽吞吐开采方式及井网井距的确定方法，这具有重要的作用与意义。

1  过热蒸汽吞吐开采方式之确定方法

某油田特超稠油油藏的蒸汽吞吐开发实践表明，对于油层温度条件下脱气原油粘度小于8万mPa.s的浅层特超稠油油藏蒸汽吞吐开采技术是成功的，后期采用过热蒸汽吞吐可以改善蒸汽吞吐的开发效果，进一步提高注蒸汽开发的采收率。但对于大于8万mPa.s的浅层超稠油油藏和特薄层特超稠油油藏，由于层薄、粘度高，注蒸汽开发地层热损失大、需要注入蒸汽热焓高，常规蒸汽吞吐技术经济效益差，可尝试过热蒸汽吞吐这种较好的开发方式。以井楼油田八区Ⅱ61层薄层高粘度超稠油油藏开发为例进行分析。该油区位于井楼油田东部，构造上处于前杜楼鼻状构造。主要目的层Ⅱ61层油层埋藏深度在293.6-494.0m，平均埋藏深度393.8 m。砂体物源主要来自北部方向，在楼19井一带属三角洲水下分流河道沉积，砂体形态在平面上呈条带状分布，厚砂层位于泌290-楼121－楼118一线，一般在7m以上，物性较好，多呈正韵律特征。河口坝发育在楼资24和楼808两个部位，平面形态呈 “椭圆状”分布，砂体厚度较周边附近部位大，一般在7.0m以上，最厚达10m，其它部位砂体属前缘席状砂沉积，砂体厚度较薄，一般在3m以下。小层平均有效厚度在3.0m左右，油层组合厚度在5-10m。平均孔隙度27.84%，平均渗透率1.34μm2。油层温度下脱气原油粘度为107405.5mPa.s，属超稠油油藏。该油藏开采的特点，一是常规试油产量低。井楼油田八区浅层超稠油藏常规试油结果表明，常规产能是较低的。井楼八区浅层超稠含油层位主要为Ⅱ61小层，油层温度下脱气原油粘度分别为107405.5 mPa.s，按国内稠油分类标准（见下表1），Ⅱ61小层属超稠油，原油性质适宜蒸汽吞吐；二是原油粘度对温度反应敏感。随着温度升高，原油粘度急剧降低。如楼121井Ⅱ61小层原油温度由50℃上升到70℃时，地面脱气原油粘度由7256.33mPa.s下降到1476.8mPa.s，原油粘度降低，当温度上升到90℃时，原油粘度进一步下降到411.3mPa.s（见下图1所示）。由此可见，随着温度升高，原油粘度急剧降低，这种变化特点对蒸汽吞吐十分有利。因此这类油藏类型合理的开发方式应为注蒸汽开发。

表1   国内稠油分类标准及开采方式

| 分 类 | 主要指标 | 辅助指标 | 开采 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 级 别 | 粘度(mPa.s) | 相对密度 |  |
| 普通 稠油 | Ⅰ | Ⅰ-1 | 50-150(油层条件) | ＞0.9200 | 可以先注水 |
|  |  | Ⅰ-2 | 150(油层条件)~10000(脱气原油) | ＞0.9200 | 热采 |
| 特油稠 | Ⅱ | 10000-50000(脱气原油) | ＞0.9500 | 热采 |
| 超稠油 | Ⅲ | ＞50000(脱气原油) | ＞0.9800 | 热采 |

图1   井楼油田八区原油粘温曲线图

2  井网、井距的确定方法

（1）井网的确定方法。首先从采收率或单井累计产油量看，五点法均优于其它井网。据美国德士古石油公司朱杰博士对井网的研究结果，在生产井的泄油面积和注入强度相等时，五点法井网采收率或单井累计产油量均高于其它井网；其次，五点法井网有利于后期调整。无论是五点还是反七点，吞吐后井间仍有大量的剩余油分布，此时五点法井网易于后期井网加密和井网转换，而反七点法则调整困难。

（2）井距的确定方法。河南井楼、古城油田剩余油研究结果和加密井生产情况表明，浅薄层特、超稠油油藏注蒸汽吞吐阶段采收率一般在17%左右、泄油半径一般在35m左右。而对于该文八区浅薄层高粘度超稠油藏，由于油层吸汽能力低、注过热蒸汽注汽压力高，注入热焓大，泄油半径较大（45m左右），一般不超过50m。

3  结论及建议

（1）通过对河南井楼油田八区Ⅱ61层超稠油的流变性和过热蒸汽开采超稠油难采储量的数模研究，超稠油的流动特性受温度影响极大，当温度降低时，原油的微观结构发生变化，视粘度急剧增加，非牛顿流体特性(屈服应力)也随温度而变化。温度低于35℃时，超稠油屈服应力急剧增加。温度高于50℃时超稠油的屈服应力较小。蒸汽吞吐油层温度上升到70℃以上，地层原油的启动压力梯度小、且能取得较高的渗流速度。河南超稠油过热蒸汽吞吐开采已实践证明可使产量明显提高：在蒸汽波及范围 (30m)内，油层平均温度分别升高到70.5℃，较湿蒸汽吞吐油层平均温度升高11.2 ℃，蒸汽热焓增加27.5%-33.0%，相当增加湿蒸汽234吨，周期产油量增加268吨，含水下降6个百分点。鉴于井楼八区油层常规试油产量低，其原油粘度随着温度升高而急剧降低，采用蒸汽吞吐方式较常规试采相比日产油量明显提高，而过热蒸汽开采驱油效率更高，因此，超稠油经济有效的开发方式确定为过热蒸汽吞吐；

（2）特超稠油采用五点法井网进行注蒸汽吞吐开采。就该油田特超稠油油藏开发来说，建议采用100×141m的井距开发。

参考文献

[1] SY/T0027-2007《稠油注汽设计规范》[S].国家发展和改革委员会，2007年10月.

[2] 张琪、万仁溥.《采油工程方案设计》[M].石油工业出版社，2002年.

[3] 万仁溥，罗英俊. 采油技术手册第八分册[M].中国北京：石油工业出版社（修订版）2001.

[4] 杨世铭，陶文铨. 传热学[M].中国北京，高等教育出版社.

[5] 沈维道. 工程热力学[M].中国北京，高等教育出版社.

作者简介：

李小平：硕士毕业于西安石油大学石油工程学院。专业油气田开发。在延长油田股份有限公司西区采油厂任工程师，长期从事油气田发开工作。