浅谈工程项目开工前的准备工作

张振国    大庆油田工程有限公司工程管理部

摘要    在呼伦贝尔油田乌东联合站工程建设中，由于施工前准备工作不尽完善，施工单位施工时工程进展并不顺利。因此建设单位、施工单位、监理单位要做好一项工程首先要做好工程开工前的准备工作。工程开工前准备工作非常重要，工程开工前各项工作准备的好，工程开展的就顺利。否则工程可能因此而误工、停工、甚至出现安全、质量问题，所以建设单位、施工单位、监理单位都应精心准备并完成开工前必须办理的开工手续，施工前施工现场的施工设施、生活设施、安全保障设施等。

主题词：工程  开工 准备

在实际工程建设工作中，工程开工前是需要做一些准备工作的，本人认为开工前的准备工作对工程施工质量控制、进度控制、投资控制、安全管理等都显得尤为重要，因为开工前如果准备工作没准备好，施工单位仓促上阵可能会因为材料、设备等准备工作不充分而误工，从而影响工程进度、工程造价。或因为没有准备好施工组织设计、施工方案而影响施工质量、安全及工程成本等。那么开工前参建方都要做哪些准备工作呢？下面我就工程开工前各参建单位应进行哪些准备工作谈谈我个人的观点。

1、建设单位在开工前应做好的准备工作

1.1 确定工程项目

要投资一个项目，首先应进行市场调研，然后委托有资质的部门进行可行性研究，如果项目可行，建设单位按照工程项目的建设程序首先要立项。在项目确定以后要组建项目管理机构，配备项目管理人员。如果工程项目是监理项目那么需要在施工现场派一名建设单位代表。

1.2 办理开工前相关手续

1.2.1 按照国家建筑法相关规定建设单位在开工前应向工程所在县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；

1.2.2 办理工程建筑用地批准手续；

1.2.3 在城市规划区的建筑工程要办理规划许可证；

1.2.4 需要拆迁的其拆迁进度应符合施工要求；

1.2.5 按相关规定通过招标或直接确定施工企业并签订施工合同，如果是监理项目的要签订监理委托合同；

1.2.6 开工前要有满足施工需要的施工图纸及有关技术资料；

1.2.7 有保证工程质量和安全的具体措施；

1.2.8 建设资金已经落实及法律、行政法规的其他条件。

1.3  编标、发标、评标、定标、订合同

1.3.1 按建筑法规定，一部分工程必须进行招投标，另一部分小型工程可以直接指定施工单位或监理单位。建筑工程招标的开标、评标、定标由建设单位依法组织实施，或委托其他有资质的单位实施，并经受有关行政部门的监督。

1.3.2 建设单位招标一旦确定施工单位、监理单位。建设单位应按照规定在一定的时间内签订合同。

1.4三通一平工作

建设单位在工程开工前还应准备好三通一平。在实际工作中，如果建设单位没力量准备可以委托施工单位铺设临时道路、临时水管线、临时配电线路、平整场地等工作。当然这部分属于建设单位的准备工作（工程项目图纸之外的工程量）而实际由施工单位完成的工程量应在工程项目结算时给予施工单位相应的经济费用。

1.5 提供工程相关资料

1.5.1发放施工图纸

开工前建设单位应发给施工单位至少三套完整的施工图纸、向监理单位提供至少一套完整的施工图纸，有部分建设单位只提供给施工单位几套施工图纸，工程已经开工一段时间了监理人员还拿不到图纸。如果监理人员要图纸，建设单位说让监理单位向施工单位借用，可施工单位借给监理单位的图纸又不全。这种情况下势必影响监理人员的工作情绪和工作质量。

1.5.2  组织图纸会审

建设单位在工程开工前还应组织图纸会审、技术交底会议。主要召集设计人员、施工技术人员、如果委托了监理单位监理人员也应参加。开会之前建设单位应至少提前一周把工程图纸、技术资料分发给各参建单位。各参建单位技术人员认真审图，提前发现疑问记录好并准备会上提出提供会上人员讨论、协商、确定，并形成会议纪要，在以后施工中、结算时可参照实施，工程完工后装订资料存档。

1.5.3 提供相关资料

建设单位在开工前有义务向施工单位提供地下管网、电缆、光缆等容易被坏的隐蔽物质详图，以免施工单位施工时将地下管网等被破坏。

1.6 组织召开工程第一次工地例会

大型工程开工前建设单位要准备好建设单位临时设施，应组织参加建设各方召开工程项目第一次生产会议，说明工程概况、工程的重要性及质量、安全、投资、进度的要求。委托监理单位的项目要在会上宣布委托监理单位的监理项目部织机构及监理范围。

2、监理单位在开工前应做好的准备工作

2.1 编制投标书、参与评标、订合同

一部分工程项目不需要招投标，可以由建设单位直接委托监理单位监理。一部分项目按规定必须进行招投标。监理单位应购买标书，由技术部编制投标文件、编制监理大纲（主要参加投标用，直接委托的可不编制监理大纲）开工前监理单位应确定项目监理组织机构，确定总监理工程师、确定监理组织机构人员及岗位职责。中标后监理单位应在规定的时间内签订监理委托合同。

2.2 开工前准备监理资料

2.2.1 监理规划

监理委托合同签订完，收到了建设单位发的施工图纸后。由总监理工程师组织项目监理人员编制监理规划。监理规划由监理单位总工程师审批、然后由建设单位主管技术的主任工程师审批，合格后开始实施。

2.2.2 监理细则

依据监理委托合同、项目施工图纸等文件由专业监理工程师参照监理规划编制监理细，监理细则由项目总监理工程师审批。

2.2.3 部分质量体系文件资料

总监理工程师任命书、专业监理工程师聘任书、办公用品计划、施工现场检测工具使用计划表等准备工作。

2.3 开工前监理暂时设施

监理单位在开工前应准备施工现场临时办公室、办公桌椅、食堂及餐具、车辆（临时住房、通讯工具规定是建设单位准备，而目前实际工作中是监理自备）。准备相应的办公用品、检测工具等。

2.4 检查施工单位开工前资料准备情况

监理单位在开工前应对施工单位编制的施工组织设计，施工方案、分包单位资质进行审核。还应审核施工单位管理人员资质、包括项目经理资质、质检员、安全员、技术人员等资质。审核施工单位特殊工种人员资质包括电工、焊工、架子工、测量工、塔吊司机等工种的证书及数量是否能满足工程施工需要，临时用电方案是否安全合理。

2.5检查施工单位施工现场准备情况

检查施工单位施工现场配备的机器设备型号、数量、质量等是否满足工程需要、是否有产品合格证、使用说明书。设备是否到场齐全满足工程需要。检查施工单位现场准备的施工材料是否有合格证及二检报告，能否满足工程施工连续使用。审核施工单位塔吊安装、拆除方案是否合理，并应该有资质的专业安装队伍安装，塔吊安装后应有当地政府相关部门批准的建筑起重机械设备安装登记备案审批手续才允许使用。

监理单位开工前要对现场的测量放线进行复测，确认是否达到设计要求。检查施工单位施工组织机构、技术组织机构、安全组织机构、质量组织机构是否健全。现场各种管理规章制度、平面布置图是否齐全。

2.6现场安全管理

检查施工单位安全准备工作是否完善。主要包括临时用电、设备及铁皮板房用电接地情况、配电箱电源接线、接地是否合格。暂设室内是否有私接乱搭电源的用电现象等。

2.7 检查建设单位的开工前准备工作，发现问题及时给予提示。

通过以上的检查工作并核实参建各方的准备工作都已落实就可以同意施工单位开始施工了。

3、施工单位在开工前应做好的准备工作

3.1 编制投标书、参评、中标、订合同

如果工程是招投标项目，施工单位要组织好技术人员认真进行编制项目投标书，参加建设单位组织的现场勘查、投标、评标、定标。当建设单位通知招标后，施工单位应按规定的时间签订施工合同。

3.2 确定施工项目组织机构

开工前施工单位应确定项目施工组织机构，确定施工单位项目经理、组织机构管理人员，确定施工人员。施工人员能满足施工需要。

3.3 准备开工前的相关资料

3.3.1技术部组织项目技术人员编制施工组织设计，由施工单位技术负责人审批、监理单位总监理工程师、建设单位主管技术主任工程师审批合格后开始实施。

3.3.2施工单位开工前组织编制的新材料、新技术、新工艺、新设备施工方案、技术措施、试验证明等组织工作。井点降水方案、有拆除的工程要有拆除方案、脚手架搭拆除方案、模板搭拆方案等。

3.3.3 单位及人员的资质报审表

3.3.4 材料、机械使用设备的报审

3.4 施工现场的准备

3.4.1施工单位在开工前应准备施工现场暂设、车辆、准备相应的办公用品、检测工具、生活用品等。

3.4.2材料、设备运到施工现场并能满足工程连续施工的需要。现场准备的施工材料提前报计划、按照规定送检、并在数量上能满足工程项目连续施工使用。材料、设备自检合格后，报监理人员审批。

3.4.3按设计图纸对施工现场进行测量放线。施工现场有施工单位施工组织机构、技术组织机构、安全组织机构、质量组织机构并上墙或者立宣传牌。制定现场各种管理规章制度、平面布置图并上墙或者立宣传牌（五板一图）。

3.4.4安全准备工作应完善，包括消防砂、消防灭火器、安全警示牌、安全标识、安全帽、安全网、安全带、配电设施接地等安全准备工作，制订临时用电方案，对进入施工现场的人员进行安全教育和安全技术交底，确实做到“安全第一，预防为主”的思想理念。

3.5  各项计划

工程项目开工前施工单位应编制工程项目预算书，科学合理的工程进度网络计划图或进度横道图，工程材料、设备采购计划，设备采购招投标，人员用工计划、人员派遣计划并组织施工人员到施工现场。还应编制机械设备使用计划，成本节约计划，施工现场材料、设备进场前需存放的场地准备好计划等。

3.6 办理相关开工手续

办理工程开工报告、办理工程开工安全报告、塔吊安装后应有当地政府相关部门批准的建筑起重机械设备安装登记备案审批手续才允许使用。如果是外地施工队伍应报当地政府相关部门备案等开工前相关手续。

结束语   工程建设参见各方应根据国家颁发的法律、法规结合企业自身在建筑行业实际经验，制定出一套工程开工前应准备哪些工作的规章制度。有了好的管理模式，工程开展一定会顺利许多。

参考文献

（1）刘贞平等.  建设工程监理概论.     北京:中国建筑工程出版社，2001

（2）缪长江等   建设工程法规及相关知识    中国建筑工业出版社 2007

（3）毛鹤琴等  建设工程质量控制         中国建筑工业出版社 2012    （4）扬志生等   建设工程技术与计量        中国计划出版社   2003

2013年11月02日