配制站过滤器滤袋新更换周期的摸索

李跃华

（大庆油田聚合物驱项目经理部）

摘要：配制站母液过滤器滤袋实行的更换周期为固定的“粗滤袋20天、精滤袋40天”，随着聚驱规模的扩大，过滤器型号变多，各配制站在实际运行过程中发现存在不适应性，因此，针对不同的过滤器、水质、聚合物分子量，个性化制定不同的更换周期标准。

关键词：配制站   过滤器滤袋  更换周期

# 1 聚合物母液袋式过滤器基本构成及功能

按过滤精度的不同分为聚合物母液粗过滤器和聚合物母液精过滤器两种，主要区别在于使用不同密度的滤袋，得到不同的过滤精度，其余基本构成、原理及功能相同。

## 1.1  聚合物母液袋式过滤器基本构成

聚合物母液袋式过滤器的参考结构示意图

1—筒体  2—进口  3—支杆  4—下封头  5—出口  6—支腿

7—过滤组件 8—支撑板  9—压板  10—滤袋  11—排气口 12—上封头

## 1.2  聚合物母液袋式过滤器功能

位于配制站的出口，外输泵后端，对聚合物母液进行过滤，滤除母液中的杂质和干粉粘团，达到洁净母液的目的。

# 2 原滤袋更换周期及不适应性

2.1 原滤袋更换周期

聚合物母液粗过滤器过滤精度为100μm，聚合物母液精过滤器过滤精度为25μm。根据两种滤袋的功能及精度的不同，规定滤袋的更换周期分别为：粗过滤器滤袋20天更换一次，精过滤器滤袋40天更换一次。

## 2.2 滤袋更换周期的不适应性

由于原滤袋更换周期是在油田聚驱开发早起实行的，当时配制站数量较少，过滤器型号比较单一，外输母液量差别不大，内部滤袋数量等基本一致，因此原有的配制站均实行“20天、40天”的更换制度。

随着近几年聚驱规模的扩大，大庆油田已经建设配制站21座，注入站134座，聚合物分子量从700万到3500万不等，配制水质由原来的清水到现在的部分区块用污水。原有的“20天、40天”的更换制度在实际更换过程中发现诸多问题。如：分子量小的配制站滤袋到规定日期更换时，旧滤袋韧性较好，内部杂质不多。部分污水配制的配制站，到规定日期更换时，多条滤袋已破损，内部发现大量黑色和黄褐色胶条状杂质。

# 3、滤袋更换新周期摸索试验

针对以上问题，在采油一～六厂进行配制站母液过滤器滤袋更换周期摸索，通过监测压力、水不溶物、细菌含量等数据，最终确定以分子量、配制水质进行分类，按照单位面积过滤量计算更换滤袋时间。具体滤袋更换周期及计算方法见下表：

滤袋更换周期表

| 水质 | 分子量 | 单位面积过滤量 Q0（m3/m2） | 最长使用时间 T0（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粗滤袋 | 精滤袋 | 粗滤袋 | 精滤袋 |
| 污水 | 2500万及以上 | 1200 | 1500 | 15 | 30 |
|  | 中分、高分 | 1300 | 1600 | 20 | 40 |
| 清水 | 2500万及以上 | 1300 | 1600 | 20 | 40 |
|  | 中分、高分 | 1700 | 1800 | 30 | 50 |

更换周期T计算公式：

T--单座滤罐滤袋更换天数（天）

Q0--单位面积过滤量（m3/m2）

n--单罐内滤袋数量（个）

s--单个滤袋过滤面积（m2/个）

Q--单座滤罐每天过滤母液量（m3/天）

“最长使用时间T0”为滤袋的极限时间，以“T”或“T0”的少者为实际更换周期。过滤罐连续停产超过“最长使用时间T0”，下次投产运行前，需更换新过滤袋。

# 4、结论

一是滤袋的使用寿命与其过滤量、浸泡时间、水质有关。

二是聚合物分子量越高，更换频率越高。

作者简介：李跃华 ：工程师，2004年毕业于中国石油大学（华东）油气储运专业。电话：(0459)5596376 邮箱：lyuehua@petrochina.com.cn 。