一、单项选择题。（共13小题，每小题2分，共26分）

1．测得晶体三极管各极对地电压为VB =2.1V，VE =0V，VC=12V，则该管工作在（  ）状态。

A. 截止     B. 饱和     C. 放大     D. 已损坏

2．对于放大电路，所谓开环是指（    ）。

A．无信号源     B．无反馈通路     C．无电源    D．无负载

3．场效应管属于（  ）控制型器件，晶体三极管则属于（  ）控制器件。

A. 电压      B. 电流     C. 电感    D. 电容

4．NPN型三极管处在放大状态时是(    )

A.                      B.

C.                      D.

5. 为更好的抑制零漂，集成运放的输入级大多采用(      )

A. 直接耦合电路 B.阻容耦合电路 C.差动放大电路  D.反馈放大电路

6．某放大器的开环电压放大倍数为，负反馈系数为，则闭环反馈放大器的放大倍数（    ）。

A. 1000       B. 0.009        C. 100         D. 9

7．电流负反馈电路具有（  ）。

A. 稳定输出电压，使输出电阻减小  B. 稳定输出电压，使输出电阻增加

C. 稳定输出电流，使输出电阻减小  D. 稳定输出电流，使输出电阻增大

8. 甲乙类互补对称功放电路与乙类互补对称功放电路相比，优点是(   ) 。

A. 输出功率大    B. 效率高     C. 交越失真小

9. 在桥式整流电路中接入电容C滤波后，输出直流电压较未加C时（  ）

A. 升高       B. 降低      C. 不变

10. 下列表达式正确的为(   )。

A.    B.      C.    D.

11. 用编码器对16个信号进行编码，其输出二进制代码的位数是(   )。

A. 2          B. 3        C. 4        D. 16

12. 在下列逻辑电路中，不是组合逻辑电路的是(   )。

A. 译码器      B. 编码器      C. 全加器     D. 寄存器

13. 用8421码表示的十进制数30，可以写成（  ）。

A．65    B. [1000001]BCD     C. [00110000]BCD     D. [1000001]2

二、简答题。（共4小题，每小题6分，共24分）

1、单相直流稳压电源电路如图所示，

（1）指出它由哪几部分组成，并写出它们的名称；

（2）当电路正常工作时，VO=？

2、某OCL互补对称电路如图所示，已知三极管T1、T2的饱和压降为，，。

（1）静态时，流过负载电阻RL的电流有多大？

（2）起什么作用?

（3）计算电路的最大不失真输出功率。

3、 在如图所示的电路中，设双向稳压器的VZ为

±6V，画出该电路的电压传输特性。

4、 阻容耦合放大器幅频特性如图，问：

（1）给放大器输入，的正弦信号时，输出电压

（2）给放大器输入，的正弦信号时，输出电压

（3）求该放大器的通频带

三、（14分）电路如图，。晶体管参数：忽略不计，。

1．计算电路Q点；

2．画出微变等效电路；

3．计算输入电阻、输出电阻和电压放大倍数。

四、（12分）电路如图所示，

1．指出引入什么类型的反馈；

2．试求深反馈条件下的及输入电阻和输出电阻。

五、（10分）如图所示电路，回答下列问题：

（1）电路的名称是什么？

（2）如果输出端看不到波形，调整，便可看到输出波形，试说明原因。

（3）求电路的振荡器频率；

六、（12分）运算放大电路如图所示，试求：

1. 分别写出和的表达式；

2. 平衡电阻、的值。

七、（10分）化简下列逻辑函数，写出最简与或表达式。

1． Y1＝

2． Y2＝Σm(0,1,8,13,14,15)+ Σd（9,10,11）

八、（15分）某雷达站有3部雷达A、B、C，其中A和B功率消耗相等，C的功率是A的两倍。这些雷达由发电机X和Y供电，发电机X的最大输出功率等于雷达A的功率消耗，发电机Y的最大输出功率是X的3倍。要求用与非门设计该电路，能够根据各雷达的启动和关闭信号，以最节约电能的方式启、停发电机。

九、（15分）分析下图所示时序电路的逻辑功能，写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程，画出电路的状态转换图，并说明该电路的功能。

十、（12分）试用同步4位二进制计数器74LS161芯片和必要的门电路来组成一个30进制加法计数器。要求标出计数器的输入端和进位输出端；画出逻辑连接图。

74LS161的功能表

| 清零 RD | 预置 LD | 使能 EP ET | 时钟 CP | 预置数据输入 D3 D2 D1 D0 | 输出 Q3 Q2 Q1 Q0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 1 1 1 | × 0 1 1 1 | × × × × 1 0 × × 0 | × ↑ × × × | × × × × D3 D2 D1 D0 × × × × × × × × × × × × | 0 0 0 0 D3 D2 D1 D0 计数 保持 保持 |

【完】

# Text boxes

v2

220V

50Hz~

2000µF

W7805

+

_

Vo

1

3

2

1µF

RL

0.33(F